TEMA

MASTER Ing. Structurala 2010-2011

Se considera structura realizata din otel cu caracteristicile geometrice si de rigiditate prezentate in figura 1.

Figura 1

Structura este amplasata intr-o zona seismica cu acceleratia maxima a terenului PGA=0.2g si perioada de colt Tc=1,5 s. Incarcarile de natura gravitationala sunt echivalate in incarcari distribuite pe elementele de bara orizontale (q=17(35)kN/m). Masa pe nivel 40 respectiv 60 tone.

Structura este analizata in doua variante si anume (a) considerind conexiuni rigide de prindere a barelor in noduri si (b) considerind efectul conexiunilor semirigide de prindere a barelor in noduri. Caracteristicile conexiunilor semirigide [1]: g-grad de incastrare=0.7 (se considera semirigiditatea doar pentru solicitari de incovoiere), momnetul ultim al conexiunii  Mu=500kNm iar coeficientul de forma n=1.57 , Fig.2.

Fig.2. Modelarea conexiunilor semirigide.

Corespunzator acestor variante in Figurile 3 si 4 sunt prezentate formele proprii si perioadele de vibratie pentru modurile de vibratie fundamentale pe directia longitudinala respectiv transversala.

Figura 3. Formele proprii de vibratie. Noduri rigide Tlong=2.106 s ; Ttransv=1.463 s

Figura 4. Formele proprii de vibratie. Noduri semirigide; Tlong= 2.596 s; Ttransv=1.759 s

Distributia fortele seismice pe inaltimea structurii corespunzatoare modului de vibratie fundamental pe directie transvesala este prezentata in Figura 5. Forta seismica de baza rezultata Fs=132kN.

Figura 5. Distributia fortelor seismice pe inaltimea structurii.Modul 1 de vibratie.

Analiza statica neliniara s-a efectuat considerind principalele surse de neliniaritate si  anume:

- neliniaritatea fizica –modelul plastificarii distribuite [1,2]

- neliniaritatea geometrica- efecul local si cel global [1,2]

- neliniaritatea comportarii conexiunilor semirigide [1,2].

Curbele de capacitate push-over (i.e. variatia deplasarii in directia Y a nodului de control A (Fig. 1 ) in fucntie de forta seismica de baza)sunt prezentate in Figura 6.

Figura 6. Curbele push-over.

Figurile 7, 8, 9 prezinta distributia zonelor plastice respectiv a momentelor incovoietoare pe structura in cele trei variante analizate.

Figura 7. Noduri rigide.

Figura 8. Noduri semirigide (cu comportare liniara)

Figura 9. Noduri semirigide (cu comportare neliniara).

Se cere:

- Prezentati succint modelul plastificarii distribuite cu modelarea inelasticitatii la nivel de sectiune prin relatii neliniare moment incovoietor curbura (M-N-Ф). Dati un exemplu de relatii  M-N-Ф respectiv curbe de interactiune plastica (N-M-M).

- Prezentati modul de obtinere a matricei de rigiditate pentru elementul de bara dreapta cu conexiuni semirigide. Comentati figurile 6,7,8,9.

- Avind cunoscute curbele de capacitate (Push-over) pentru structura de mai sus sa se calculeze deplasarea tinta (target displacement) pentru un cutremur cu acceleratia maxima a terenului ag=0.3g si perioada de colt Tc=1.5 s. Urmati procedeul descris in EC8 Anexa B, pg. 196 [3].

Nota. Curbele de capacitate in format electronic pot fi descarcate de la adresa:

http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin

Referinte:

1. Chiorean, C.G., Aplicatii software pentru analiza neliniara a structurilor in cadre, Ed. UTPress, 2006.  C1, C2, C3

2. Chiorean, C.G., A computer method for nonlinear inelastic analysis of 3D semi-rigid steel grameworks, Eng. Struct, 31(12), 3016-3033, 2009.

3. EC8-Design of structures for earthquake resistances, January 2003.

20.12.2010

C. Chiorean