## Slide 1: Sisteme cu Microprocesoare
Departamentul de Calculatoare
Sl. Dr. Ing. Neagu Mădălin
Madalin.Neagu@cs.utcluj.ro
users.utcluj.ro/~madalin
Notes: <number>

## Slide 2: Conditii de promovare a examenului
Prezenta lab: 100%, nota colocviu > 0
Prezenta la examenul scris + nota >=5.00
Nota finala= 70% examen + 30% lab
Nota finala >= 5.00
<number>

## Slide 3: Bibliografie
<number>
Dancea I, - Calculatoare electronice – 1975
Nedevschi S. - Microprocesoare – 1994
Pusztai s.a, - Calculatoare numerice – Indrumator de lucrari de laborator
Sztoianov E.s.a. - De la poarta TTL la microprocesor - 1987
Tanenbaum A.S. - Structured Computer Architecture –1990
Gorgan D, Sebestyen G.- Arhitectura calculatoarelor – 1997
Gorgan D. Sebestyen G. - Structura calculatoarelor – 2000
Gorgan D. Sebestyen G. – Proiectarea calculatoarelor - 2005
www.intel.com
www.ti.com
www.microchip.com
The Art of Assembly Programming
Curs si laborator on-line
Notes: <number>

## Slide 4: Cuprins
<number>
Introducere: istoric, concepte
Structura generala a unui calculator: UCP, UAL, executie secventiala si de tip pipeline
Microprocesoare
Procesoare specializate (procesoare de semnal)
Magistrale de comunicatie
Proiectarea memoriilor
Ierarhii de memorii (memorie cache, memorie virtuala)
Proiectarea interfetelor de intrare si iesire
Sistemul de intreruperi
Transferul prin acces la memorie
Arhitecturi avansate de calcul: RISC
Arhitecturi paralele si distribuite
Notes: <number>

## Slide 5: Scurt istoric
<number>
Generatia 0 – calculatoare mecanice – (??-1940)
  ?? - ABAC
  Sec. 17 – Pascal –masina de calcul pt. adunare si scadere
  Sec. 17-18 – Leibnitz – masina pentru 4 operatii aritmetice
  Sec. 19 - Ch. Babbage (Cambridge)– masina diferentiala si masina analitica (Ada Byron-prima programatoare)
    parti componente: memorie, unitate de calcul, cititor de cartele si perforator de cartele
  Începutul sec. 20
    Konrad Zuse -
    John Athanasoff - sistemul binar de numeratie
    H. Aiken – Mark I, II
    Stibbitz
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Prima generatie – 1945-1955
  tehnologie: tuburi electronice
  1943-46 – P. Eckert & J. Mauchley – ENIAC – primul calculator
    18000 tuburi, 1500 relee, 30 tone
  J. von Neumann – IAS
    primul care a scris despre calculatoare
    modelul clasic de calculator: 5 componente:
      memorie, UC, UAL, DI,DE
  Shanonn – teoria informatiei
    defineste unitatea de informatie
    informatia = inversul entropiei
  Alan Turring – Colossus – modelul Turring
  alte variante: EDVAC, ILLIAC, MANIAC, Wirlwind, UNIVAC
  IBM 701,704,709 – primele calculatoare comerciale
  DACICC, CIFA, MECIPT – variante romanesti
Notes: <number>

## Slide 7: Prima generatie de calculatoare
<number>
Eckart&Mauchley
John von Neumann
UNIVAC
Shanonn
Notes: <number>

## Slide 8: Prima generatie de calculatoare
<number>
ENIAC
ADVAC
IBM 701
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Generatia a doua – 1955-1965
  tehnologia: tranzistorul
  Shockley&Brattain – primul tranzistor (Bell labs)
  primul calculator tranzistorizat: TX-0
  IBM 7090 – varianta tranzistorizata, IBM 1401
  Wirlwind – MIT
  PDP-1, PDP-8, firma DEC
  CDC 6600 – primul calculator paralel
  CETA – calc. romanesc
TX-0
PDP-1
Primul tranzistor
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
Generatia a treia – 1965-1975
  tehnologia: circuite integrate
  familii de calculatoare:
    mainframe: IBM 360, IBM 370
    mini: PDP 11
  calculatoare romanesti:
    Felix c-256, c-512, c-32
    Independent, Coral – copiaza PDP-11
  imbunatatiri:
    viteza
    fiabilitate
    dimensiuni mici
    memorii de capacitate mai mare (256k-512k)
    periferice noi
    consola de tip display (PDP11)
Notes: <number>

## Slide 11: Generatia a treia
<number>
Primul circuit integrat
Apollo
Calculator HP
HP (1972)
Seymour – LOGO
1967
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
Generatia a 4-a 1975-1990
  tehnologia: VLSI
        avantaje: viteza, grad ridicat de integrare, fiabilitate mare, cost redus, dimensiuni mici
  aparitia primului microprocesor - Intel 4004
  circuite de memorie ROM, RAM, DRAM de capacitate mare (1-16ko)
  aparitia microcalculatoarelor – care au la baza un microprocesor
  aparitia calculatoarelor personale:
    home-computer: ZX81, Spectrum
    PC: IBM-PC, XT, AT, Apple, Machintosh
  calculatoare romanesti:
    seria M18, PRAE, aMIC, Felix PC, Telerom-PC
Notes: <number>

## Slide 13: Generatia a 4-a
<number>
Intel 4004
IBM-PC
Apple
Notes: <number>

## Slide 14: Generatia a 4-a
<number>
Calculator portabil (Osborn)
Calc. cu display TV
IBM PS2
Motorola 68040
Notes: <number>

## Slide 15: Generatia a 4-a
<number>
Bill Gates
Steve Jobs si Steve Wozniak
Notes: <number>

## Slide 16: Evolutia microprocesoarelor
1971 | I4004 | 4 biti |  | primul uP
1972 | I8008, 8080 | 8 biti | 16kb – 64kb | primul pe 8 biti
1978 | 8086, 8088 | 16 biti | 1 Mb | primul uP pe 16 biti
1982 | 80286 | 16 biti | 16 Mb | PC-AT
1985 | 80386 | 32 biti | 4 Gb | primul uP pe 32 biti
1989 | 80486 | 32 biti | 4 Gb | FPU incorporat
1993 | Pentium | 32 biti | 4 Gb | pipeline
1995 | P. Pro | 32 biti | 64 Gb | arh. P6 superpipeline
1997 | P. II | 32 biti | 64 Gb | MMX
1999 | P. III | 32 biti | 70 Tb | SSE2
2002 | P. IV | 32 biti | 70 Tb | Arh. NetBurst
2004 | P. IV | 64 biti | 70 Tb | Arh. Hiper-threading
2006 | Core 2 | 64 biti | 70 Tb | Arh. multicore (2 core-uri/cip)
2007 | Dual Core | 64 biti | 70 Tb | 2 procesoare/cip
2008 | i3, i5, i7 | 64 biti | 70 Tb, 8Mb L3 cache | Arhitectura Nehalem, multicore si hyperthreading 4core-uri/8 multithread cache 8Mb (L3)
2011 | Sandy Bridge | 64 biti | 70 TB, pana la 20MB L3 cache (Xeon) | GPU integrat
2017 | Ryzen (AMD) | 64 biti | 32MB L3 cache per core | Threadripper 32 core/64 threads
2017 | Coffee Lake | 64 biti | 2MB L3 cache per core | i9 8 core/16 thread
Notes: <number>

## Slide 17: Evolutia microprocesoarelor
<number>
Alte familii de microprocesaore:
  Motorola: 6800 (8 biti), 68000 (16 biti), 68020, 68030 (32 biti), 68040
  Zilog: Z80, Z8000
  Texas Instruments: procesoare de semnal TMS320c10/20/30/50/80
  Microchip: microcontrolare: PIC12/16/18
  MIPS, ARM, etc.
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
Legea lui Moore
Numarul de tranzistoare se dubleaza
la fiecare 18-24 luni
Notes: <number>

## Slide 19: Limitele legii lui Moore
<number>

## Slide 20: Pasul de integrare
<number>

## Slide 21: Tendinte si perspective de evolutie a sistemelor bazate pe microprocesoare
<number>
Cresterea gradului de integrare
  dimensiune mai mica a elementului de comutare (tranzistor): 12-14 nm
  cresterea numarului de tranzistoare/circuit
    procesoare - peste 3 biliarde de tranzistoare (19.2 pentru Threadripper 2990WX)
    memorii – peste 1 biliard pentru 1 Gb DRAM (6 biliarde pentru 1 Gb SRAM)
Reducerea puterii consumate
  distributie inteligenta a consumului
  controlul dinamic al consumului: energie mai mare daca este nevoie si unde este nevoie
  limitarea frecventei de lucru
Arhitecturi multicore si multi-threading
  de la 2 core-uri/chip la 128 core-uri
  arhitecturi simetrice si asimetrice (ex: Intel v.s. Power PC)
Network-on-chip
  inlocuirea magistralelor paralele cu magistrale seriale – retele in interiorul procesorului

## Slide 22: Tendinte si perspective de evolutie a sistemelor bazate pe microprocesoare
<number>
Ierarhizarea memoriei
  mai multe nivele de memorie cache (in interiorul procesorului)
  memorie virtuala
  anticiparea cererilor de acces
Memorii externe pe siliciu
  inlocuirea discurilor magnetice si optice cu memorii flash (pe siliciu)
Arhitecturi multiprocesor
  arhitecturi paralele
  arhitecturi distribuite
Retele de calculatoare
  Internetul – resursa indispensabila pentru un calculator
  retele fara fir
Calculatoare mobile si portabile:
  laptopuri, tablete grafice
  PDA, GPS
  telefoane inteligente

## Slide 23: Parametri de performanta ai unui calculator
<number>
Frecventa de lucru, CLOCK
  Frecventa mai mare = performanta mai mare
  Saturat in 2005 (limitat de putere consumata si disipata)
  Azi: 4-5 GHz
Numarul de cicluri per instructiune – CPI
  Primele calculatoare aveau 5-120 CPI
  Azi: 1, 0.5, 0.25 – technici pipeline, architecture superscalare
Numarul mediu de instructiuni executate in unitatea de timp – MIPS, FLOPS
Timpul de executie al unui program
Timpul de executie al unui set de tranzactii – baze de date
Capacitatea si viteza memoriei
  Capacitate – Gbytes, Tbytes
  Timp de access – 70ns, 15ns, 0.1ns
Performantele dispozitivelor de I/E
  Latime de banda
Capacitatea de comunicare (latime de banda, viteza)
Notes: <number>

## Slide 24: Masurarea parametrilor de performanta
Benchmarking: metoda de evaluare a performantei unui sistem de calcul (hardware si software)
Benchmark
  Aplicatie utilizata pentru masurarea performantei
  Set de programe utilizate pentru masurarea pentrumasurarea performantei
Evaluare
  O singura componenta
  Intregul sistem => scor de performanta
Caracteristici:
  Utilizarea de metrici relevante
  Masuratori impartiale
  Executii consecutive = acelasi rezultat
  Portabil
<number>

## Slide 25: Tipuri de benchmark-uri
Aplicatii reale: compilatoare, comprimare fisiere, jocuri video, etc.
Kernel: parti din aplicatii reale
Benchmarkuri pentru componente
Benchmarkuri sintetice: programe scrise cu scopul de a masura parametri de performanta
Benchmarkuri paralele: multicore, multiprocesor
Micro-benchmarkuri: masurarea performantei unei scurte secvente de program
Benchmarkuri I/O: operatii de intrare/iesire
<number>

## Slide 26: Structura fizica a unui sistem cu microprocesor
<number>
Schema simplificata
μP
Memorie
Memorie
Interfata I/E
Interfata I/E
Disp. I/E
Disp. I/E
Adrese
Date
Comenzi
Notes: <number>

## Slide 27: Structura unui calculator personal
<number>
μP
Chipset
N
Chipset
S
SVGA
AGP
PCI
Mem
Mem
Net
Tastatura
Mouse
Notes: <number>

## Slide 28: Structura stratificata a unui calculator
<number>
Aplicatie
Limbaje de nivel inalt
Limbajul de asamblare
Sistemul de operare
Masina conventionala
Microprogram
Circuite digitale
Translatare
Interpretare
Interpretare (secvente microprg)
Interpretare (apeluri sistem)
Decodificare
Translatare (asamblare)
Translatare (compilare)
Translatare si interpretare (agregare, compilare)
ISA
Notes: <number>

## Slide 29
<number>