## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare Cursul 3
<number>
Structura unui calculator
Notes: <number>

## Slide 2: Formatul instructiunilor
<number>
Cod operatie
- Fara operanzi expliciti
Operand1 - Adresa
Cod operatie
Operand1 - Adresa
Cod operatie
Operand2 - Adresa/Data
- Cu un singur operand
Operand1 - Adresa
Cod operatie
Operand2 - Adresa/Data
Rezultat - Adresa
- Cu doi operanzi
- Cu doi operanzi si rezultat
Notes: <number>

## Slide 3: Moduri de adresare
<number>
Cum se determina operandul
  Adresare imediata – pentru constanta
    MOV AX, 1234h
  Adresare directa – pentru variabile simple
    SUB BX, [100h]
  Adresare indexata – pentru vectori
    ADD [SI+500h], AX
  Adresare bazata – pentru inregistrari
    AND DX, [BX+200h]
  Adresare mixta (bazat-indexata) – pentru structuri complexe
    OR CX, [SI+BX+100h]
Notes: <number>

## Slide 4: Setul de instructiuni pentru un calculator simplu
<number>
Instr. | Cod instr. | explicatii
SLT | 01 adr | NP=adr
ADA | 10 adr | A=A+M[adr]
MEM | 11 adr | M[adr]=A
Cod
operaţie:
0 0
0 1
1 0
1 1
7 6
5 0
Cîmp adresă
Cod
operaţie
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0
a b c x x x
0 0 0
0 0 1
. . .
1 1 1
NOP | 00 000 xxx | -
AZA | 00 001 xxx | A=0
CPL | 00 010 xxx | A=Not A
DRA | 00 011 xxx | A=A>>1
STA | 00 100 xxx | A=A<<1
OAI | 00 101 xxx | If A0=1 NP++
OAN | 00 110 xxx | If A7=1 NP++
OPR | 00 111 xxx | 
Notes: <number>

## Slide 5: Schema generala a unui calculator simplu
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Descompunerea instructiunilor in faze de executie
<number>
I1
PmIA/NA
PmRI/M
+1NA
I2
E1
SLT
INIT
A(0)NA
E2
PmNA/RI
ADA
PmIA/RI
E2
PmA/UA
MEM
PmIA/RI
E2
PmM/A
Scr
NOP
E2
AZA
A(0)A
E2
CPL
E2
PmA/CP
A0
E1
DRA
E2
DrA
STA
E2
StA
OAI
E2
OPR
E2
STOP
+1NA
1
0
A7
OAN
E2
+1NA
1
0
Notes: <number>

## Slide 7: Generatorul de faze, decodificatorul de instructiuni si blocul de comanda si control
<number>
DEC
I1
I2
E1
E2
Numărător modulo 4
TACT
GT
INIT
a.
RI
7 6
5 4 3
2 1 0
DEC
MEM
ADA
SLT
DEC
OPR
NOP
11
2
3
b.
a.
b.
PmIA/RI = E1  (ADA + MEM)
E1
MEM
ADA
PmIA/RI
BCC
PmIA/NA
STOP
I1
I2
E1
E2
MEM
NOP
microcomenzi
Notes: <number>

## Slide 8: Executia secventiala a instructiunilor (arhitectura scalara)
<number>
Fazele de executie ale unei instructiuni:
  Citire instructiune (CI)
  Decodificare instructiune (ID)
  Executie operatie (Ex)
  Operatie cu memoria (Mem)
  Scriere rezultat (Scr)
  CPI = 5
CI
DI
Ex
Me
Scr
CI
DI
Ex
Me
Scr
CI
DI
Ex
Me
Scr
Instr. 1
Instr. 2
Instr. 3
Notes: <number>

## Slide 9: Executia paralela instructiunilor intr-o arhitectura pipeline (banda rulanta)
<number>
CI DI Ex Mem Scr CI DI Ex Mem Scr
instrucţiunea i1 instrucţiunea i2
Execuţie secvenţială CPI = 5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Execuţie pipeline CPI=1 (în cazul ideal)
i1
i2
i3
i4
i5
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Notes: <number>

## Slide 10: Exemplu de arhitectura pipeline
<number>
R
I
P
C
Mem
inst.
Mem
date
adr ins.
Bloc reg.
Bloc reg.
adr Do
Di
CI DI Ex Mem Scr
UCP în structură pipeline
A
B
R
I
M
D
D
e
c
ex
me
scr
me
scr
scr
C1
C2
C3
Notes: <number>

## Slide 11: Situatii de hazard in arhitecturile paralele
<number>
Hazardul de date
  Dependenta de date intre instructiuni consecutive
  Solutionare:
    Stari de asteptare, multiplicarea registrelor, reordonarea instructiunilor
CI DI Ex Mem Scr MOV AX, 5
CI DI Ex Scr ADD BX, AX
CI DI Ex Scr SUB CX, 5
CI DI Ex Mem MOV DX, CX
Notes: <number>

## Slide 12: Situatii de hazard
<number>
Hazardul de control
  Datorat instructiunilor de salt
  Solutionare: predictia salturilor, memorarea salturilor anterioare
JE et1 CI DI Ex
ADD AX, BX CI DI Ex Scr
SUB CX, DX CI DI Ex Scr
...............
et1: MOV SI, 1234h CI DI Ex Mem Scr
Notes: <number>

## Slide 13: Situatii de hazard
<number>
Hazardul structural
  Doua faze diferite ale unor instructiuni consecutive solicita aceea si unitate structurala
  Solutionare: stari de asteptare, reordonarea instructiunilor, duplicarea unitatilor solicitate
CI DI Ex Scr
CI DI Ex Mem Scr
Notes: <number>

## Slide 14: Arhitecturi superscalare şi superpipeline
<number>
instr. i CI DI Ex Mem Scr
instr. i+1 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+2 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+3 CI DI Ex Mem Scr
T1 T2 T3 T4 T5 T6
a. arhitectură superscalară
CPI=1/2
instr. i CI DI Ex Mem Scr
instr. i+1 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+2 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+3 CI DI Ex Mem Scr
T1 T2 T3 T4 T5 T6
b. arhitectură superpipeline
CPI=1/2
Figura 6.13 Comparaţie între arhitectura superscalară şi superpipeline
Notes: <number>

## Slide 15: Planificarea executiei instructiunilor
<number>
Obiectiv: reordonarea instructiunilor in scopul evitarii situatiilor de hazard si implicit pentru cresterea performantelor
Planificarea statica:
  Reordonarea instructiunilor in faza de compilare
  Gruparea instructiunilor in super-instructiuni foarte lungi
    VLIW – Very Long Instructiun Word
Planificarea dinamica:
  Reordonarea instructiunilor in timpul executiei programului
  Tehnici folosite: analiza fluxurilor de date, arbori de dependente, predictia salturilor
Notes: <number>