## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 4 - Microprocesoare
Notes: <number>

## Slide 2: Microprocesoare
<number>
Definitia 1
  Circuit VLSI care incorporeaza o unitate centrala de executie (UCP)
Definitia 2
  Circuit integrat care incorporeaza:
    una sau mai multe unitati centrale de prelucrare
      Multiprocesoare simetrice
      Multiprocesoare asimetrice
    Memorie cache
    Alte componente:
      controlor de intreruperi
      controlor de magistrala
      unitate de management a memoriei
Notes: <number>

## Slide 3: Microprocesoare
<number>
Aparitia primului microprocesor:
  Firma Intel, I4004 – procesor pe 4 biti
Primul procesor de succes:
  Intel I8080 – procesor pe 8 biti
Primul procesor pe 16 biti
  Intel I8086
Primul procesor pe 32 biti
  Intel I80386
Procesor cu arhitectura superscalara
  Pentium Pro
Procesor pe 64 biti, arhitectura multi-core
  Pentium IV, Core 2 Duo, Dual core
Notes: <number>

## Slide 4: Componentele unui microprocesor
<number>
Componente traditionale:
  Unitatea de comanda (UC)
  Unitatea aritmetico-logica (UAL)
  Registre generale si speciale (RG, RS)
Componente suplimentare:
  Memorie cache (Cache)
  Coprocesor matematic (CoP)
  Unitatea de management a memoriei (UMM)
  Controlor de intreruperi
Notes: <number>

## Slide 5: Semnalele unui microprocesor – magistrala sistemului
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Semnalele tipice ale unui microprocesor
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Semnalele unui microprocesor
<number>
Semnalele de adresa: A0-An
  Folosite pentru indicarea unei locatii de memorie sau port (registru) dintr-o interfata
  Semnale generate de procesor catre celelalte componente ale sistemului
  Numarul de linii de adresa determina spatiul maxim de adresare al procesorului
    Ex: 20 linii=> 1MB
    32 linii =>4GB
Semnale de date: D0-Dm
  Semnale bidirectionale folosite pentru transferul de instructiuni si date intre procesor si celelalte componente ale sistemului
  Numarul de linii de date este in acord cu structura procesorului
  Numarul de linii de date determina latimea maxima a datelor transferate pe magistrala
    Ex: 16, 32, 64 linii
Notes: <number>

## Slide 8: Semnalele unui procesor
<number>
Semnale de comanda si control
  Semnale de comanda:
    MRDC\, MWTC\, IORC\, IOW\, INTA\
  Semnale de control: ALE, DEN
  Semnale de intrerupere: INTR, NMI
  Semnale de ceas: CLK, PCLK
Semnale de alimentare: GND, +5V, 3,3V
Notes: <number>

## Slide 9: Executia instructiunilor
<number>
Pasi:
  Citirea instructiunii
  Citirea operanzilor
  Executia operatiei
  Salvarea rezultatului
Privit din afara procesorului:
  Ciclu de citire instructiune din memorie -obligatoriu
  Ciclu de citire operand/ operanzi - optional
  Ciclu de salvare a rezultatului – optional
Ciclu de transfer
  o operatie de transfer pe magistrala care implica:
    Procesorul si memoria sau
    Procesorul si o interfata de I/E
  Un ciclu se desfasoara pe durata unui numar de perioada de ceas (tacti)
  Un ciclu presupune o secventa de semnale pe magistrala (adrese, date comenzi)
Notes: <number>

## Slide 10: Procesoarele familiei Intel x86
<number>
I8086 şi I8088
Notes: <number>

## Slide 11: I8086, I8088
<number>
I8086
  procesor pe 16 biti, 16 semnale de date, 20 semnale de adresa (spatiu de adresare 1MB)
  CI cu 40 de pini
  Circuite ajutatoare:
    8087 – coprocesor matematic (v.flotanta)
    8288 – controlor de magistrala
    88289 – arbitror de magistrala
  Structura:
    EU –Execution Unit – unitatea de execuţie, dedicată pentru execuţia propriu-zisa a instrucţiunilor
      UC, UAL, registre generale, registru de stare
    BIU – Basic Interface Unit - unitatea de interfaţare a magistralei externe, care se ocupă de transferul de informaţii (date şi instrucţiuni) între procesor şi magistrala externă
      Registre speciale (segment, IP)
      Coada de instructiuni, interfata cu magistrala externa
8088
  identic cu 8086 dar cu 8 semnale de date pe magistrala externa
Notes: <number>

## Slide 12: I80286
<number>
Procesor pe 16 biti
16 semnale de date, 24 semnale de adresa (spatiu de adresare 16MB)
Moduri de lucru: real si protejat
Notes: <number>

## Slide 13: I80386
<number>
Procesor pe 32 biti, 32 semnale de date, 32 semnale de adrese (spatiu de adresare 4GB)
Registre generale extines la 32 biti
2 registre segment suplimentare
Mod protejat perfectat
Notes: <number>

## Slide 14: I80486
<number>
Integreaza: procesor+coprocesor+MMU
Faciliteaza utilizarea memoriei cache
Perfectarea modului protejat
Notes: <number>

## Slide 15: Pentium
<number>
Doua linii de procesare pipeline: U si V
Magistrala externa de date pe 64 biti (desi este procesor pe 32 biti)
Versiuni:
  Pentium – arhitectura cu 2 linii pipeline
  Pentium Pro
  Pentium II - arhitectura superscalara P6
  Pentium III
  Pentium IV – arhitectura NetBurst
Notes: <number>

## Slide 16: Procesoarele Pentium
<number>
Pentium Pro
  Arhitectura superscalara P6
  Executie dinamica a instructiunilor:
    Analiza fluxurilor de date
    Predictia salturilor
    Executia speculativa a instructiunilor
Pentium II
  Tehnologia MMX:
    Componenta pt. date multimedia
    Executie paralela tip SIMD
    57 instructiuni noi MMX
Pentium III
  Tehnologia SSE2
    Executie paralela SIMD pt. flotant
    Pentru grafica 2D/3D
Notes: <number>

## Slide 17: Arhitectura superscalara P6
<number>
3 unitati autonome
Executie speculativa
Notes: <number>

## Slide 18: Arhitectura P6 - detalii
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Unitatea de citire si decodificare instructiuni
<number>
Citeste si decodifica in avans instructiuni
Unitate in-order
3 instructiuni decodificate / ceas
Predictia salturilor
Componente:
  Decodificator
  Circuit de generare adrese (next_IP)
  Bloc memorare adrese de salt
  Secventiator de microinstructiuni
  Alocator de registre Alias
Notes: <number>

## Slide 20: Unitatea de dispecerizare si executie
<number>
Responsabila pentru executia instructiunilor
Unitate out-of-order
7 unitati de executie + statie de rezervare
  UEI – unitate de executie pt. intregi
  UEF – unitate de executie pt. flotant
  MMX – unitate de executie pentru date multimedia
  UGA – unitate de generare adrese
  UGS – unitate de generare salturi
Notes: <number>

## Slide 21: Unitatea de retragere
<number>
Reface ordinea normala a instructiunilor (rezultatelor)
Unitate in-order
Componente:
  UIM – unitatea de interfaţare a memoriei
  FRR – fişierul de registre de retragere
Notes: <number>

## Slide 22: Magistrala P6
<number>
Elementele definitorii ale noului standard de magistrală sunt :
  magistrala lucrează în mod sincron , cu memorarea semnalelor pe frontul urcător al semnalului de ceas
  transferul de date se realizează pe bază de tranzacţii, care se pot desfăşura în paralel
  există suport pentru conectarea mai multor procesoare pe aceeaşi magistrală
  sunt favorizate transferurile pe blocuri de date
  există implementate mecanisme de detecţie şi corecţie a erorilor
  exista suport pentru verificarea şi menţinerea consistenţei memoriilor cache
  se utilizează o tehnologie de transmitere a semnalelor care garantează nealterarea semnalelor chiar şi la frecvenţe mari
Notes: <number>

## Slide 23: Transferul pe magistrala P6
<number>
Tranzactii paralele (pipeline)
Faze:
  Arbitrare
  Cerere de transfer
  Spionare
  Eroare
  Raspuns
  Transfer
Tehnologie: GTL
Notes: <number>

## Slide 24: Diagrama de tip pentru magistrala P6
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: Pentium IV – Arhitectura NetBurst
<number>
- adoptarea unei arhitecturi pipeline cu 20 de faze de procesare a instrucţiunilor, dublu faţă de varianta P6
- creşterea de 4 ori a frecvenţei magistralei sistem, care astfel ajunge la 400MHz; prin utilizarea tehnologiei "quad pump" se asigură o rată de transfer de 3,2Gocteţi/s
- dublarea vitezei de execuţie a UAL, ceea ce permite efectuarea a două operaţii aritmetice şi logice simple pe fiecare perioadă de ceas; de fapt unitatea aritmetico-logică lucrează cu un semnal de ceas care are frecvenţa dublă faţă de frecvenţa procesorului
- utilizarea unei memorii cache de foarte mare viteză (eng. Advanced Transfer Cache), care la o frecvenţă de 2GHz asigură o rată de transfer de 64Gocteţi/s
- extinderea tehnologiei MMX (eng. SSE - Streaming SIMD Extension) prin adăugarea a 144 instrucţiuni SIMD noi şi extinderea lăţimii datelor prelucrate la 128 biţi (16 octeţi prelucraţi în paralel)
- îmbunătăţirea cu 30% a ratei de predicţie a salturilor în special datorită extinderii ferestrei de analiză; procesorul Pentium 4 menţine în linia de execuţie până la 126 de instrucţiuni şi utilizează 4Kocteţi pentru memorarea adreselor de salt (BTB - Branch Target Buffer)
Notes: <number>

## Slide 26: Pentium IV
<number>
BTB
Decodor
Alocare reg.Alias
Trace cache
Cozi de aşteptare pt. micro-operaţii
Planificatoare
L2 Cache şi control
Reg. pt. „flotant” Registre pt. „întregi”
UAL
UAL
UAL
UAL
UGA
UGA
UAL-F
UAL-F
L1 D-Cache
ROM
Figura 7-15 Arhitectura Pentium 4 - NetBurst
Interfaţa cu magistrala sistem
Extragere şi decodificare instrucţiuni
Planificare şi execuţie instrucţiuni
Notes: <number>

## Slide 27: Pentium IV
<number>
Noi tendinte:
  Tehnologia hyperthreading
  Tehnologia multi-core
  Arhitecura pe 64 biti
Notes: <number>