## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 5 Microprocesoare specializate
Notes: <number>

## Slide 2: Microprocesoare specializate
<number>
Au arhitectura dedicata pentru un anumit scop bine determinat
Tipuri:
  Microcontroloare
    sistem de calcul intr-un singur circuit integrat
    Destinat pentru aplicatii de control )sisteme incapsulate)
  Procesoare digitale de semnal (DSP)
    Destinate pentru aplicatii de prelucrare a semnalelor
Sisteme incapsulate – System on Chip (SoC)
  Mobile – consum redus de energie
  Timp-real – timp de executie predictibil
Notes: <number>

## Slide 3: Procesoare digitale de semnal
<number>
Inlocuiesc schemele analogice de prelucrare a semnalelor
De ce prelucrare digitala?
  imunitate mai mare la zgomot (datorită diferenţei relativ mari între cele două stări logice, zero şi unu)
  precizie mai mare
  rezultatul prelucrării nu depinde de variaţiile de mediu (temperatură, umiditate) sau de variaţii ale tensiunilor de alimentare
  pot fi implementate procedee complexe de prelucrare (exemplu: filtre cu un număr mare de poli), a căror implementare analogică este dificilă sau chiar imposibilă datorită preciziei limitate a componentelor
  repetabilitatea în timp a procedeelor de prelucrare
  modificarea procedeului de prelucrare nu implică modificarea schemei hardware (modificarea se face prin rescrierea programului de prelucrare)
Notes: <number>

## Slide 4: Proceduri de prelucrare a semnalelor
<number>
Filtre, convolutii, transformate (Fourier, Laplace, Z)
+
Y(t)=  f()X(t-)d
-
unde: Y(t)- funcţia (semnalul) de ieşire
X(t)- funcţia (semnalul) de intrare
f(t)- funcţia de transformare (de prelucrare)
În domeniul digital integrala se transformă într-o sumă discretă de produse de forma:
+
Y(nT)=  f(kT)*X(nT-kT)
k=-
unde: Y(nT) – semnalul discret de ieşire (eşantionul n)
X(nT) – semnalul discret de intrare
f(nT) – funcţia discretă de transformare
Notes: <number>

## Slide 5: Caracteristici arhitecturale ale procesoarelor digitale de semnal
<number>
Unitatea de multiplicare şi acumulare repetitivă (MAC – Multiply and Accumulate)
  Inlocuieste o UAL clasica
Magistrale multiple de date şi program
  2-4 magistrale
Memorie internă pentru date şi pentru program
  Memorii RAM, ROM, pentru date, pentru program
Seturi multiple de registre interne
  Mai multe bancuri de registre
Moduri de adresare orientate pe şiruri
  Indexare automata, buffere ciclice
Instrucţiuni complexe de multiplicare şi acumulare
  Mai multe versiuni de instructiuni MAC
Notes: <number>

## Slide 6: Unitatea de multiplicare şi acumulare repetitivă (MAC – Multiply and Accumulate)
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Schema interna a procesorului TMS320C25
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Schema interna a procesorului TMS320C25
<number>
- RAM – blocuri de memorie RAM:
  - B0- 256*16 - date si program;
  - B1- 256*16 – date
  - B2-32*16 – date
- ROM – memoria interă pentru program (memorie nevolatilă)
- MAC – modul de multiplicare şi adunare
- AR0-7- registre auxiliare
- ARP – poantor către registru auxiliar
- DP – poantor de domeniu
- PC – numărător de instrucţiuni (Program Counter)
Notes: <number>

## Slide 9: Variante de procesoare din familia TMS320
<number>
procesoare pe 16 biţi în virgulă fixă: TMS320C10, TMS320C20 şi TMS320C50
procesoare pe 32 de biţi în virgulă flotantă: TMS320C30 şi TMS320C40
arhitectură multiprocesor orientată către aplicaţii multimedia: TMS320C80
Notes: <number>

## Slide 10: Aplicatii ale procesoarelor de semnal
<number>
acţionări electrice, motoare
senzori inteligenti
aparate de masura
analizoare de semnal (ex. Osciloscop digital)
Aparatura medicala
codoare/decodoare de semnal audio şi video,
modemuri, controloare de comunicatie
instrumente muzicale,
jucării electronice,
sintetizatoare de sunet,
acceleratoare grafice 3D,
prelucrarea primară şi recunoaşterea imaginilor
Notes: <number>

## Slide 11: Limitari ale procesoarelor de semnal
<number>
Frecventa limitata a semnalului prelucrat
  Limitarea vine din frecventa maxima de esantionare si durata procesarilor
Cuantizarea valorilor
  Valori discrete
Prelucrarea discreta in timp (si nu continua) a semnalelor
Notes: <number>

## Slide 12: Microcontroloare
<number>
Definitie: sistem de calcul intr-un singur circuit integrat VLSI
Componente:
  UCP,
  memorie ROM (de program),
  Memorie RAM (de date),
  sistem de intreruperi
  porturi de intrare/iesire,
  Numaratoare/timere
  Converoare analog/numerice si numeric/analogice
  Alte interfete (PWM, WD)
Notes: <number>

## Slide 13: Destinatie
<number>
Aplicatii de urmarire si de control
Sisteme incapsulate
Senzori inteligenti
Avantaje:
  Cost redus
  Dimensiuni mici
  Consum redus
Notes: <number>

## Slide 14: Structura uC I 80C31/51
<number>
Notes: <number>

## Slide 15: Componentele uC I8031/51
<number>
- UCP – unitatea centrală de prelucrare – asigură execuţia instrucţiunilor unui program
- ROM – memoria nevolatilă – conţine programul de aplicaţie şi eventualele constante de program; memoria poate fi de tip PROM (se înscrie o singură dată), EPROM (cu posibilitate de înscriere multiplă, off-line) sau EEPROM (cu posibilitate de scriere în timpul funcţionării programului); dimensiunea memoriei variază funcţie de varianta constructivă de la 0 la 32ko; ea se poate extinde prin adăugarea unei memorii externe.
- RAM – memoria de date – păstrează variabilele programului şi stiva; în prima parte a memoriei locaţiile pot fi adresate ca registre interne (4 seturi a cîte 8 registre); o zona de memorie poate fi adresată la nivel de bit; capacitatea memoriei depinde de varianta constructivă (128-512 octeţi); memoria RAM internă poate fi extinsă cu o memorie RAM externă.
- sistemul de întreruperi – gestionează cererile interne şi externe de întrerupere; sursele de întrerupere sunt: 2 linii externe de întrerupere, canal serial (recepţie sau transmisie de caracter) şi contoare (timer0,1,2)
- generatorul de ceas – generează semnalul de ceas necesar pentru funcţionarea UCP şi furnizează o frecvenţă de referinţă pentru contoarele interne şi canalul serial
Notes: <number>

## Slide 16: Componentele uC I8031/51
<number>
- porturile de intrare/ieşire – permit achiziţia sau generarea de semnale digitale; pot fi 4 sau 6 porturi a cîte 8 semnale; un semnal poate fi utilizat ca intrare, iesire sau intrare/iesire
- canalul serial – implementează protocolul de comunicaţie RS 232 (canal serial asincron, bidirecţional pe caracter); la unele variante poate să existe un canal serial suplimentar care implementează protocolul I2C; acest protocol permite construirea unei magistrale seriale în locul celei paralele clasice
- timer 0, 1, 2 – set de 2 sau 3 contoare utilizabile pentru generarea periodică a unor întreruperi (ex: ceas de timp real), pentru numărarea unor evenimente externe sau pentru gerenarea frecvenţei de transmisie serială
-CNA – convertor numeric/analogic – folosit pentru generarea unui semnal analogic; această componentă este prezentă numai la variantele mai complexe
- CAN – convertor analog/numeric – folosit pentru achiziţia unor semnale analogice; pot fi citite prin multiplexare pîna la 8 intrări analogice
WD – watch dog
PWM – puls Width modulation
Notes: <number>

## Slide 17: Caracteristici ale uC I8031/51
<number>
UCP
  set redus de instructiuni
  Instructiuni executate intr-un timp predefinit (ex: 1 us)
Memoria ROM
  0-32Ko – pentru program
  Interna sau externa
Memoria RAM
  128-256 octeti
  4*8 registre interne
  Registrele speciale suprapuse peste spatiul de memorie de date
Notes: <number>

## Slide 18: Interfete
<number>
Canale seriale:
  RS232
  I2C
  Interfete de retea (ex: CAN)
Porturi de intrare/iesire
  4-6 porturi * 8 biti (intrari, iesiri sau semnale bidirectionale)
Timere/numaratoare
  Contorizare evenimente (impulsuri)
  Temporizare
  Generare de semnale cu anumite frecvente
  Ceas de timp real
PWM –
  Pentru generarea de semnale “continue” prin impulsuri
  Mult mai ieftin si mai usor de realizat
WD
  Pentru autocontrolul bunei functionari
  Resetare in caz de eroare
Notes: <number>

## Slide 19: Moduri de lucru
<number>
Regim normal
  Toate componentele functionale (alimentate)
Asteptare (idle mode)
  Memoria si generatorul de ceas alimentate
Deconectare (power-dows mode)
  Doar memoria RAM alimentata (pt. pastrarea datelor)
Notes: <number>

## Slide 20: Variante de procesoare
<number>
Tip | ROM/ EPROM | RAM | VitezaMHz | Interfeţe
80C31 80C51 87C51 | 0 4k ROM 4k EPROM | 128 | 33 | -UART (RS 232), 2 contoare, 4 porturi
80C32 80C52 87C52 | 0 8k ROM 8k EPROM | 256 | 20 | -UART (RS 232), 3 contoare, 4 porturi
83C550 87C550 | 4k ROM 4k EPROM | 128 | 16 | -UART (RS 232), 2 contoare, 4 porturi, 8 canale de intrare analogice de 8 biţi, contor watch-dog
80C552 83C552 87C552 | 0 8k ROM 8k EPROM | 256 | 16,24 | -UART (RS 232), I2C, 3 contoare, 6 porturi, 8 canale de intrare analogice de 10 biţi, contor watch-dog, 2 canale de ieşire PWM
80C592 83C592 | 0-16k ROM16k EPROM | 512 | 16 | 
Notes: <number>

## Slide 21: Alte familii de uC
<number>
Intel - I8048,
Microchip - PIC 12, PIC16, PIC17
ARM
Motorola 68C05
Notes: <number>

## Slide 22: System on Chip (SoC)
Circuit integrat care incorporeaza toate componentele unui sistem de calcul sau a unui alt sistem electronic
Functii de procesare digitala, analogica, mixt, RF (radio frequency)
Aplicatii: dispozitive mobile, sisteme incapsulate, Internet of Things
Diferenta fata de microcontrolere:
  Marime
  Capacitate memorie, performanta procesor
  Periferice
  Sistem de operare
<number>

## Slide 23: Samsung Galaxy S7
SoC: Exynos 8890
Memorie RAM: 4GB LPDDR4 1794MHz
Memorie externa: 32/64GB NAND (UFS)+ microSD
Display:
  5.1” 1440pSAMOLED
  5.5" 1440p SAMOLED Dual Edge
OS:Android 6 w/TouchWiz
Baterie:
  3000mAh (11.55 WHr)
  3600mAh (13.86 WHr)
<number>

## Slide 24: Exynos 8890
Cortex A53: 4 core @1.586GHz (ARM)
Exynos M1: 4 core @2.6 GHz (Samsung)
GPU: Mali T880MP12@ 650MHz(ARM)
2x 32-bitLPDDR4 @ 1794MHz28.7GB/s
<number>

## Slide 25: Cortex A53
<number>
Procesor pe 64 biti, 4 core, low power, dimensiune redusa
Arhitectura ARM ARMv8-A
Core-uri simetrice
FPU, SIMD, HW cryptography
31 registri pe 64 biti
Virtualizare HW
Management Cache
In-order Pipeline
Superscalar (2xALU pipeline)

## Slide 26: MALI T880
Arhitectura ARM
Scalabil: 1-16 Core-uri
Proceseaza blocuri de pixeli (4x4, 16x16)
Nu proceseaza blocurile identice
Anti-Aliasing implementat HW
Suport HW pt procesare de imagini: OpenGL, DirectX, etc.
<number>