## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
Cursul 6 Proiectarea memoriilor
Notes: <number>

## Slide 2: Memoria
Rol
  Una din componentele principale
  Stocheaza instructiuni si date
Tipuri
  Registri (ta~1 perioada de ceas)
  Memorie interna (principala) (ta~1-70ns)
  Memorie externa (ta~0.1-10ms)
Ierarhia memoriilor
  Cache
  Principala
  Virtuala

## Slide 3: Memoria
Clasificare
  Volatila
  Nevolatila
Acces
  Pe baza de adresa: secvential, aleator
  Asociativa: pe baza continutului
  Stiva: pointer spre varful stivei

## Slide 4: Circuite de memorie
Celula de memorie:
  circuit digital care memoreaza un bit (ex: bistabil)
Locatia de memorie (cuvant de memorie)
  Set de celule elementare de memorie care se acceseaza simultan
  Unitatea elementara de adresare (1, 4, 8,16, 32 biti)
  Fiecare locatie are asocitata o adresa
Circuit de memorie= Set de locatii de memorie
  Capacitatea memoriei – numarul total de locatii (adrese)
bk
. . .
b1
b0
. . .
. . .
. . .
. . .
0
1
2
n-1
Structura liniara
adrese
locatii
bk
. . .
b1
b0
locatie
linii
coloane
0
1
2
.
.
c-1
0
1
2
.
.
l-1
Structura matriciala
Notes: <number>

## Slide 5: Caracteristicile unui circuit de memorie
Geometria sau modul de organizare a memoriei:
  lungimea unui cuvant memorie, aranjarea si adresarea cuvintelor (locatiilor).
Capacitatea memoriei,
  exprimata in numarul de cuvinte memorie. De exemplu: 32 kocteti sau 32 kB (kilobyts), 256MB, 1GB.
Volatilitatea: pierderea informatiei in timp.
  Memorii ROM (Read Only Memories) - mentin informatia si dupa decuplarea tensiunii de alimentare
    ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash
  Memorii RAM (Random Access Memories): isi pierd informatia la decuplarea tensiunii de alimentare
    Memorii RAM statice (SRAM)
      Viteza mare, capacitate mica
    Memorii RAM dinamice (DRAM): isi pierd continutul in timp
      Viteza medie, capacitate foarte mare
Notes: <number>

## Slide 6: Caracteristicile unui circuit de memorie
Tehnologia de realizare:
  bipolare (TTL, TTL Shottky, ECL) – rapide dar grad scazut de integrare si cu consum mare
  MOS, CMOS – grad ridicat de integrare (capacitate mare), viteza medie, consum foarte mic
Caracteristici de timp:
  Timpul de acces la memorie: timpul necesar pentru citirea sau scrierea unei locatii de memorie; se exprima in nanosecunde [ns].
  Durata unui ciclu de citire sau de scriere
Puterea consumata, exprimta in w/bit.
  La memoriile bipolare consumul este constant dar mare
  La memoriile MOS consumul este mic, creste cu frecventa
Notes: <number>

## Slide 7: Memorii nevolatile: ROM, PROM EPROM, EEPROM, Flash
DEC
ADR
Amplificatoare date la
citire si programare
A0
A1
An
Logica
de
control
CS
PROG
OE
Dk
Dk-1
D1
D0
ADR
DATE
Adresa valida
Date valide
tACC
TCICLU
tOE
tCS
tOH
CS
OE
a.
b.
Structura interna a unei memorii ROM
Notes: <number>

## Slide 8: Memorii nevolatile: ROM, PROM EPROM, EEPROM, Flash
ROM - Nu se pot scrie, doar citi
  Inscrise in procesul de fabricatie
PROM - Inscrise o singura data de utilizator
EPROM (UV) - Cu posibilitate de stergere si reinscriere multipla (aprox. 100 de cicluri)
EEPROM – stergere si rescriere pe cale electrica (aprox. 100.000 cicluri)
Flash – de tip EEPROM dar de capacitate mai mare
WL
DL
T
ROM
WL
DL
T
PROM
Vcc

F
WL
DL
T1
EPROM
PL
T2
Notes: <number>

## Slide 9: Memorii RAM statice
DEC
ADR
Circuite de intrare/ iesire
A0
A1
An-1
Logica
de
control
CS
Dk-1
Dk-2
D1
D0
Amplificare
la scriere
Amplificare
la citire
k
k
Matricea de memorie
ADR
DATE
Adresa valida
Date valide
tACC
TCITIRE
CS
R/W
“1”
tCD
Structura interna
b1.
ADR
DATE
Adresa valida
Date valide
TSCRIERE
tDM
CS
R/W
Diagrame de timp pentru citire si scriere
WR
Notes: <number>

## Slide 10: Structura memoriei RAM
ID k-1
CS
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
ID 1
ID 0
OD k-1
OD 1
OD 0
R/W
DEC
ADR
A0
A1
An-1
Notes: <number>

## Slide 11: Memoria RAM dinamica
Celula elementara de memorie este un condensator care se descarca in timp
Capacitate mare
Necesita circuit de reimprospatare a memoriei
DEC
Adr
linie
MUX / DMUX
2n/2-1:1 / 1: 2n/2-1
A0
A1
An/2-1
ID
Registru adresa
linie
Registru
adresa coloana
n/2
0
1
2
.
.
2n/2-1
0
1
2
.
.
2n/2-1
n/2
n/2
RAS
CAS
OD
WE
WL/R
DL
T3
WL/W
C
T1
T2
Celula de memorie DRAM
Notes: <number>

## Slide 12: Cicluri de citire, scriere si reimprospatare la memoria DRAM
Adr. coloana
CAS
ADR
DATE
Adr.linie
Date valide
TCITIRE
RAS
WE
Ciclu de citire
Adr. coloana
CAS
ADR
DATE
Adr.linie
Date valide
TSCRIERE
RAS
WE
Ciclu de scriere
CAS
ADR
Adr.linie
Treimprospatare
RAS
WE
Ciclu de reimprospatare
Notes: <number>

## Slide 13: Proiectarea modulelor de memorie RAM statice
Structura unui modul de memorie
Adrese
Date
Selectii
Amp. adrese
Amp. date
Matricea de circuite de memorie
Circ. de control
Dec
Selectie modul
Comenzi
Notes: <number>

## Slide 14: Parametri de proiectare
Capacitatea memoriei (KB, MB)
Organizarea interna (ex: 8, 16, 32 biti)
Magistrala folosita:
  Linii de adresa, date si comenzi
  Limite de timp
Adresa de inceput (pozitia in spatiul de adresare)
Tipul circuitelor folosite
Alte cerinte functionale
Notes: <number>

## Slide 15: Pasi de proiectare
Construirea unui submodul de memorie avand latimea de cuvant solicitata
Construirea matricii de memorie pe baza submodulelor din pasul 1
Proiectarea unitatii de decodificare
Proiectarea amplificatoarelor de adresa
Proiectarea amplificatoarelor de date
Proiectarea circuitului de comanda (daca este cazul)
Notes: <number>

## Slide 16: Exemplu de proiectare
Capacitate: 1Mocteti
Organizare: 16 biti cu acces si pe 8 biti
Magistrala:
  ISA (24 adrese, 16 date, MRDC, MWTC)
Adresa: C0000H
Circuite disponibile: 64Kocteti
Notes: <number>

## Slide 17: Construirea unui submodul de memorie avand latimea de cuvant solicitata
64K*8
64K*8
A1
A2
A16
WR\
CSHi\
CSLi\
D0
D1
D8
D7
D15
D9
Submodul 64K*16= 128K*8
Notes: <number>

## Slide 18: Construirea matricii de memorie pe baza submodulelor din pasul 1
A1-A16
64K*16
64K*16
64K*16
…
D0-D15
WR\
CSL0\
CSH0\
CSH1\
CSH7\
CSL1\
CSL7\
512K*16=1M*8
Notes: <number>

## Slide 19: Proiectarea unitatii de decodificare
CS0\
CS1\
CS7\
A17-A23
MRDC\, MWTC\
DEC
DEC
SelMod\
74LS138
A17
A18
A19
A23
A22
A21
A20
MRDC\
MWTC\
BHE\ A0
CSL0\
CSH0\
CSL7\
CSH7\
Notes: <number>

## Slide 20: Proiectarea amplificatoarelor de adresa si de date
74LS244
74LS244
74LS244
74LS245
74LS245
SelMod\
RD\
SA0
SA1
SA7
SA8
SA9
SA15
SA16
SA23
A0
A1
A7
A8
A9
A15
A16
A23
SD0
SD1
SD7
SD8
SD9
SD15
D0
D1
D7
D8
D9
D15
Notes: <number>

## Slide 21: Proiectarea memoriei RAM dinamice