## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 9 Proiectarea interfetelor de intrare/iesire (continuare)
Notes: <number>

## Slide 2: Transfer prin acces direct la memorie (DMA- Direct memory access)
<number>
De ce se utilizeaza?
  Pentru cresterea vitezei de transfer
  Pentru eliberarea procesorului de sarcina transferului
Mod de implementare:
  Circuit specializat pentru operatii de transfer – controlor DMA
  Controlorul este programat de microprocesor, dupa care efectueaza transferul intre interfata si memorie (sau invers), fara implicarea procesorului
Fazele transferului:
  Initializarea: - procesorul programeaza transferul unui bloc de date: (controlorul DMA este slave)
    Adresa zonei de memorie
    Directia de transfer
    Numarul de date transferate
  Transferul proproiu-zis: controlorul efectueaza transferul si asigura sincronizarea cu dispozitivul periferic (contr. DMA este master)
  Finalizarea transferului: procesorul verifica corectitudinea transferului prin citirea starii controlorului DMA si a interfetei implocate (contr. DMA este slave)
Notes: <number>

## Slide 3: Schema de conectare a controlorului DMA in sistem
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Secventa de deservire a unei cereri DMA
<number>
O interfata solicita un transfer prin activarea unui semnal DRQi catre controlorul DMA
Controlorul DMA verifica daca transferul este valid (programat) si nu este altul mai prioritar in desfasurare
Daca cererea este valida se solicita accesul pe magistala prin activarea semnalului HOLD catre procesor
Procesorul termina executia ultimului ciclu de transfer dupa care isi invalideaza amplificatoarele de magistrala si semnalizeaza cedarea magistralei prin activarea semnalului HLDA (Hold Acknowledge) catre controlor
Controlorul DMA isi activeaza amplificatoarele de adrese si de comanda si genereaza adesa locatiei de memorie unde/de unde se face transferul; activeaza semnalul DACK (DMA acknowledge) catre interfata
Controlorul DMA genereaza semnal de citire memorie (MRDC) sau citire interfata (IORC)
Se genereaza data de catre memorie sau de interfata
Controlorul DMA genereaza semnal de scriere interfata (IOWC) sau de scriere memorie (MWTC); astfel se realizeaza transferul de la memorie la interfata sau invers
Controlorul DMA dezactiveaza semnalele de comanda si apoi cele de adresa
Controlorul DMA dezactiveaza semnalul HOLD, cedand astfel procesorului controlul magistralei
Procesorul dezactiveaza semnalul HLDA, isi reactiveaza amplificatoarele de magistrala si preia controlul magistralei
Notes: <number>

## Slide 5: Secventa de semnale pe magistrala
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Schema interna a controlorului DMA I8237
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Caracteristicile controlorului DMA I8237
<number>
poate deservi 4 periferice independente (are 4 canale DMA)
viteza de transfer maximă este de 1,6Mocteţi/s
mai multe controloare pot fi conectate în “cascadă” pentru a mări numărul de canale DMA disponibile
dimensiunea maximă a blocului transferat este de 64Ko
poate efectua transfer de tip memorie-memorie
Mai multe moduri de transfer:
  Transfer singular
  Transfer pe bloc (burst)
  Transfer cu autoinitializare
  Transfer memorie-memorie
Notes: <number>

## Slide 8: Transfer prin procesor de intrare/iesire
<number>
Cand se foloseste:
  Se solicita viteza mare
  Dispozitivul periferic este complex (are un comportament complex)
  Se doreste eliberarea procesorului central de sarcina transferului
Implementare:
  Procesor de intrare/iesire +
  Program de transfer
  Se folosesc mecanismele de tip DMA + intreruperi pentru sincronizarea dintre procesorul central si cel de I/E
Tipuri de procesoare utilizate pentru transfer:
  Procesoare speciale de I/E
  Procesoare obisnuite intr-o schema de interfata (ex: Z80)
  Microcontroloare sau procesoare de semnal (ex: 8048, 8032, etc.)
  Procesoare specializate pentru un anumit tip de dispozitiv (ex: procesor grafic)
Notes: <number>

## Slide 9: Avantajele si dezavantajele transferului prin procesor de I/E
<number>
Avantaje:
  Rapid
  Se adapteaza usor la comportamentul dispozitivului (prin program)
Dezavantaje:
  Dificil de implementat si testat
  Costuri mai mari
  Apar probleme de concurenta pe magistrala sau de inconsistenta a memoriilor
Notes: <number>

## Slide 10: Comparatie intre modurile de transfer
<number>
Transfer | Complexitate | Cost | Viteza | Implicare procesor
Prin program | Mica | Mic | Mica | totala
Prin intreruperi | Medie | Mediu | Medie | Mare
Prin DMA | Mare | Mare | Mare | Mica
Prin procesor de I/E | Foarte mare | Foarte mare | Mare | Foarte mica

## Slide 11: Interfata seriala
<number>
Interfete cu dispozitivele periferice:
  Seriale – numar redus de semnale, transfer bit-cu-bit
  Paralele – numar mai mare de linii paralele de date (de obicei 8 semnale de date + semnale de control)
Transmisia seriala:
  Transferul datelor se face pe un numar restrans de fire (2 sau 3 pe directia de transfer)
  Transmisie bit-cu-bit
  Folosita pentru transmisia la distanta a datelor
  Realizeaza interconectarea unui calculator cu un dispozitiv periferic sau interconectarea a 2 (sau mai multe) calculatoare
  Tipuri de transfer serial:
    Dupa modull de realizare a sincronizarii:
      Transfer serial sincron – controlat de semnal de ceas
      Transfer asincron
    Dupa modul de interconectare:
      Punct-la-punct – conectarea a 2 echipamente
      Multi-punct – mai multe echipamente pe acelasi tronson
    Dupa directia de transfer:
      Transfer unidirectional
      Transfer bidirectional:
        Full duplex – 2 directii independente
        Half duplex – 2 directii, alternativ
Notes: <number>

## Slide 12: Transfer serial sincron
<number>
Problema: sincronizarea intre emitator si receptor; cand este momentul optim de citire a urmatorului bit
Transferul sincron = ritmul de transfer controlat prin semnal de ceas
Exemple:
  I2C – magistrala seriala pentru microcontroloare
  Interfata de tastatura la PC-uri
Avantaje: simplu, usor de implementat, relativ sigur
Dezavantaje: fir suplimentar pentru ceas, distanta redusa de transmisie

## Slide 13: Transfer serial asincron
<number>
Sincronizarea se face prin structura specifica a datelor transmise
Tipuri:
  Transfer asincron pe caracter
  Transfer asincron pe mesaj
Regulile de comunicatie stabilite printr-un protocol (standard) de transmisie
  Protocolul stabileste:
    Modul de codificare a informatiilor binare (ex: nivel de tensiune, nivel de curent, etc.)
    Natura mediului de comunicatie (fire torsadate sau coaxiale, fibra optica, etc.); topologia
    Structura datelor transmise
    Metoda folosita pentru sincronizare
    Metoda folosita pentru detectia erorilor
    Metoda folosita pentru controlul fluxului de date

## Slide 14: Standardul RS232 (V24)
<number>
Codificarea informatiilor: nivele de tensiune
  “0” – (+3..+15V) ; de obicei 12V
  “1” – (-3..-15V) de obicei -12V
Mediu de comunicatie: fire electrice (si telefonice)
Structura datelor transmise:
Sincronizarea: prin bit de start, stop si frecvente prestabilite: 300,600, 1200, 2400,… 19200 Bauds
Detectia erorilor: prin bit de paritate

## Slide 15: Standardul RS232 (V24)
<number>
Controlul fluxului de date:
  Hardware – prin perechi de semnale de control:
    DSR-DTR – Dataset ready, Data Terminal Ready
    RTS-CTS – Request to Send – Clear To Send
  Software: prin coduri ASCII speciale
    XON-XOFF – Pornire-oprire transmisie
Distanta de transmisie maxima: 100 m

## Slide 16: Standardul RS232 (V24)
<number>
Transmisia la mare distanta prin MODEM si retea telefonica
Semnale:
  TXD – transmisie
  RXD – receptie
  GND – masa
  DSR – Data Set Ready
  DTR – Data Terminal ready
  RTS – Request To send
  CTS – Clear To sent
  RI - ring
DTE
DCE
MODEM
Retea telefonica
RS232
RS232
Semnale analogice modulate
Calculator
DCE

## Slide 17: Standardul RS232 (V24)
<number>
Moduri de transmisie:
  Transmisie unidirectionala,
    2 fire
  Transmisie bidirectionala, cu protocol software de control al fluxului (XON –XOFF)
    3 fire
  Transfer bidirectional cu protocol hard de control al fluxului (DTR-DSR sau CTS-RST)
    5-7 fire
Emitent
Receptor
TXD
TXD
RXD
RXD
GND
GND
DSR
DSR
DTR
DTR
CD
CD
RTS
RTS
CTS
CTS
Figura 10
-
12 Transfer bidirec?ional, protocol DTR-DSR

## Slide 18: Controlorul serial asincron (USART) I8251
<number>

## Slide 19: Alte standarde de transmisie seriala:
<number>
RS485:
  Caracteristici:
    codificarea informatiilor digitale prin diferente de potential (si nu prin nivel)
    se folosesc doua fire de transmisie torsadate
    se pot conecta mai multe unitati pe acelasi tronson de cablu – transmisie multipunct
    se foloseste ca nivel fizic pentru retele industriale de comunicatie (ex: Profibus, CAN)
  Avantaje:
    distante mai mari de transmisie (pana la 1 km)
    imunitate mai mare la zgomote (datorita firelor torsadate si a codificari diferentiale)
    se prefera in mediile industriale

## Slide 20: Standardul RS485
<number>

## Slide 21: Alte standarde de transmisie seriala:
<number>
HDLC/SDLC
  Transmisie seriala asincrona pe mesaj
  Util pentru transmisia in retea
  Transmisie mai eficienta decat transmisia pe caracter (raportul date utile/nr. total de biti este mai bun)
  Mecanism foarte bun de detectie a erorilor (CRC)
  Sincronizare prin mecanism PLL (Phase Lock Loop)
  Structura datelor transmise:- mesaj
Preambul
Control
Adresa
Date utile
CRC