## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 11 Retele de calculatoare

## Slide 2: Necesitatea retelelor de calculatoare
<number>
Nevoia de comunicare (schimb de date) intre sisteme de calcul
Utilizarea in comun a unor resurse de calcul (calculatoare, dispozitive periferice)
Primele retele:
  DARPA-NET – retea cu destinatie militara
  Retele universitare (americane)
  CERN – retea de tip internet
Astazi:
  reteaua este o infrastructura de comunicatie si cooperare pentru dezvoltarea de aplicatii distribuite
  Un set de calculatoare mici (PC) plus o retea face mai mult decat un calculator puternic si mai multe terminale

## Slide 3: Clasificarea retelelor
<number>
Dupa tehnologia utilizata:
  Reţelele punct-la-punct –conexiune dedicata intre 2 echipamente
  Reţelele de difuzare: mediu de comunicatie pentru mai multe echipamente
    Unicast – un singur destinatar
    Multicast – mai multi destinatari
    Broadcast – toate nodurile din retea sunt destinatare
    Anycast – un nod oarecare este destinatarul transmisiei
Dupa aria de intindere:
  Retele personale (PAN)
  Reţelele locale de calculatoare (LAN)
  Reţelele metropolitane (MAN)
  Reţelele larg răspîndite geografic (WAN)

## Slide 4: Retele personale
<number>
Au o intindere de 1-2m
Destinate pentru interconectarea unor echipamente la nivelul unei persoane: telefon, PDA, casti, MP3 player, etc.
Exemple: Bluetooth
Viteza redusa
Conectivitate prin unde radio in bande de frecvente publice

## Slide 5: Reţelele locale de calculatoare (LAN)
<number>
Interconecteaza echipamente din aceeasi cladire
Apartin unei anumite organizatii
Distante: 10m-1km
Viteza: 10-100Mbs
Protocoale tipice:
  Ethernet (CSMA/CD), token ring, token bus
Rata mica de eroare
Mediu de comunicatie: cablu electric torsadat sau coaxial

## Slide 6: Reţelele metropolitane
<number>
Interconecteaza retele locale de pe teritoriul unei localitati sau regiuni
Pot fi private sau publice
Exemplu: reteaua metropolitana a universitatilor clujene
Distante: 1-10km
Viteza: 100kbs-10Mbs
Protocoale tipice:
  DQDB (Double Queue Doubel Bus), ATM, Frame Relay
Mediu de comunicatie: fibra optica

## Slide 7: Reţelele larg răspîndite geografic (WAN)
<number>
permit transferul de informaţii la distanţe foarte mari şi în locuri diverse
Retea de retele = internet
Distante: mii de km
Protocol: TCP/IP
Viteza: 100kbs-10Mbs
Exemplu: Internet-ul, AOL,

## Slide 8: Modele de comunicatie in retea
<number>
Necesitatea unui model: pentru a asigura compatibilitatea intre echipamente si retele, indiferent de producator, tip, locatie
Modelul OSI-ISO Open System Interchange
  Separarea functiilor de comunicatie pe mai multe nivele de abstractizare: 7 nivele

## Slide 9: Modelul OSI
<number>

## Slide 10: Impachetarea mesajului transmis
<number>
Continut util
…….
Antete (preambul)
Postambul

## Slide 11: Accesul la serviciile de comunicatie
<number>
Fiecare nivel ofera un set de servicii de comunicatie
Exista nivele cu un singur tip de serviciu (ex: nivelul retea in Internet are numai protocolul IP), sau nivele cu mai multe tipuri de servicii oferite(ex: nivelul transport are serviciul TCP orientat pe conexiune si serviciul fara coneciune UDP)
Nivelul superior acceseaza serviciile nivelului inferior prin puncte de acces (service access points)
Doua componente de la acelasi nivel dar din calculatoare diferite dialogeaza ca si cum ar fi direct conectate – conexiune logica
Fizic se parcurge intreaga stiva de protocoale

## Slide 12: Modelul TCP/IP in comparatie cu OSI
<number>

## Slide 13: Modelul ATM
<number>

## Slide 14: Nivele de protocol
<number>
Nivelul fizic
  Nivelul fizic se ocupă de transmisia informaţiilor la nivel de bit. Un protocol de nivel fizic trebuie să precizeze:
    natura semnalelor utilizate pentru codificarea informaţiilor binare (ex: nivele de tensiune, curenţi, fascicol laser, etc.), şi nivelele admise
    caracteristicile electrice, mecanice şi de performanţă ale mediului de transmisie (cabluri electrice, fibră optică, unde radio)
    metode de reducere a influenţei zgomotelor şi de eliminare a erorilor de transmisie
    tip de conectori utilizaţi
  Protocolul fizic trebuie să asigure utilizarea eficientă a mediului de transmisie, şi o rată de transfer cît mai mare.
  Funcţie de natura mediului de transmisie se pot utiliza diferite metode de codificare şi compactare a informaţiilor binare.
  Cele mai utilizate medii de transmisie în comunicaţia digitală sunt:
    a. Cablul torsadat – este ieftin, cu banda de frecvenţă dependentă de distanţa de transmisie; poate fi ecranat sau neecranat (UTP – Unshielded Twisted Pair); torsadarea celor două fire creşte imunitatea la zgomot a cablului.
    b. Cablul coaxial – este cu lăţime de bandă mare şi imunitate mare la zgomot; distanţa de transmisie este relativ mare; există două modalităţi de utilizare: în bandă de bază (un canal/cablu) sau în bandă largă (mai multe canale/cablu)
    c. Fibra optică – este un mediu de transmisie cu parametri de performanţă ridicaţi (lăţime de bandă foarte mare, întîrzieri mici); prezintă imunitate totală la zgomote electromagnetice; pe un singur fir optic se pot transmite foarte multe canale

## Slide 15: Nivelul fizic
<number>
Medii de comunicatie:
  Cablu torsadat (UTP)
  Cablu coaxial
  Fibra optica
  Unde radio
  Unde infrarosu
Topologia:
  Stea
  Inel
  Magistrala
  Arbore
  graf

## Slide 16: Nivelul legăturii de date
<number>
Rolul:
  Structurarea datelor in cadre
  Asigurarea unui canal sigur de comunicaţie
  Detecrarea erorilor de transmisie
    Prin biti de paritate, suma de control, CRC
Tipuri de servicii oferite:
  serviciu neconfirmat, fără conexiune
  serviciu confirmat fără conexiune
  serviciu confirmat orientat pe conexiune
Exemple:
  Protocolul HDLC (High Data Link Control)
  Protocolul SLIP (Serial Line Internet Protocol)
    Pentru transmitere pachete IP nealterate (in Internet)
  Protocolul PPP (Point-to-Point Protocol)

## Slide 17: Mecanisme de acces la mediul de comunicatie (subnivelul MAC)
<number>
Nivel utilizat pentru retele locale de calculatoare unde acelasi mediu este utilizat in comun de mai multe noduri
Controlul accesului:
  Centralizat
  Distribuit
  Clasificarea metodelor de acces
Algoritm | Centralizat | Distribuit
Round-Robin | Polling | Token ring, Token bus
Cu rezervare | Rezervare centralizată | Rezervare distribuită
Cu acces multiplu | ----- | CSMA/CD (Ethernet)

## Slide 18: Nivelul Reţea
<number>
Rolul: dirijarea mesajelor
Solutii:
  Comutare de circuit – sistem telefonic
  Comutare de pachete
Algoritmi de dirijare:
  Dirijarea pe calea cea mai scurtă
  Algoritmul de inundare (flooding)
  Dirijarea pe bază de flux
  Dirijarea prin vectori de distanţă
  Dirijarea ierarhică
Nivelul retea in Internet – protocolul IP
  Reţeaua este organizată pe aproximativ 3 nivele ierarhice:
    reţeaua de mare viteză care alcătuieşte coloana vertebrală a sistemului (backbone)
    reţele regionale (Europa, America, Asia,..)
    retele universitare, guvernamentale, companii, furnizori de servicii Internet, etc.
  Adrese IP:

## Slide 19: Nivelul transport
<number>
Rolul: realizeaza un canal sigur de comunicatie pe un mediu nesigur
Se realizeaza o conexiune logica intre aplicatii aflate la distanta (ca si o conducta dedicata pentru cele doua aplicatii)
In Internet:
  TCP – protocol de transport cu conexiune
  UDP – protocol de transport fara conexiune
Operatii efectuat:
  Reordonarea mesajelor pt. a respecta ordinea initiala
  Retransmiterea mesajelor eronate
  Eliminarea mesajelor duplicate
Se foloseste tehnica confirmarii mesajelor receptionate
Se numeroteaza pachetele pentru a tine evidenta ordinii acestora
Conexiunea se realizeaza prin socluri (socket)
  Socket = adresa de port + adresa IP
Ap1
Ap2
Ap n
Ap1
Ap2
Apn
Internet

## Slide 20: Alte nivele OSI
<number>
Nivelul sesiune:
  responsabil pentru controlul secvenţei de dialog dintre două aplicaţii care comunică între ele
  ocupă de autentificarea partenerilor de dialog prin verificarea parolelor de acces
Nivelul prezentare:
  Se ocupa de problemele de codare-decodare inclusiv pt. securizarea datelor
Nivelul aplicatie:
  oferă diferite modele şi interfeţe de comunicaţie pentru aplicaţiile utilizator:
    - terminal virtual de reţea (ex: TELNET)
    - transfer de fişiere (ex: FTP)
    - poştă electronică (ex: SMTP)
    - execuţia de la distanţă a lucrărilor (RPT)
    - managementul reţelei (ex: SNMP)
    - navigare pe Web, etc.

## Slide 21: Alte protocoale de nivel Aplicatie
<number>
- DNS (Domain Name Sistem) - este un serviciu care permite adresarea mesajelor pe baza unor nume simbolice; protocolul permite transformarea numelor simbolice în adrese de reţea (adrese IP)
- NFS (Network File System) – este un serviciu care permite maparea directoarelor de fişiere aflate la distanţă în directorul local; acest serviciu asigură un acces uniform la fişiere indiferent de locaţia acestora
- NIS (Network Information System) – este un serviciu care oferă informaţii legate de resursele conţinute în reţea; de exemplu pot fi identificate aplicaţii, porţi de acces, servicii, etc.; se aseamănă cu “paginile aurii” editate pentru identificarea firmelor şi a serviciilor pe care acestea le oferă
- RPC (Remote Procedure Call) – este un protocol prin care pot fi lansate aplicaţii sau proceduri de la distanţă; protocolul asigură mecanismul de apel al procedurilor şi de transmitere a parametrilor de apel; multe din aplicaţiile de reţea au la bază un mecanism RPC
- WWW (World Wide Web) – este un serviciu distribuit de informaţii ce permite căutarea de informaţii diverse prin baze de date aflate în întreaga reţea Internet; informaţiile sunt organizate sub forma unor pagini; o pagină poate să conţină text, imagini, mici aplicaţii (aplet-uri) şi mai ales legături la alte pagini care conţin informaţii similare; căutarea informaţiilor se face cu ajutorul unor programe de “navigare” (ex: Netscape, Internet Explorer, etc.); scrierea paginilor se face folosind limbajul HTML, iar protocolul de comunicaţie utilizat este HTTP.