## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
Cursul 13 Arhitecturi avansate de calcul
Notes: <number>

## Slide 2: Ce se urmareste ?
cresterea performantelor de calcul prin:
  inovare arhitecturala
  cresterea frecventei de lucru
modelul clasic de calculator:
  modelul Jon von Neumann
  modelul bazat pe un procesor si pe o magistrala
arhitecturi noi:
  diferite forme de executie paralela:
    arhitecturi paralele:
      paralelism la nivel de date - UAL multiple
      paralelism la nivel de instructiuni – arhitectura pipeline
      paralelism la nivel de fire de executie/taskuri:
        arhitecturi multi-core
        arhitecturi multiprocesor
        supercalculatoare – calculatoare paralele
    sisteme distribuite
  structuri simplificate de calcul
    arhitectura RISC
Notes: <number>

## Slide 3: Arhitectura von Neuman vs arhitectura Harvard
UC
ALU
MEM
IN
OUT
UC
ALU
MEM (instr)
IN/OUT
MEM (data)
CPU
L1 cache (instr)
IN/OUT
L1 cache (data)
Arhitectura Harvard modificata
L2 cache (data+instr)
MEM

## Slide 4: Arhitectura RISC – Reduced Instruction Set Computer
Observatii:
  statisticile arata ca desi procesorul are multe tipuri de instructiuni programatorii obisnuiesc sa foloseasca un set limitat de instructiuni simple
  un set complex de instructiuni cu instructiuni complexe necesita o UCP complexa, ce lucreaza la o frecventa mai scazuta
  cresterea de complexitate datorita setului extins de instructiuni in cele mai multe cazuri nu se justifica
Ideea:
  sa se simplifice la maximum UCP si implicit setul de instructiuni astfel incat procesorul sa lucreze la o frecventa de ceas mai mare
Principiu:
  sacrifica tot pentru viteza
  programatorul sa lucreze mai mult dar programul rezultat sa fie mai eficient din punct de vedere al timpului de executie
Notes: <number>

## Slide 5: Evolutia arhitecturii RISC
primele realizari:
  RISC I si II – Univ. Berkley
  MIPS – Univ. Stanford
  IBM 801 – compania IBM
  ALPHA – compania DEC
  PowerPC – IBM si Motorola
tendinte CISC:
  cresterea complexitatii instructiunilor masina pentru a se apropia de instructiunile din limbajele de nivel inalt
  programare mai simpla, mai eficienta d.p.d.v. al timpului de programare
  consecinta: executie mai lenta a programului
  utilizarea microprogramarii ca tehnica de implementare a UCP cu instructiuni complexe:
    o instructiune complexa executata printr-o secventa de micro-operatii
tendinta RISC:
  reducerea numarului de instructiuni
  renuntarea la instructiuni complexe
  limitarea instructiunilor care lucreaza cu memoria – se prefera lucrul cu registre
  moduri de adresare simple
  cresterea frecventei de lucru
  instructiunile executate intr-o singura perioada de ceas
  promovarea arhitecturii pipeline
Notes: <number>

## Slide 6: RISC v.s. CISC
Parametru | RISC | CISC
Tip de instructiune | Simplu | Complex
Numar de instructiuni | Redus | extins
Durata unei instructiuni | Un ciclu | Mai multe cicluri
Formatul instructiunii | Fix | Variabil
Mod de executie instr. | In paralel (pipeline) | Secvential
Moduri de adresare | Simple | Complexe
Instructiuni de acces la memorie | Doua: Load si Store | Aproape toate din set
Set de registre | multiplu | unic
Complexitatea | In compilator | In UCP (microprogram)
Notes: <number>

## Slide 7: Avantaje/dezavantaje RISC v.s. CISC
RISC
  Avantaje:
    frecventa mai mare de lucru
    mai multe instructiuni executate in unitatea de timp (MIPS)
    obliga programatorul sa lucreze eficient
    program executabil mai scurt (timp si spatiu)
  Dezavantaje:
    dificil de programat la nivel de asamblare,
    timp mai lung pentru dezvoltarea unei aplicatii
    daca se lucreaza in limbaj de nivel inalt se pierde eficienta castigata prin simplitate (discutabil)
CISC:
  Avantaje:
    usor de programat
    timp mai scurt pentru programare
    compilatoarele de limbaje de nivel inalt se scriu mai usor
    pot fi implementate usor structuri complexe de date si de program
  Dezavantaje:
    timp de executie mai mare pentru programe
    cod mai lung
    unitate centrala mai complexa, care consuma mai mult
Concluzie:
  combinarea celor 2 tehnici in cadrul aceluias procesor:
    arhitectura Pentium: RISC in interior, CISC in exterior
Notes: <number>

## Slide 8: Arhitecturi paralele
Motivatii:
  reducerea timpului de executie sub limita impusa de tehnologie
principiu:
  acolo unde un procesor nu face fata se pun mai multe procesoare
Dificultati:
  descompunerea problemei in secvente executabile in paralel
  sincronizarea intre taskuri paralele
Legea lui Amdahl
  limiteaza performantele unui calculator paralel, datorita portiunii de program ce nu se poate paraleliza
  speed-up= texec_vechi/texec_nou =
  texec_vechi exemplu: 90% paralelizabil
  = -------------------- speed-upmax = 10
  tsecv. + tparalel/n n->∞
  n- numarul de procesoare
Notes: <number>

## Slide 9: Clasificare
Taxonomia lui Flynn:
  numar de fluxuri de instructiuni
  numar de fluxuri de date
Tipuri de paralelism:
  SISD – single instruction single data
    arhitectura scalara (neparalela)
  SIMD – single instruction multiple data
    arhitectura cu mai multe UAL
    paralelism de date
  MISD – multiple instruction single data –
    (?) arhitectura pipeline
  MIMD – multiple instruction multiple data –
    arhitectura paralela propriu-zisa
    mai multe procesoare executa in paralel secvente diferite de program
Notes: <number>

## Slide 10: Taxonomia lui Flynn
.
.
.
M
P
C
M
.
.
.
M
.
.
.
SI
MI
SD
MD
.
.
.
M
.
.
.
C
C
C
C
C
C
P
P
P
P
P
P
P
I
D
Notes: <number>

## Slide 11: Alte forme de clasificare
arhitecturi functional-paralele
  ILP (Instruction Level Parallelism)
    paralelism la nivel de instructiuni; exemple:
      executie pipeline
      VLIW - very large instruction word
  TLP (Thread Level Parallelism)
    paralelism la nivel de fire de executie; exemple:
      arhitecturi multi-core
  PLP (Process Level Parallelism)
    paralelism la nivel de procese; exemple:
      arhitecturi paralele, sisteme distribuite, GRID, cloud
arhitecturi cu paralelism de date
    arhitecturi de tip vector
    arhitecturi sistolice; ex: arh. cu destinatie speciala, procesare de imagini
    arhitecturi asociative si neurale
    SIMDs
Notes: <number>

## Slide 12: Caracteristicile arhitecturilor paralele
Procesor si memorie
  Granularitate
  Autonomie
  Cuplare
Retea de interconectare
  Topologie
  Latenta si latime de banda
M
C
Retea de interconectare
...
P
Nod:
Notes: <number>

## Slide 13: Organizarea memoriei la arhitecturile MIMD
Memorie partajata - Shared-Memory:
  spatiu liniar si global de adrese
  variante:
    UMA - Uniform Memory Access
      timp uniform de acces la memorie
    NUMA - Non-Uniform Memory Access
      timp de acces = F (adresa de memorie)
    COMA - Cache Only Memory Architecture
    Symmetric Multiprocessor:
      Shared-Memory + Shared I/O
Memorie privata - Private-Memory:
  multe adrese/memorii locale, private pentru fiecare procesor
Notes: <number>

## Slide 14: Arhitecturi cu memorie partajata
P
Toate procesoarele (P) au acces direct la toate modulele de memorie (M)
mecanism rapid si simplu de comunicatie
probleme pot apare la accesul simultan la mediul de comunicatie (magistrala) sau la acelasi modul de memorie
Interconnection Network
M
M
M
...
...
Memorie centralizata sau distribuita
P
P
Notes: <number>
(Culler p. 2.4)
Alle Proz. koennen direkt auf alle Speicherstellen zugreifen.
-> einfach
  Zugriffsmechanismus gleich fuer alle Speicherstellen
  gleiche Abstraktion wie fuer konv. Uniprozessoren
->schnell ?
  rel. schnell fuer Zugriff auf gemeinsame Var.
  fuer private Var. besser privaten Speicher
Speicher
  zentral: als eigenes Modul am Netzwerk angeschlossen
  verteilt: auf den Proz.modulen
Verb.netzwerk
  Bus -> nidrige Kosten, wenig Leistung
  Xbar -> hohe Kosten, hohe Leistung
Bsp. Firefly, Firefox (DEC)
  < 8 uVax Proz.
  zentraler Speicher
  Proz. mit lokalen Caches (Zugriffszeit fuer Cache gleich wie fuer Speicher, Cache reduzieren Bus-Verkehr)
  heute werden Speicherhierarchien benoetigt, um mit hohen P-Taktraten mitzuhalten

## Slide 15
Comunicatie prin memorie partajata
Spatiu virtual de adrese
Spatiu fizic de adrese
P3
P2
P1
local
comun
store
load
Schimb de date si sincronizare prin operatii
Load- and Store-Operations
X:
X:
X:
Notes: <number>
saemtl. Kommunikation (gemeinsame Var., Synchronisation) geschieht mittels gemeinsamer Var. und entsprehenden Op. (test&set, store-cond.)
jeder P hat seinen virt. Adr.raum
  Adr.bereich fuer gemeinsame Var.
  Adr.bereich fuer lokale/private Var.
ein gemeinsamer physikal. Adr.raum
  gemeinsame virt. Adr.bereiche werden auf gl. physikal. Adr.bereich gemappt

## Slide 16: Arhitectura cu memorie privata
Procesoarele au acces direct numai la memoriile proprii (locale)
comunicatia intre procesoare se face prin schimb de mesaje
Interconnection Network
...
M
P
M
P
M
P
Notes: <number>
Proz. koennen direkt nur lokalen Speicher zugreifen
Saemtl. Kommunikation + Synchronisation mittels Message Passing

## Slide 17: Comunicatia in cazul memoriilor private
local
x:
local
y:
Proces P
Proces Q
Send(x,Q)
Rec(y,P)
Rendezvous
Schimb de date si sincronizare prin operatii Send + Receive
Procedura de comunicatie:
- construirea antetului (header)
- copierea datelor in bufferul emitentului
- transmiterea datelor
- copierea datelor din bufferul de intrare al receptorului
Notes: <number>
Send + entspr. Receive bewirken
  Kopieren von Daten aus einem lokalen Sp.in einen anderen lokalen Sp.
  Synchronisation der entspr. beiden Prozesse
Beachtlicher SW-Overhead zw. Benutzerprimitiven und HW-Organisation
  Verpacken und Auspacken von Daten
  Flusskontrolle (Pufferverwaltung)
  Fehlererkennung

## Slide 18: Retele de interconectare
Probleme de proiectare
  performanta ridicata – conexiuni multiple
  Cost redus – conexiuni putine
Tipuri de topologii de interconectare:
  fiecare cu fiecare
    costisitor pentru numar mare de procesoare
    nr. canale = n(n-1/2
  structura de tip matrice (bidimensionala)
    fiecare procesor dialogheaza direct cu 4 vecini si indirect cu orice alt nod prin intermediul unor noduri intermediare
    compromis intre viteza si cost
    implementari practice: transputere
      procesor simplu cu 4 canale de comunicatie, conectabil in structura matriciala
Fiecare cu fiecare
Matrice bidimensionala
Notes: <number>
Verbindungsnetzwerke = Draehte + Router(-Prozessoren)
Frueher: Prozessor fuer Berechnung + Kommunikation
Heute: separate Prozessoren, d.h. Berechnung und Kommunikation geschen parallel/ueberlappt (Bsp. Paragon)
Entwurfskriterien
  Kosten vs. Leistung widersprechen einander
Klassifikationskriterien
  Topologie
    dyn. veraenderbar waehrend Progr.ausfuehrung und somit den Benutzeranspruechen anpassbar
  Routing
    stat. oder dyn. (bsp.weise dem Workload anpassbar)

## Slide 19: Retele de interconectare
  structura de tip magistrala
    un singur mediu de comunicatie
    necesita protocol de acces la mediu de comunicatie
    transfer rapid intre toate nodurile, vizibilitate directa
    pot fi implementate transmisii multicast si broadcast
  structura de tip hipercub
    structura ce optimizeaza numarul de conexiuni si calea menima intre colturile structurii
Magistrala
Hipercub de ordinul 2,3 si 4
Notes: <number>