Lucrare de laborator  nr. 2 Microcontroloare şi sisteme dedicate

1. Obiectivele lucrării:

- prezentarea principalelor elemente arhitecturale ale unui microcontrolor, exemplificate prin circuitul PIC16F877

- prezentarea metodologiei si a instrumentelor de proiectare, executie si testare a aplicatiilor dezvoltate cu ajutorul microcontroloarelor

- evaluarea posibilitatilor de implementare a unor aplicatii dedicate si incapsulate folosind diverse variante de microcontroloare

2. Consideratii teoretice

2.1. Microcontroloare

Microcontorloarele sunt circuite integrate care incorporeaza majoritatea componentelor necesare pentru realizarea unui micro-sistem de calcul dedicat:

- unitate centrala de prelucrare (UCP)

- memorie de program (MP) – pastrează aplicaţia ce rulează pe microcontrolor

- memorie de date (MD) – păstrează variabilele aplicaţiei, registrele procesorului, memoria stivă şi setul de registre cu functii speciale (SRF – Special Register File)

- memorie nevolatila (EEPROM) – păstrează parametrii de configurare sau alte date care trebuie păstrate şi după decuplarea tensiunii de alimentare

- sistem de intreruperi – tratează atât întreruperile generate de componentele interne ale circuitului (ex: canal serial, contoare, etc.) cât şi cele generate din exterior

- contoare şi circuite de temporizare – componente folosite pentru: măsurarea timpului (ceasul sistemului), pentru generarea de semnale de frecvenţă prestabilite (ex: pentru transmisia serială de date), pentru numărarea de impulsuri, pentru generarea de întreruperi periodice, etc.

- interfete de intrare/iesire – asigură legătura dintre microcontrolor şi mediul în care lucrează (procesul controlat, interfaţa utilizator sau un alt echipament de calcul); interfeţele tipice care se regăsesc într-un microcontrolor sunt:

  - interfeţe paralele – asigură achiziţia şi generarea de semnale digitale

  - interfeţe seriale – folosite pentru comunicaţia cu alte componente “inteligente” inclusiv cu un calculator ierarhic superior (ex: un calculator personal)

  - convertoare analog-numerice şi numeric-analogice – folosite pentru achiziţia şi generarea de semnale analogice

- interfaţă de reţea – pentru comunicaţia în reţea (de obicei o reţea industrială, ca de exemplu CAN)

Microcontroloarele, după cum sugerează şi numele, sunt destinate pentru dezvoltarea de aplicaţii de monitorizare şi control. Ele oferă o soluţie optimă pentru aplicaţii de complexitate redusă, în care parametrii de cost, dimensiune, consum şi fiabilitate sunt dominanţi în detrimentul celor de performanţă şi versatilitate.

2.2 Microcontroloare din familia Microchip-PIC

Firma Microchip (www.microchip.com) realizeaza o gama foarte diversa de microcontroloare (denumite PIC), de la variantele foarte ieftine, de dimensiuni mici (6 pini) si arhitectura pe 8 biti  la variante mai performante, de dimensiuni mai mari (pana la 80 de pini) si avand o arhitectura pe 16 biti. Variantele constructive difera prin: performantele UCP, dimensiunea instructionilor (12, 14 sau 16 biti), dimensiunea si tipul memoriei de program si de date (de la 384octeti la 128Kocteti pentru memoria de program), tipul si numarul de interfete incluse in structura interna a microcontrolorului (contoare, porturi paralele, canale seriale, interfete de retea, convertoare analog/numerice si numeric analogice, etc.).  Microcontroloarele PIC au o arhitectura RISC de tip Harvard cu doua magistrale (una pentru instructiuni si una pentru date) şi memoria partajată în memorie de program şi memorie de date; setul de instructiuni este simplu si se asigura compatibilitatea in sus (eng. "upward") de la variantele simple (instructiuni pe 12 biti) catre cele mai performante (cu instructiuni pe 16 biti).

Alegerea variantei optime pentru o anumita aplicatie se face pe baza urmatoarelor criterii:

- numarul de semnale de intrare si iesire necesare

- tipul si numarul perifericelor necesare (RS232, USB, CAN, etc.)

- dimensiunea memoriei (de program, RAM si EEPROM)

- viteza procesorului

- dimensiunea fizica a circuitului

Principalele subclase de circuite PIC sunt: PIC10, PIC12, PIC14, PIC16, PIC18, PIC24. Carcateristicile acestor clase sunt sintetizate in anexa 1. Primele 3 sunt variante cu pret si dimensiuni mici, dar cu performante modeste; variantele PIC16 au performanta si cost mediu iar PIC18 şi PIC24 sunt de performanta ridicata. Din punct de vedere arhitectural sunt procesoare pe 8 biţi, cu un format al setului de instrucţiuni ce variază în funcţie de clasă, de la 12 biţi/instrucţiune, la 14 şi respectiv 16 biţi/instrucţiune.

2.3 Microcontrolorul PIC16F877

Pentru exemplificarea arhitecturii unui microcontrolor s-a ales unul din cele mai populare variante: PIC16F877. Principalele caracteristici ale acestui circuit sunt:

- arhitectură RISC performantă cu doar 35 de instrucţiuni; instrucţiunile au un format fix de 14 biti; adresare directă, indirectă şi relativă

- frecvenţa de lucru 20MHz

- memorie de program de tip Flash cu capacitate maximă de 8K*14 biţi

- memoria de date de tip RAM de maxim 368*8 biţi

- memorie de date nevolatilă (EEPROM) de maxim 256*8 biti

- memorie stivă de 8 poziţii

- 14 surse de întrerupere

- programabil pe o linie serială (pe 2 pini)

- contoare: Timer0 (8 biţi), Timer1 (16 biţi), Timer2 (8 biţi)

- PWM cu rezoluţie pe 10 biţi

- convertor analog-numeric multicanal pe 10 biţi

- interfeţe seriale:

  - interfaţă sincronă - Synchronous Serial Port (SSP) cu SPI (Master mode) şi I2C(Master/Slave)

  - interfaţă asincronă - Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) cu detecţie de adresă pe 9-biţi

- interfeţe paralele - Parallel Slave Port (PSP) pe 8-biţi

Manualul de utilizare al acestui circuit oferă o descriere detaliată a acestui circuit. In continuare se dau doar câteva date selective necesare pentru o mai bună înţelegere a funcţionării acestui circuit.

Organizarea memoriei

Harta memoriei de program:

Harta memoriei de date:

Memoria de date este organizată pe 4 bancuri. In fiecare din cele 4 bancuri există zonă rezervată pentru registrele speciale ale microcontrolorului şi o zonă utilizabilă pentru variabilele programului (registrele generale). Selectarea bancului curent se face cu ajutorul a 2 biti din registrul de stare (RP0 şi RP1). Prin intermediul registrelor speciale programatorul poate sa controleze funcţionarea circuitului şi poate să acceseze (să citească şi să scrie) diversele componente interne, în speţă interfeţe. De exemplu registrele PORTA (adr. 05H), PORTB (adr. 06h), PORTC (adr. 07h) şi PORTD (adr. 08H)  permit citirea şi scrierea celor 4 porturi paralele ale circuitului, iar registrele TMR0, TMR1L, TMR1H şi  TMR2 controlează contoarele 0, 1 şi 2. In mod similar fiecare resursă a circuitului are registre speciale asociate, unele pentru citirea/scrierea datelor proprriu-zise, altele pentru programarea şi configurarea acestora.

Setul de instrucţiuni

Microcontroloarele din familia PIC16 folosesc un format de instrucţiune de 14 biţi. Instrucţiunile sunt de 3 tipuri:

  - instructiuni pe octet

  - instrucţiuni pe bit

  - operaţii cu literal si de control

Pentru instrucţiunile pe octet parametrul “f” reprezintă indicatorul de registrul (file register) care se foloseşte în instrucţiune, iar parametrul “d” indicatorul de destinaţie. Dacă d=0 rezultatul se pune în registrul “W”, iar dacă d=1 rezultatul se pune în registrul indicat de “f”.

Pentru instrucţiuni pe bit “b” reprezintă un indicator al bitului care va fi afectat de instrucţiune, iar “f” este adresa registrului unde se află bitul. La instrucţiunile cu literal sau de control “k” reprezintă o constantă sau un literal reprezentat pe 8 sau 11 biţi.

O instrucţiune se execută în unu sau cel mult 2 cicluri; un ciclu de instrucţiune durează 4 cicluri de ceas, ceea ce înseamnă că la o frecvenţă a ceasului de 4MHz o instrucţiune uzuală se execută în 1μs. Orice instrucţiune care operează cu un registru efectuează o operaţie de tip “citeşte-modifică-scrie”. Astfel se efectuează o citire chiar şi în cazul în care instrucţiunea precizează o operaţie de scriere. Tabelul de mai jos prezintă succint setul de instrucţiuni pentru familia PIC16.

| Instrucţiune | Descriere |  | Instrucţiune | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrucţiuni pe octet |  | Instrucţiuni pe bit |
| ADDWF f,d | Adună W şi f |  | BCF f, b | Sterge bit din f |
| ANDWF f,d | SI logic W şi f |  | BSF f, b | Setează bit în f |
| CLRF f | Sterge f |  | BTFSC f, b | Test bit şi salt dacă este 0 |
| CLRW | Sterge W |  | BTFSS f, b | Test bit şi salt dacă este 1 |
| COMF f,d | Complementează f |  | Instrucţiuni cu literale sau de control |
| DECF f,d | Decrementează f |  | ADDLW k | Adună literal cu W |
| DECFSZ f,d | Decrementează f şi salt dacă este 0 |  | ANDLW k | SI literal cu W |
| INCF f,d | Incrementează f |  | CALL k | Apel rutină |
| INCFSZ f,d | Incrementează f şi salt dacă este 0 |  | CLRWDT | Sterge watchdog timer |
| IORWF f,d | SAU inclusiv W şi f |  | GOTO k | Salt la adresă |
| MOVF f,d | Transfer f |  | IORLW k | SAU inclusiv cu literal şi W |
| MOVWF f | Transfer W în f |  | MOVLW k | Transferă literal în W |
| NOP | Nicio operaţie |  | RETFIE | Revenire din întrerupere |
| RLF f,d | Rotaţie stânga prin Carry |  | RETLW k | Revenire cu literal în W |
| RRF f,d | Rotaţie dreapta prin Carry |  | RETURN | Revenire din rutină |
| SUBWF f,d | Scadere W din f |  | SLEEP | Trecere în mod Standby |
| SWAPF f,d | Schimbă 4 biţi (nibbles) în f |  | SUBLW k | Scade W din literal |
| XORWF f,d | SAU exclusiv W şi f |  | XORLW k | SAU exclusiv literal cu W |

Utilizarea interfeţelor (porturilor) paralele

Porturile paralele PORTA, PORTB, PORTC, PORTD şi PORTE pot fi configurate la nivel de bit ca şi intrări sau ieşiri. Fiecărui port îi este atasat un registru de configurare (TRISA pentru PORTA, TRISB pentru PORTB şi aşa mai departe) care determină direcţia de intrare sau de ieşire a fiecarui bit al portului. Dacă în registrul TRISA un anumit bit este 0 atunci bitul corespunzător din PORTA este ieşire, iar dacă este setat pe 1 atunci bitul corespunzator din PORTA este intrare. Anumiţi pini ai circuitului corespunzători porturilor paralele au funcţii multiple (ex: intrare/iesire, intrerupere, intrare analogică, etc.). Prin configurare se alege funcţia dorită a pinului. Din această cauză unele funcţii/interfete sunt reciproc exclusive.

Secvenţă de program pentru iniţializarea portului PORTA:

BCF STATUS, RP0 ;

BCF STATUS, RP1			 ; Selectare Banc0 unde se află PORTA

CLRF PORTA 				; Initializare (ştergere) PORTA

BSF STATUS, RP0			 ; Selectare Banc 1, unde se află TRISA

MOVLW 0x06				; Configuraeaza toţi pinii ca intrări digitale

MOVWF ADCON1 			; scriere registru de control conv. AD*

MOVLW 0xCF 				; Valoare pt. iniţializarea direcţiei datelor

MOVWF TRISA			 ; Setează RA<3:0> ca şi intrări

; RA<5:4> ca şi ieşiri

; TRISA<7:6> sunt întotdeauna citite ca “0”.

Notă: unii pini ai portului A sunt multiplexaţi cu intrările în convertorul analog-digital

Portul D poate să funcţioneze în regim de “port slave” în sensul că poate fi citit sau scris din exteriorul circuitului (în regim “slave”) de către un alt circuit; în acest scop se folosesc semnalele RD\, WR\ şi CS\ pentru citirea, scrierea şi respectiv selectarea portului pentru citire/scriere.

2.4 Descrierea sistemului demonstrativ PICDEM 4 DEMONSTRATION BOARD

Pentru familiarizarea utilizatorilor cu modul de proiectare şi programare a aplicaţiilor bazate de aceste circuite, s-au dezvoltat diverse sisteme demonstrative sau sisteme de dezvoltare. Aceste sisteme sunt un ansamblu de componente hardware şi software care permit utilizatorului rularea unor programe demonstrative predefinite şi programarea de noi aplicaţii prin extinderea sau modificarea celor date ca exemplu.

Un astfel de sistem demonstrativ oferit de firma Microchip este “PICDEM 4 demonstration board”, care are următoarele componente şi caracteristici funcţionale:

- socluri de 8, 14 şi 18 pini pentru diverse tipuri de microcontroloare PIC (la un moment dat un singur circuit PIC poate fi utilizat)

- regulator de tensiune de 5V pentru alimentarea circuitului de la un adaptor sau baterie de 9V (curetn generat 100mA)

- tranceiver si conector pentru transmisie serială asincronă RS23

- conector pentru “depanare in circuit” (In-Circuit Debugger - ICD) .

- 3 butoane pentru interactiune cu utilizatorul

- 4 potenţiometre de 5Kohmi pentru testarea intrărilor analogice

- afişaj LCD cu 2*16 caractere

- 8 LED-uri conectate la porturile PORTA şi PORTB

- zonă pentru dezvoltări hardware (zonă prototip)

- cuarţ de 32.768 kHz pentru operarea timerului de timp-real

- circuit de expandare PIC16LF72 I/O

- circuit imprimat pentru driver de motor şi tranceiver LIN (Local Interconnect Network)

Figura 2. Vedere asupra plăcii demonstrative PICDEM 4

Detalii suplimentare privind placa PICDEM 4 pot fi găsite în Manualul de utilizare oferit de producator [].

Descrierea Programului demonstrativ

Programul demonstrativ implementeaza 2 funcţii: voltmetru digital şi ceas. Pentru prima funcţie se foloseste un potenţiometru de pe placa PICDEM 4, convertorul analog numeric al microcontrolorului şi afisajul LCD. Tensiunea reglata prin potenţiometru în intervalul 0-5V este afişată periodic pe LCD. Pentru funcţia de ceas se foloseşte un cuarţ de 32KHz, contorul Timer1 al microcontrolorului şi afişajul LCD. Cu ajutorul butoanelor SW1 şi SW3 se poate seta timpul curent. La pornire ceasul indică 00:00:00. Butonul SW3 permite comutarea de pe modul voltmetru pe cel de ceas şi invers.

3. Mersul lucrării

3.1 Se va analiza prin comparaţie arhitectura mai multor tipuri de microcontroloare PIC; se vor identifica componentele interne şi facilitătile funcţionale oferite

3.2. Se va face o comparaţie între un microcontrolor şi un procesor uzual

3.3. Se va pune în funcţiune placa PICDEM 4 şi se vor analiza diversele facilităţi ale plăcii

3.4. Se va analiza programul demonstrativ al plăcii (codul sursă); se vor identifica secvenţele de program aferente componentelor/interfeţelor de pe placă

3.5. Se vor face mici modificări in program în vederea schimbarii funcţionalitătii plăcii.

Anexa 1. Scema internă a circuitului PIC16F877

Anexa 2. Secvenţe din programul demonstrativ al plăcii PICDEM 4:

include <P16F628.INC>		;fişier de descriere a configuraţiei microcontrolorului

.................................................

#define Switch1 	PORTA,4	; declararea poziţiei butoanelor în porturi

#define Switch2 	PORTA,5

#define Switch3 	PORTB,0

#define TRISSwitch1     TRISA,4

#define TRISSwitch2     TRISA,5

#define TRISSwitch3     TRISB,0

........................................................

WaitForSwitch1     macro		; macro pentru a astepta apăsarea tastei SW1

btfsc   Switch1                 		;asteaptă apăsarea tastei

goto    $ -2

endm

...............................................................

WaitReleaseOfSwitch1     macro  	; macro de aşteptare a eliberării tastei

bcf	STATUS,RP1		; alegere banc 0

bcf	STATUS,RP0

btfss   Switch1               		  ;aşteaptă eliberarea tastei

goto    $ -1

endm

..............................................................

WaitForMenuKeys macro		;macro pentru asteptarea unei taste de meniu

bcf	STATUS,RP1

bcf	STATUS,RP0

btfss   Switch3

goto     $+4

btfsc   Switch1

goto     $-3

endm

......................................................

ResetVector     CODE    0x00		; salt la adresa de început a programului

goto	start

Main_Start	CODE

start

;Initializare pini de intrare/ieşire

banksel	PORTA

clrf    PORTA

clrf    PORTB

banksel	TRISA

movlw   B'00111111'

movwf   TRISA

movlw   B'11110111'

movwf   TRISB

call    LongDelay               		;temporizare pentru extenderul de I/E

call	IOExpLCDInit            	;Initializare LCD

call    IOExpLCDHideCursor

;Ascunde cursor

call	IOExpLCDLine1           ;Pune cursorul pe linia 1

;Display "Microchip"

mIOExpLCDSendMessage    MsgMicrochip

call    IOExpLCDLine2           ;Pune cursorul pe linia a 2-a

mIOExpLCDSendMessage    MsgPICDEM4     ;Display " PICDEM 4"

call    LongDelay

............................................................

LongDelay			;funcţie de întârziere de aprox. 1s

banksel Temp1

movlw	0xFF

movwf	Temp1

movwf	Temp2

movlw	0x05

movwf	Temp3

LongDelay_1

decfsz	Temp1,F

goto	LongDelay_1

decfsz	Temp2,F

goto	LongDelay_1

decfsz	Temp3,F

goto	LongDelay_1

return

Anexa 3 Comparatie intre familiile de microcontoloare PIC

| TIP | pret | Arhit. | mem. progr Ko | eeprom | RAM | I/O | Canale ADC | Com-parat | Con-toare | HW-RTC | Inter-fete. | Vit. MHz | Nr pini | Vmin | Vmax | port paralel | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC10 | 0,4-0,5$ | 8 biti | 0,375- 0,75 | 0 | 16-24 | 4 | 0-2/ 8 biti | 0-1 | 1/8 biti | nu |  | 4 | 6 | 2V | 5,5V | nu |  |
| PIC12 | 0,6-0,7 | 8 | 0,75-1,75 | 0-256 | 25-128 | 6 | 0-4/ 10 biti | 0-1 | 1/8 biti | nu |  | 4-20 | 8 | 2V | 5,5V | nu | 12 |
| PIC14 | 5,5 | 8 | 7 (OTP) | 0 | 192 | 20 | 0/8 | 2 | 1/8 1/16 |  | SMB | 20 | 28 | 2,7V | 6V |  | 1 |
| PIC16 | 1-3$ | 8 | 1-14 otp/ flash | 0-256 | 25-368 | 6-52 | 0-12 | 0-2 | 1-2/8 1/16 1/wd |  | USART I2C SPI MI2C | 20-40 | 18-64 | 2V | 5,5V | nu/ PSP | 94 !!! |
| PIC18 | 2,5-7 $ | 8 | flash | 0-1024 | 512- 3930 | 16-70 | 4-16/ 10-12 biti | 0-2 | 1-2/8 1-3/16 1/wd |  | 2USART I2C SPI MI2C | 25-64 | 18-100 | 2V | 5,5V | nu/ PSP | 151 !!!! |

# Text boxes

Vector Reset

Vector de intrer.

Pagina 0

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Memoria de program in circuit

0000h

0004h

0005h

20H

00H

Bancul 0

96 octeţi

Registre generale

SFR (Special Register File)

1FFFh

1800h

16 octeţi

Reg. generale

1000h

0800h

7FH

FFH

A0H

80H

Accese 70h-7F

SFR (Special Register File)

80 octeţi

Registre generale

Bancul 1

Bancul 2

80 octeţi

Registre generale

SFR (Special Register File)

Accese 70h-7F

17FH

120H

100H

Bancul 3

80 octeţi

Registre generale

SFR (Special Register File)

Accese 70h-7F

1FFH

1A0H

180H

16 octeţi

Reg. generale

2

7

3

2

2

1

9

12

8

6

42

52

52

52

10

11