Lucrarea 6. Programarea dispozitivelor de tip PLC

# Obiectivul lucrării

În cadrul acestei lucrări se vor aprofunda instrucţiunile de programare a dispozitivelor de tip PLC. Se vor prezenta mai multe categorii de instrucţiuni ale limbajului LD, cum ar fi instrucţiuni de setare/resetare variabile, transfer de date, generare de impulsuri, operaţii aritmetice şi logice, transmisie şi recepţie serială, conversitt de date, instrucţiuni de control al programului, etc.

# Consideraţii teoretice

Limbajul LD oferă un set bogat de instrucţiuni, unele specifice pentru manipularea semnalelor (ex: setare/resetare, conversie analog/digitală, etc.), altele cu caracter mai jeneral, asemănătoare celor existente în alte limbaje de programare (instrucţiuni condiţionate, de salt, etc.). O instructiune, sau mai corect o funcţie se activează în cazul în care circuitul care o precede s-a închis. Grafic funcţia apare între paranteze drepte (un dreptunghi în standardul limbajului LD) şi conţine numele unei funcţii/instrucţiuni şi parametrii aferenţi.

------[IFUNCTIE  par1, par2, ...]----

În continuare se prezintă succint cele mai uzuale instrucţiuni, din fiecare categorie în parte.

## Instructiuni comune:

- Setare SET si resetare RST bit

X000

|----| |-----[ SET Y000 ]-|

|    X002                                 |

|----| |-----[ RST Y000]- |

- Generare de impuls pe frontal urcator (PLS) si pe frontal coborator (PLF) al conditiei (se genereaza un impuls scurt care dureaza cat ciclul de parcurgere a diagramei)

X000

|-----| |------[PLS M0]--|

X001

|-----| |------[PLF M1]--|

- o metoda echivalenta de actionare a iesirii pe front este utilizarea “releului” cu actionare pe front:

-----|↑|------    actionare pe front urcator

sau

-----|↑|------  actionare pe front coborator

- Comutarea bitului intre 0 si 1 la fiecare impuls al conditiei (ALT)

X000

|-----| |------[ALTP  M0]---|

## Instructiuni aplicative

- Instructiuni de transfer:

| Transfer | 16 biti | 32 biti | flotant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 la 1 | MOV | DMOV | DEMOV |
| N la N | BMOV | - | - |
| 1 la N | FMOV | DFMOV | - |

X000

|----| |------[MOV D1  D2]--------|      - muta D1 in D2

|----| |------[BMOV D1  D7  K3]-|      - muta 3 cuvinte incepand de la D1 la destinatia D7,D8, D9

|----| |-----[FMOV D1  D7  K3]--|      - functie “fill” de umplere; muta data din D1 in 3 campuri

incepand de la D7 (D7, d8, D9)

- instructiuni de comparare

| Comparare | 16 biti | 32 biti | flotant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 la 1 | CMP | DCMP | DECMP |
| 1 la interval | ZCP | DZCP | DEZCP |

|----| | -------[CMP    D0  K10   M0]-----|       - instructiunea seteaza M0 daca D0>K10

Seteaza M1 daca D0=K10

Seteaza M2 daca D0<K10

ZCP – comparare cu “zona”

|----| | -------[CMP    K10  K20  D0  M0]-----|       - instructiunea seteaza M0 daca D0>K10

Seteaza M1 daca K10<=D0<=K20

Seteaza M2 daca D0<K10

- comparatii “inline”

| Comparatie | 16 biti | 32 biti |
| --- | --- | --- |
| Mai mare | > | D> |
| egal | = | D= |
| Mai mic | < | D< |
| Mai mare sau egal | >= | D>= |
| Nu este egal | <> | D<> |
| Mai mic sau egal | <= | D<= |

|--[ = T10  K6 ]----------[Y000]-|     - Y000 este cuplat daca conditia T10=K6 este indeplinita

## Instructiuni aritmetice

| Operatia | 16 biti | 32 biti | flotant |
| --- | --- | --- | --- |
| Adunare | ADD | DADD | DEADD |
| Scadere | SUB | DSUB | DESUB |
| multiplicare | MUL | DMUL | DEMUL |
| Impartire | DIV | DDIV | DEDIV |
| Radacina patrata | SQR | DSQR | DESQR |

X000

|----| |-----------------------[ ADD   K20 D0  D5]     - cand cond. X000 este indeplinita atunci

D10=D0+20

## Instructiuni de transmitere/receptie: TO/FROM

- sunt instructiuni care operaza cu SFM-uri (Special Function Modules) – module cu functii speciale atasabile la unitatea de baza PLC (ex: modul de conversie analogical, modul de transmisie seriala, etc.)

- in cadrul unui modul functional exista o memorie tampon (BFM Buffer Function Memory) in care sunt locatii cu functii predefinite; de exemplu la modulul analogic FX2N-4DA BFM #0 pastreaza “modul de iesire” iar BFM #1 pastreaza valoarea digitala pentru canalul 1.

- Manualul modulului special descrie functia fiecarei locatii din memoria tampon atasata

Instructiunea TO trimite o data de la CPU la SFM. Formatul:

-[TO SFM  BFM  SRC NUMAR]-

Exemplu:

|----| |--------------------------[TO   K2  K0   H1122  K1]-|

- scrie o data (constanta hexa 1122) la BFM #0 in a 3-a unitate SFM intalnita (K2); de exemplu daca este o unitate FX2N-4DA atunci se seteaza canalul 1 si 2 la iesire 0-20mA si canalul 3 si 4 la iesire 4-20mA

Instructiunea FROM muta o data din SFM (dintr-o locatie BFM) in memoria PLC-ului. Formatul este acelasi cu instructiunea TO.

-[FROM SFM  BFM  DEST NUMAR]-

## Instructiuni de control al programului

In aceasta categorie intra instructiunile de salt conditionat (CJ) apel de subrutina (CALL), revenire din subrutina (SRET) si sfarsitul programului principal (FEND).

Instructiunea CJ – salt conditionat

|---| |---------[ program utilizator   ]--|

|  comanda

|---| |------------------------[CJ  Pn   ]--|

|

|

Pn	|---| |---------[ Program utilizator  ]--|

Instructiunile CALL si SRET – salt la rutina si revenirea din rutina

|---| |---------[ program utilizator   ]--|

|  comanda

|---| |-------------------[CALL  Pn   ]--|

|

|---| |---------[ program utilizator   ]--|

|

|-----------------------------[FEND]

|

Pn	|---| |---------[ Program utilizator  ]--|

|

|----------------------[SRET]

## Instructiuni ale ceasului de timp-real

PLC-ul are un ceas de timp-real incorporate care se poate utilize pentru a masura timpul scurs sau pentru a temporiza anumite actiuni in functie de ora curenta.

Informatiile de timp se pastreaza in registrele D8013-D8019 dupa cum urmeaza:

D8013 – secunde

D8014 – minute

D8015 – ora (format 24 ore)

D8016 – ziua

D8017 - luna

D8018 – anul (2 cifre)

D8019 – ziua din saptamana (0- dumineca, 6- sambata)

Instructiunea TRD (time read) citeste cei 7 registri ai ceasului intr-o zona de memorie indicate

Instructiunea TWR (time write) scrie cei 7 registri ai ceasului dintr-0 zona de memorie.

Instructiunea TCMP (time compare) compara ora minutul si secunda cu continutul a 3 registre consecutive.

# Mersul lucrării

3.1 Se vor scrie programe care încorporează instrucţiunile prezentate în lucrare

3.2 Sa se scrie exemple de program care activează anumite elemente de acţionare în funcţie de timp (ex: achiziţie periodică de date)

3.3 Sa se scrie un program cu mai multe regimuri de lucru controlate cu ajutorul timpului şi al instrucţiunilor de salt.

3.4 Sa se analizeze asemănările şi deosebirile dintre limbajul LD şi un limbaj de programare obişnuit (ex: C); să se analizeze în mod special aspectele de execuţie în regim concurent.

# Text boxes

X000

X002

Y000

SET       RST

M0

X000

X001

M1

X000

M0

Program utilizator care este ocolit daca “comanda” este activa

Program utilizator care este ocolit daca “comanda” este activa