Lucrarea 7 Achizitia si transmiterea datelor de process cu ajutorul dispozitivelor de tip PLC

# Obiectivul lucrării

Lucrarea prezintă tehnicile de configurare si programare a dispozitivelor de tip PLC in vederea achizitionarii si transmiterii la distanta a datelor. Se folosesc funcii avansate ale limbajului LD pentru citirea interfeţei analogice, pentru afişarea rezultatelor şi pentru transmiterea datelor citite pe un canal serial.

# Descriere tehnica

Cu ajutorul unui dispozitiv de tip PLC pot fi achizitionate si generate semnale digitale si analogice. Prin intermediul acestor semnale se realizeaza schimbul de informatii dintre procesul controlat si dispozitivul de control (PLC-ul). Programul inscris in PLC prelucreaza semnalele de intrare (achizitionate) si pe baza lor genereaza semnale de iesire in conformitate cu obiectivul urmarit. In cazul in care PLC-ul este parte a unui sistem de control mai complex informatiile culese trebuie transmise sistemului ierarhic superior (ex: calculator de proces) iar acesta poate transmite PLC-ului anumiti parametri de configurare (ex: valoare prescrisa, regim de lucru, etc).

In cazul PLC-ului FX3u studiat in laboratoarele anterioare unitatea de baza gestionează 8 semnalele digitale de intrare si 8 semnale digitale de iesire; conectarea acestora se face la cele doua siruri de cleme ale PLC-ului. Unitatea de baza se poate extinde cu module suplimentare care se ataseaza de o parte sau alta a PLC-ului. Aceste module permit:

- extinderea numarului de semnale digitale gestionate

- achizitia si generarea de semnale analogice

- comunicatia cu alte echipamente de calcul pe un canal serial

- afisarea variabilelor interne si a starii PLC-ului pe un display de tip LCD

In cadrul prezentului laborator vor fi utilizate urmatoarele module suplimentare:

- FXON-3A – modul analogic pentru 2 semnale analogice de intrare si un semnal analogic de iesire

- FX3U-7DM – modul de afisare LCD

- FX3U-USB- BD – modul de comunicatie seriala USB/RS232

Programarea si accesul la aceste module suplimentare se realizeaza prin instructiuni de tip TO/FROM (pentru modulul analogic) si respectiv instructiuni de tip RS (pentru modulul de comunicatie).

## Modulul FXON-3A

Acest modul contine 2 canale analogice de intrare si un canal analogic de iesire. Semnalele pot fi de mai multe tipuri:

- de tensiune, in intervalul 0-10V  sau  0-5V (ajustabil)

- de curent, in intervalul 4-20 mA

Conversia semnalelor de intrare si de iesire se face pe 8 biti, plaja de variatie digitala  fiind de 0-255. Reglajul de amplificare si de offset se face astfel ca plaja utila de variatie (ex: 0-10V) sa corespunda pentru valori digitale in intervalul 0-250.

Impedanta de intrare pentru intrarea de tensiune este de 200kΩ si de 250Ω pentru intrarea de curent. Sarcina admisa la iesirea de tensiune este de 1-1000KΩ si 0-500Ω la iesirea de curent .

Programarea, citirea si scrierea canalelor analogice se face prin intermediul memoriei tampon BFM (Buffer Function Memory), dupa cum urmeaza:

| BFM nr. | b15-b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | rezervat | Valoarea curenta citita de la canalul de intrare selectat prin BFM17.0 |
| 16 | rezervat | Valoarea curenta scrisa in canalul de iesire |
| 17 | rezervat | D/A start | A/D start | Canal A/D |
| 1-5, 18-31 | rezervat |

Semnificatia bitilor din BFM 17:

B0 – selecteaza canalul analogic de intrare (0 sau 1)

B1 – start conversie canal A/D pe frontul urcator (tranzitia 0=>1)

B2 - start conversie canal D/A pe frontul coborator (tranzitia 1=>0)

Programarea modulului:

Formatul instructiunilor TO (scriere modul) si FROM (citire modul)

Exemplul 1: Citirea celor 2 canale analogice de intrare:

M0

|------| |-------[ TO  K0  K17  H00  K1]--|

|             |-----[ TO  K0  K17  H02  K1]--|     - start conversie A/D canal 0

|             |-----[From K0  K0  D00  K1]--|      - citire in D00 a valorii convertite

|       M1

|------| |-------[ TO  K0  K17  H01  K1]--|

|-----[ TO  K0  K17  H03  K1]--|     - start conversie A/D canal 1

|-----[From K0  K0  D01  K1]--|      - citire in D01 a valorii convertite

Exemplul 2: Scrierea unei valori in canalul analogic de iesire

M0

|------| |-------[ TO   K0  K16  D02  K1]--|	     - scrierea valorii din D02 in canalul D/A

|             |-----[ TO   K0  K17  H04  K1]--|

|             |-----[From K0  K17  H00  K1]--|      -- start conversie D/A

Pentru verificarea functionarii canalului analogic de intrare se vor folosi:

- un divizor de potential realizat cu un potentiometru

- un senzor de temperatura integrat (ex: LM335)

Pe canalul analogic de iesire se va inscrie valoarea citita de la unul din canalele de intrare. Cu ajutorul potenţiometrelor de pe interfaţă se vor face ajustarile necesare (amplificare si offset) astfel incat valoarea tensiunii de intrare sa fie egala cu valoarea tensiunii de iesire.

## Modulul de comunicatie seriala FX3U-USB- BD

Acest modul poate fi folosit atat pentru programarea PLC-ului cat si pentru transmisia de date intre calculatorul personal si PLC. Pentru a putea fi utilizat modulul trebuie configurat cu parametrii de comunicatie. Configurarea se poate face din program (prin instructiuni ce scriu registrele interfetei seriale) sau prin mediul GX Developer, prin setarea parametrilor atasati proiectului. In al doilea caz se selecteaza (dublu click) din proiect “Parameters-> PLC parameters-> PLC System(2)-> ch1; se bifeaza “Operate comm. Setings” si apoi se configureaza paametrii canalului serial.

La incarcarea proiectului in PLC (meniul “online->Write PLC”) se va bifa pe langa “Main” si casuta ”parameters”.

Pentru programarea canalului serial se folosesc “dispozitivele” de 1 bit din tabelul de mai jos:

| Dispozitiv | Nume | Operatii permise |
| --- | --- | --- |
| M8000 | PLC pornit | read |
| M8063 | Eroare de comunicatie pe canalul ch1 | read |
| M8122 | Cerere de trimitere; cand este pus pe ON PLC-ul incepe transmisia | read/write |
| M8123 | Sfarsit receptie; indica terminarea operatiei de receptie | read/write |
| M8161 | Pt. ON Mod de lucru pe 8 biti, pentru OFF mod de lucru pe 16 biti | write |

Programarea canalului serial se va face cu ajutorul instructiunilor “RS”. La un moment dat o singura instructiune RS trebuie sa fie activa. Formatul instructiunii:

conditie

|-----| |--------[RS  Sursa   m  Dest  n   ]--|

Unde:   	Sursa – adresa primului registru folosit ca sursa de transmisie (ex: D001)

m – numarul de octeti transmisi incepand de la adresa sursei (ex: pt. m=3, D001, D002, D003)

Dest – adresa primului registru destinatie (ex: D005)

n – numarul de octeti receptionati (ex: pt. n=2 D005, D006)

Exemplu de secventa de transmisie si receptie a datelor:

X000

|-----| |------- [RS  D10  K1  D20  K1]------|

|     X001

|-----| |------[scrierea datelor de transmis]---|

|            |----------[SET M8122]---------------|

|   M8123

|----| |-------[citirea datelor receptionate ]---|

|            |-----------[RST M8123 ]-------------|

|

Exemplu concret de transmisie si receptie a unui octet:

M800

|-----| |-----------------(M8161 )-----|

|             |------[RS D1 K2 D4 K1]-|

|    X004                                            |

|-----| |-------------------[PLS M0]---|

M000

|-----| |--------------------[MOV H55 D1]---|

|               |---------------[MOV H56 D2]---|

|               |---------------[SET M8122]------|

|     M8123                                                     |

|-----| |---------------------[MOV D4 D6]---|

|                |---------------[RST M8123]----|

|--------------------------------[END}--------|

## Modulul de vizualizare a starii PLC-ulu i- FX3U-7DM

Acest modul permite vizualizarea dispozitivelor incluse in PLC. Lucreaza pe baza de meniu controlabil prin cele 4 butoane de pe panou :

- OK – buton de selectie a meniului

- “+” si “-“  - butoane de navigare in meniu

- ESC – buton de iesire din meniu

Pentru aplicatiile dezvoltate in cadrul laboratorului se va folosi functia de monitorizare a dispozitivelor D, M, T, X si Y.

De exemplu pentru vizualizarea dispozitivelor D se alege: “OK”->Monitor/Test->OK->D(16)->OK-> + sau – pentru navigare intre dispozitivele D000- Dn.

# Mersul lucrării

3.1 Se studiază modul de programare a modulelor de extensie prezentate în lucrare

3.2 Se ataşează la unitatea de bază FX3u modulele de extensie pentru interfaţa analogică, pentru afişaj şi pentru canalul serial

3.3 Se va scrie un program care efectueaza urmatoarele operatii:

- citeste o valoare de tensiune de la un canal analogic,

- citeste starea intrarilor X000-X003,

- transmite datele citite la calculator

- receptioneaza 2 octeti de la calculator

- primul octet se inscrie in canalul analogic de iesire

- al 2-lea octet determina starea iesirilor Y000-Y007

3.4 Se va scrie o aplicaţie care efectuează un reglaj bipoziţional de temperatură. Pe o intrare analogică se va conecta senzorul de temperatură iar pe o ieşire digitală se va cupla şi decuple un element de încălzire (ex: o rezistenţă de putere). Valoarea de temperatură citită se va transmite la PC.

# Text boxes

Adresa modul

Adresa registru BFM

Valoare inscrisa

|----| |---------------[ TO          Adr_mod       Adr_BFM       Val           Nr ]---|

conditie

Nr. valori scrise

Nr. valori citite

conditie

|----| |---------------[ FROM          Adr_mod       Adr_BFM       Dest          Nr ]---|

Destinatia citirii

Adresa modul

Adresa registru BFM

VCC

COM

VIN1

FXON-3

VCC

VIN2

LM335

Transmisie

Receptie