Lucrarea 8 Transmisia datelor intr-un sistem de control prin retea industriala

# Obiectivul lucrarii:

Lucrarea îşi propune să prezinte metodologia de transmitere a datelor pe baza unui protocol de comunicatie destinat aplicaţiilor de control. În mod concret se prezintă o reţea de senzori inteligenţi conectaţi într-o reţea de tip ModBus.

# Consideratii teoretice

2.1 Reţele industriale de comunicaţie

In aplicatiile de control informatiile sunt transmise in diferite moduri:

- prin conexiuni (legaturi) dedicate intre sistemul de control (calculator) si dispozitivele de automatizare (senzori, elemente de executie) plasate in procesul controlat

- prin retea industriala de comunicatie ce leaga toate elementele unui sistem de automatizare

Retelele industriale sunt medii de comunicatie adaptate pentru cerintele specifice ale aplicatiilor de control. Dintre cele mai importante cerinte satisfacute de aceste retele se pot aminti:

- functionare determinista si predictibila

- timp de transmisie a datelor relativ scurt si mai ales garantat

- fiabilitate sporita si toleranta la defecte

- imunitate la zgomote

- protocol optimizat pentru mesaje scurte si periodice

Comunicatia in retea prezinta o serie de avantaje in comparatie cu transmisia prin legaturi dedicate: costuri de cablare mai mici, o singura interfata pe dispozitiv, exista mecanisme de detectie si de corectie a erorilor de transmisie, datele transmise pot fi mai complexe si transmisia se poate face la distante mai mari.. Dar echipamentele conectate in retea trebuie sa dispuna de o “inteligenta” minima pentru a putea implementa protocolul de comunicatie. De obicei la dispozitivele simple de automatizare (senzori, elemente de actionare) se ataseaza un microcontrolor care prin programul incorporat asigura administrarea dispozitivului si implementeaza functiile specificate de protocol.

2.2 Protocolul ModBus implementat pe RS485

Ca si exemplu de retea industriala in cadrul prezentului laborator se va utiliza protocolul ModBus (http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf). Acest protocol se bazeaza pe schimbul de mesaje intre dispozitivele conectate in retea. Protocolul specifica formatul mesajelor de interogare si de raspuns. Din acest punct de vedere poate fi catalogat ca si un protocol de nivel 2 (“Legatura de date”). Datorita simplitatii sale, protocolul a fost adoptat de mai multe firme producatoare de echipamente de automatizare.

Ca suport fizic (“Nivel fizic”) se poate folosi un canal serial de comunicatie, cum ar fi de exemplu RS485. Standardul RS485 permite transmiterea de caractere in regim asincron pe o pereche de fire torsadate. Informatia binara este codificata prin diferenta de potential pozitiva sau negativa dintre cele doua fire de transmisie. Pe acelasi tronson pot fi conectate in paralel pana la 16 unitati de transmisie/receptie. Protocolul impune ca la un moment dat o singura unitate sa transmita restul unitatilor fiind in regim de ascultare (cu circuitul de transmisie in “inalta impedanta”).

Intr-o retea de tip ModBus exista o unitate master care initiaza o comunicatie si mai multe unitati slave (max. 247) care primesc date si raspund la interogari. Unitatea master stabileste ordinea de comunicare in retea si frecventa de transmisie a datelor. Formatul general al unui mesaj ModBus este dat in fugura de mai jos:

Sunt definite mai multe tipuri de functii (mesaje), dupa cum urmeaza:

| Cod functie | Descriere |
| --- | --- |
| 01 | Citire stare relee (coil status) |
| 02 | Citire stare de intrare |
| 03 | Citire registre de memorare (holding registers) |
| 04 | Citire registre de intrare |
| 05 | Fortarea unui releu (single coil) |
| 06 | Setarea unui singur registru |
| 07 | Citirea starii de exceptie |
| 15 | Fortarea mai multor relee (multiple coil) |
| 16 | Setarea mai multor registre |
| 17 | Raporteaza ID slave |

In continuare vor fi detaliate functiile de Citire registru de memorare (cod 03) si Setarea unui singur registru (cod 06), care se vor utiliza in cadrul aplicatiei practice. Structura acestor mesaje precum si a raspunsurilor este data mai jos:

Citire registru de memorare (Cod 03):

Setarea unui registru (Cod 06):

## 2.3 Prezentarea sistemului experimental

In cadrul lucrarii se va utiliza sistemul de achizitie a informatiilor de temperatura si umiditate TRS produs de firma SIMEX Measurement and Control. O descriere mai detaliata a acestui sistem se gaseste in anexa “TRS-prezentare.pdf. Figura de mai jos prezinta principalele componente ale acestui sistem:

- calculator personal pe care ruleaza aplicatia de culegere si vizualizare a datelor Piggy System

- modul (master) de conversie RS232<=>RS485 si stocare temporara a datelor; modulul asigura achizitia de date si in lipsa calculatorului personal; in prezenta calculatorului modulul joaca doar rol de convertor RS232<=>RS485 – SRS-2/4-z16-B1a

- modul (slave) pentru masurarea temperaturii – TRS-01a

- modul (slave) combinat pentru masurarea temperaturii si a umiditatii – TRS-04a

- modul (slave) pentru masurarea si afisarea temperaturii – TRS-11a

- modul (slave) pentru semnalizarea sonora si vizuala a unei avarii – TRS-B1a

- modul (slave) pentru afisare

- modul pentru alimentare suplimentara

Conectarea dispozitivelor intr-o retea ModBus/RS485 se va realiza conform schemei de mai jos:

Pentru punerea in functiune a fiecarui modul in parte si a sistemului in ansamblu se va studia documentatia existenta pe CD-ul de instalare a sistemului

In tabelul de mai jos se prezintă un exemplu de organizare a registrelor interne ale modulului de masurare si afisare a temperaturii TRS-11a; pentru citirea si scrierea celorlalte module se va consulta manualul de utilizare al acestora.

| Nr. reg. | Scriere permisa | Interval | Descriere registru |
| --- | --- | --- | --- |
| 01h | NU | -40 - 850 | Temperatura curenta (exprimata in 0,1°C) |
| 02h | NU | 0, 20h, 40h, 80h | Starea masurarii curente (coduri de eroare) |
| 03h | NU | 1 | pozitia punctului zecimal 1=0,0 |
| 04h | DA | 0-5 | Rata de filtrare a semnalului (0 – fara filtrare, 1 – slab filtrare slaba, 5- filtrare puternica) |
| 05h | - |  | Registru de calibrare;A NU SE SCHIMBA |
| 20h | DA | 0-ffh | Adresa dispozitiv (din fabricatie vine setat cu 0feh) |
| 21h | NU | 006ch |  |
| 0fff0h 0fff1h | NU |  | Numar Serie unic |
| 0fff2h | NU | 006ch | Cod de identificare dispozitiv (Device ID) |
| 0fff3h | NU |  | Versiune firmware |
| 0fff4h | NU |  | Numar constructie |

De exemplu pentru citirea valorii curente a temperaturii se transmite urmatorul mesaj de interogare:

| Adresa | Functia | Nr. registru H,L | Numar registre | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 | D5 | CA |

Raspunsul modulului va fi:

| Adresa | Functia | Nr. octeti | Data H,L | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | ff | F8 | 04 |

Valoarea temperaturii citite este 25,5°C  (0ffh=255*0,1°C).

In caz de eroare raspunsul va fi de forma:

| Adresa | Functia | Eroare | CRC L,H |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 83 | 40 | 40 | C0 |

Eroarea 40h – limita de jos a domeniului de masura este depasita.

Pentru fiecare mesaj transmis trebuie sa se calculeze CRC-ul (cod ciclic redondant). La receptie CRC-ul se recalculeaza si se compara cu valoarea transmisa. In acest mod se verifica corectitudinea datelor transmise. Pentru calcularea “manuala” a codului CRC se poate folosi urmatorul site: http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html.

# Mersul lucrarii

3.1 Se va studia documentatia sistemului TRS

3.2 Se vor conecta modulele pe un tronson ModBus conform descrierii din documentatie

3.3 Se va instala aplicatia Piggy Soft Buzzer

3.4 Se vor initializa pe rand modulele slave prin actionarea butonului din interior; in acest mod se stabileste adresa fiecarui dispozitiv; programul Piggy Soft va identifica fiecare dispozitiv in parte

3.5 Cu ajutorul meniului de configurare se vor configura senzorii si Buzzerul; parola pentru configurare este: “Piggy System”. Se stabileste frecventa de achizitie a datelor, limitele normale de masura si conditiile de generare a alarmelor

3.6 Se vor asocia mai multi senzori in cate un grup logic

3.7 Se vizualizeaza graficul evolutiei marimilor masurate

3.8 Se vor seta contitii de alarma si se va actiona buzzerul in cazul aparitiei unei alarme

3.9 Pentru controlul direct al reţelei (fară aplicaţia Piggy Soft) se va folosi un utilitar de comunicare seriala (ex: cel folosit la mediul PIC-C) si se vor transmite mesaje ModBus catre fiecare modul in parte si se va analiza raspunsul primit.

3.10 Se va scrie o aplicatie care interogheaza dispozitivele conectate in sistem si afiseaza valorile citite. Atentie, pentru fiecare mesaj trebuie sa se calculeze codul CRC. Modul de calcul a CRC-ului pentru protocolul ModBus este indicat in specificatia standardului de protocol (a se vedea pe Internet).

# Text boxes

Adresa dispozitiv

Codul functiei

Bloc de date

CRC

Adresa dispozit slave

Codul functiei

(03)

Adr. reg High

CRC

Adr. reg Low

Nr. reg. Low

Nr. reg. High

Reg. 1 High

Reg. 1. Low

Adr. start Low

Nr. octeti returnati

CRC

Codul functiei

03

Adresa dispozit slave

Raspunsul la functia 03

Raspunsul la functia 06

Reg. High

Reg.

Low

RS232

Adr. reg Low

CRC

Codul functiei

03

Adresa dispozit slave

Nr. reg. High

Nr. reg. Low

Adr. reg Low

Adr. reg High

CRC

Codul functiei

06

Adresa dispozit slave

Adr. reg High

ModBus/RS485

+V   A+   B-  GND

1    2    3    4

SRS

TRS - xx

1    2    3    4

+V   A+   B-  GND

TRS-xx

1    2    3    4

+V   A+   B-  GND

....

A+

B-

B-

A+

100 -150 Ω