Fiabilitate şi Diagnoză

Laborator 4: Metoda demeritelor pentru stabilirea calităţii unui lot de produse. Standardele ISO pentru managementul şi asigurarea calităţii

# Tema lucrării

Estimarea calităţii unui lot de produse la fabricant şi compararea calităţii loturilor succesive de produse.

# Obiectivul lucrării

Ţinerea sub control a calităţii unui proces de fabricaţie, consemnarea defectelor şi stabilirea de indicatori specifici.

# Mod de lucru. Prelucrarea datelor. Întocmirea referatului

## 3.1. Achiziţia de date

Metoda demeritelor este folosită pentru aprecierea nivelului de calitate al produselor complexe de mare serie. Calitatea este apreciată luând în considerare defectele constatate în întreprindere la controlul final. Metoda se poate aplica la contactoare, întrerupătoare, relee termice, butoane cu lampă de semnalizare etc.

Pentru fiecare produs analizat se va întocmi un catalog al defectelor constatate şi se vor grupa după importanţă, pe categorii stabilite arbitrar (spre exemplu defect critic, principal, secundar, minor). Se înregistrează numărul total de defecte pentru fiecare categorie: NC, NP, NS, NM. Fiecare grupă de defecte este penalizată arbitrar cu un anumit punctaj, spre exemplu după cum se specifică în tabelul 1. Evident, se pot alege şi alte sisteme de penalizare.

Tabelul 1. Penalizările pe categorii de defecte - exemplu

| Categoria defectelor | Număr defecte | Puncte de penalizare |
| --- | --- | --- |
| Critic | NC | PC = 100 |
| Principal | NP | PP = 50 |
| Secundar | NS | PS = 10 |
| Minor | NM | PM = 1 |

Fiecare produs va conţine un număr diferit de defecte de fiecare categorie: nCi, nPi, nSi, nMi. Se vor controla funcţional eşantioane de N = 40 - 60 de unităţi analizând fiecare exemplar şi consemnând defectele grupate pe categorii pe fişa de lucru RD-4. Controlul funcţional final se poate extinde şi la întreg volumul N de produse executat într-o zi sau într-o săptămână.

Numărul de defecte pentru fiecare categorie (tabelul 1) reprezintă suma tuturor defectelor respective din eşantion, astfel:

## 3.2. Calculul demeritului

Demeritul se va calcula cu relaţia:

## 3.3. Frecvenţa defectelor (histograma)

Se înregistrează separat toate defectele cu numărul total de apariţii (frecvenţă absolută). Conform metodei prezentate la lucrarea anterioară se trasează histograma frecvenţelor simple absolute ai şi relative fi în raport cu categoria de defecte. Histogramele se vor salva în fişiere imagine cu formatul nume_prenume_ai_hist şi nume_prenume_fi_hist, centralizate apoi la supraveghetor. Rezultatele se vor consemna de asemenea pe fişa de calcul RD-4.

# Familia de standarde ISO 9000

| ISO 8402, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii ( Vocabular | Defineşte termenii fundamentali de care familia ISO 9000 face uz, termeni care trebuie cunoscuţi pentru a avea siguranţa evitării atât a neînţelegerilor interne cât şi a celor externe. |
| --- | --- |
| ISO 9000-1, Standardele pentru managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Partea 1: Ghid de selecţie şi utilizare | Stabileşte un punct de pornire în înţelegerea şi selectarea standardelor adaptate cerinţelor implementatorului. |
| ISO 9000-2, Standardele pentru managementul şi asigurarea calităţii – Partea 2: Ghid generic pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002 şi ISO 9004 | Asistă în interpretarea şi aplicarea ISO 9001, ISO 9002 şi ISO 9002. |
| ISO 9000-3, Standardele pentru managementul şi asigurarea calităţii – Partea 3: Ghid pentru aplicarea ISO 9001:1994 în dezvoltarea, furnizarea, instalarea şi mentenanţa software-ului de calculator | Furnizează interpretări specifice ale cerinţelor ISO 9001 pentru aplicaţii de dezvoltare a software-ului de calculator. |
| ISO 9000-4, Standardele pentru managementul şi asigurarea calităţii – Partea 4: Ghid pentru managementul programului de încredere | Oferă asistenţă în direcţia planificării, organizării şi controlului resurselor în scopul fabricării de produse fiabile şi mentenabile. |
| ISO 9001, Sisteme de calitate – Modelul de asigurare a calităţii în proiectare, dezvoltare, producţie, instalare şi service | Acesta este standardul care trebuie utilizat când firma doreşte să demonstreze capacitatea de a-şi proiecta – dezvolta produsele sau serviciile, precum şi de a produce, instala şi asigura service-ul pentru aceste produsele dezvoltate. |
| ISO 9002, Sisteme de calitate – Modelul de asigurare a calităţii în producţie, instalare şi service | Acesta este standardul care trebuie utilizat atunci când firma nu este responsabilă cu proiectarea / dezvoltarea produsului sau serviciului, ci doreşte doar să demonstreze că este capabilă de a produce, instala şi oferi service (identic cu ISO 9001 cu excepţia cerinţelor de control al proiectării). |
| ISO 9003, Sisteme de calitate – Modelul de asigurare a calităţii în inspecţia finală şi testare | Standardul va fi utilizat când este nevoie doar de demonstrarea capacităţii de a controla produsul sau serviciul prin inspecţie finală şi testare. |
| ISO 9004-1, Managementul calităţii şi elementele sistemului de calitate – Partea 1: Linii directoare | Acest standard nu impune cerinţe, ci furnizează linii directoare pentru implementarea unui sistem de calitate care să satisfacă nevoile clienţilor şi ale organizaţiei în cauză. |
| ISO 9004-2, Managementul calităţii şi elementele sistemului de calitate – Partea 2: Linii directoare pentru servicii | Similar ISO 9004-1, dar liniile directoare sunt stabilite având în vedere în condiţiile specifice ale sectorului de servicii. |
| ISO 9004-3, Managementul calităţii şi elementele sistemului de calitate – Partea 3: Linii directoare pentru materiale prelucrate | Furnizează linii directoare pentru managementul calităţii aplicabile dacă firma este producătoare de materiale prelucrate, tipic furnizate în loturi masive |
| ISO 9004-4, Managementul calităţii şi elementele sistemului de calitate – Partea 4:Linii directoare pentru ameliorarea calităţii | Furnizează linii directoare pentru implementarea ameliorării continue a calităţii în cadrul organizaţiei cu folosirea unor unelte şi tehnici bazate pe colectarea şi analiza de date |
| ISO 10005, Managementul calităţii – Linii directoare pentru planuri de calitate | Standardul îndrumă firmele în pregătirea planurilor de calitate pentru controlul produselor, proiectelor sau contractelor specifice. |
| ISO 10006, Linii directoare pentru calitatea managementului proiectelor | Ajută în asigurarea atât a calităţii proceselor din cadrul proiectului cât şi a proiectului final. |
| ISO 10007, Managementul calităţii – Linii directoare pentru managementul configuraţiilor | Oferă linii directoare pentru asigurarea continuităţii în funcţionarea unui produs complex atunci când componente individuale se schimbă. |
| ISO 10011-1, Linii directoare pentru auditul sistemelor de calitate – Partea 1: Audit | Furnizează linii directoare pentru auditul unui sistem de calitate, şi pentru verificarea abilităţii sistemului de a atinge scopuri de calitate specificate. Acest standard poate fi folosit intern sau pentru auditul furnizorilor firmei. |
| ISO 10011-2, Linii directoare pentru auditul sistemelor de calitate – Partea 2: Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor de calitate | Ghidează în educarea, antrenarea, experienţa, atributele personale şi abilităţile manageriale necesare pentru efectuarea unui audit. |
| ISO 10011-3, Linii directoare pentru auditul sistemelor de calitate – Partea 2: Managementul programelor de audit | Furnizează liniile de bază pentru managementul programelor de audit al sistemelor de calitate. |
| ISO 10012-1, Cerinţe de asigurare a calităţii pentru echipament de măsură – Partea 1: Sistemul metrologic de confirmare pentru echipamentul de măsură | Oferă asistenţă asupra principalelor caracteristici ale unui sistem de calibrare, în vederea asigurării preciziei dorite a măsurătorilor efectuate |
| ISO 10012-2, Cerinţe de asigurare a calităţii pentru echipament de măsură – Partea 1: Linii directoare pentru controlul proceselor de măsurare | Oferă asistenţă suplimentară pentru aplicaţia controlului statistic al proceselor când aceasta este potrivită atingerii scopurilor părţii 1. |
| ISO 10013, Linii directoare pentru dezvoltarea de manuale de calitate | Ghidează dezvoltarea, pregătirea şi controlul manualelor de calitate adaptate nevoilor firmei. |

# Desfăşurarea lucrării

## 5.1. Metoda demeritelor

Se vor încărca datele din fişierul de date Matlab indicat de către supraveghetor. Se va aplica apoi metoda demeritelor, rezultatele fiind consemnate pe fişa de lucru RD-4 şi în fişiere centralizate la supraveghetor, după cum se indică la punctul 3.

## 5.2. Aplicaţii ale familiei de standarde ISO-9000

Exemplul 1

O companie care fabrică componente metalice a folosit ISO 9000:2000 spre a dezvolta un plan de implementare al unui sistem propriu de management al calităţii. Odată această etapă trecută, compania a pregătit un manual de calitate şi procedurile sistemului de calitate, conform ISO 9001:2000, fără a ţine seama de cerinţele referitoare la proiectarea şi dezvoltarea produselor, fiindcă produsele firmei sunt fabricate după specificaţiile clienţilor. Mai apoi, spre a licita pentru poziţia de furnizor de componente către o firmă importantă în industria automobilistică, firma şi-a adaptat sistemul de calitate pentru a îndeplini cerinţele specifice sectorului, specificate de ISO/TS 16949.

Exemplul 2

O organizaţie de caritate a hotărât să-şi stabilească o strategie de îmbunătăţire a calităţii. Ca atare, a adoptat ISO 9004:2000 ca bază pentru planificarea şi implementarea sistemului. Organizaţia a descoperit că ISO 9000:2000 oferă informaţii suplimentare utile şi de asemenea intenţionează să se alinieze standardului ISO 9001:2000 spre a-şi îmbunătăţi credibilitatea.

Exemplul 3

O companie de fabricaţie a maşinilor de spălat are o bine fundamentată cultură de continuă perfecţionare şi control eficient al producţiei. Managementul a decis să amelioreze procesul de dezvoltare al firmei şi să implementeze standardul ISO 9001:2000 pentru a dobândi certificarea pentru acţiunea în scopuri comerciale. Firma a mai folosit ISO 9004:2000 în dirijarea proceselor sale de ameliorare şi ISO 10006:1997 spre a dezvolta un plan de management al proiectelor.

Exemplul 4

Unei companii de mari dimensiuni pentru prelucrarea substanţelor chimice i s-a cerut de către clienţii majori certificarea standardului ISO 9001:2000. Spre a obţine beneficii adiţionale, conducerea companiei a planificat o strategie cuprinzătoare de management bazată pe ISO 9000:2000 şi ISO 9004:2000. O examinare detaliată a proceselor de afaceri ale firmei a indicat că toate elementele ISO 9001:2000 sunt aplicabile sistemului său de management al calităţii. Compania a utilizat ISO 10013:2000 pentru a îndruma dezvoltarea documentaţiei de calitate pentru diversele sale secţii de producţie şi ISO 10015:1999 pentru îndrumare în dezvoltarea planurilor sale de pregătire a angajaţilor.

Exemplul 5

O firmă de avocatură internaţională doreşte să-şi amelioreze procesele de management al clientelei şi să obţină certificare pentru ISO 9001:2000. Sistemul lor de management al calităţii acoperă proiectarea şi dezvoltarea a noi servicii cum ar fi planificarea internaţională a taxelor şi modificarea serviciilor tradiţionale întru satisfacerea cerinţelor legislative nou-apărute sau modificate. Firma a inclus achiziţia unei supravegheri ce acoperă selecţia sa de hardware şi software, precum şi achiziţia ocazională a serviciilor unor avocaţi specializaţi. După implementarea cu succes a ISO 9001:2000, firma foloseşte liniile directoare de autoevaluare ale ISO 9004:2000 spre a-şi monitoriza evoluţia pe măsură ce îşi perfecţionează sistemul de management al calităţii.

Exemplul 6

Un dezvoltator de software ce deserveşte o nişă de piaţă a observat că pe măsură ce plaja sa de utilizatori se extinde, va fi confruntat cu probleme în legătură cu managementul produselor şi controlul configuraţiilor. Schimbările în produsele de bază, hardware-ul utilizatorilor şi reglementările în domeniu deveneau probleme esenţiale ale serviciului clienţi. ISO 9004:2000 oferea îndrumarea de care firma avea nevoie spre a-şi stabili proceduri documentate de control al schimbării şi îmbunătăţirii proceselor. ISO 10006:1997 şi ISO 10007:1995 furnizau asistenţă suplimentară pe măsură ce firma gestiona proiectul şi pregătea proceduri de management al configuraţiilor. Firma a achiziţionat apoi un alt dezvoltator software şi a putut astfel folosi sistemul de management al calităţii în scopul integrării rapide a achiziţiei în structura proprie, cu efecte negative minime asupra clienţilor.