## Slide 1: Procesarea Semnalelor de Masura Curs 1 Semnale Electrice
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Semnale Electrice
  Noţiuni introductive
Semnalele care intervin în circuitele şi sistemele electrice pot fi deterministe sau întâmplătoare.
Un semnal este determinist dacă este exprimat mobil printr-o funcţie de timp:
    A - amplitudine
     - pulsatie
     - faza initiala
    t - timp

## Slide 3
Semnale Electrice
Semnalul determinist poate fi calculat pentru orice moment t, fiind previzibil pentru moment de timp nelimitat; prin aceasta semnalul determinist nu este purtător de informaţie. Informaţia în acest context se referă la proprietatea semnalului de a fi în fiecare moment următor diferit, de a aduce noutăţi.
Semnalul întîmplător nu este exprimabil prin vreo funcţie x(t), el nu este previzibil şi de aceea el conţine o cantitate de informaţie. Asupra evoluţiei viitoare a semnalului întîmplător se pot face cel mult aprecieri probabilistice.
Semnalul determinist este utilizat ca un semnal de test – semnal util pentru verificarea şi reglajul sistemului.
Semnalul de măsurare poate fi determinist sau aleator în funcţie de mesajul de măsurare care poate fi previzibil, exprimabil analitic sau neprevizibil şi nedeterminabil ci doar estimabil cu o anumită probabilitate într-un anumit interval de valori.
Semnalele pot fi continue sau discontinue. Discontinuităţile semnalelor realizabile fizic sunt finite – numai prin idealizări sau sunt concepute semnale cu discontinuităţi infinite.

## Slide 4
Semnale Electrice
semnal continuu
semnal discontinuu (în sens matematic, discontinuitate de prima speţă)

## Slide 5
Semnale Electrice
semnal discretizat (eşantionat)
semnal discretizat (eşantionat) şi cuantizat
Semnalul cuantizat (discretizare pe axa timpului şi cuantizare de niveluri) conduce la formarea semnalelor numerice (sau digitale).

## Slide 6
Semnale Electrice
Valoare instantanee : valoarea pe care o mărime variabilă o are într-un moment oarecare t; se notează cu literă mică a simbolului stabilit prin convenție pentru mărimea respectivă.
Mărime periodică: mărime variabilă a cărei succesiune de valori se reproduce în aceeași ordine, după trecerea unor intervale de timp egale. Valoarea instantanee a unei mărimi periodice e o funcție periodică de timp x(t), care prin definiție, satisface condiția :
Pentru orice t, în care T este o constantă, numită perioadă, egală cu cel mai mic interval de timp, după care se reproduc în aceeași ordine caracteristicile fenomenului periodic. Rezultă imediat că , unde n e un număr întreg pozitiv sau negativ.

## Slide 7
Semnale Electrice
Numărul de perioade cuprins în unitatea de timp se numește frecvența (f) a mărimii periodice, iar produsul frecvenței prin 2 se numește pulsația sau frecvența unghiulară () a mărimii periodice (uneori, frecvența fundamentală, respectiv pulsația fundamentală). Între frecvență, pulsație și perioadă rezultă relațiile:
Unitatea de frecvență se numește hertz (Hz).
Valoare de vârf: cea mai mare valoare instantanee atinsă de o mărime periodică în decursul unei perioade; dacă valoarea instantanee este x, valoarea de vârf se notează cu .
Valoarea medie: media aritmetică a valorilor instantanee ale unei mărimi variabile într-un anumit interval de timp:

## Slide 8
Semnale Electrice
și nu depinde de valoarea inițială a intervalului. Se va folosi simbolul ~ (tilda) plasat deasupra unei expresii cu valori instantanee, pentru a indica operația de calcul a valorii medii a acelei expresii.
Valoarea efectivă (sau eficace) a unei mărimi periodice: rădăcina pătrată a medie pătratelor valorilor instantanee ale unei mărimi periodice în timp de o perioadă:
În cazul mărimilor periodice, când nu se menționează explicit altfel, intervalul de timp se consideră egal cu o perioadă T. Valoarea medie a mărimii periodice x se notează cu sau ,

## Slide 9
Semnale Electrice
Mărime alternativă: mărime periodică a cărei valoare medie în cursul unei perioade este nulă:
unde respectiv , sunt modulele integratelor funcții x(t) pe intervalele în care x < 0, respectiv x > 0.
Mărime pulsatorie: mărime periodică a cărei valoare instantanee nu are schimbare de semn: sau .
Mărimi sinusoidale. Se numește mărime sinusoidală sau mărime armonică, o mărime alternativă a cărei expresie ca funcție de timp poate fi scrisă sub forma “în sinus”:
sunt parametrii constanți, caracteristici mărimii: amplitudinea, pulsația și faza inițială.

## Slide 10
Semnale Electrice
Se numește amplitudine modul valorii maxime a mărimii sinusoidale și este, evident, coeficientul pozitiv al sinusului în expresiei anterioare. Se notează cu sau (uneori, X , dacă acest nu este utilizat pentru valoarea efectivă a mărimii x).
Se numește fază argumentul, dependent liniar de timp, al sinusului din expresiei anterioare, adică unghiul .
Se numește fază inițială valoarea a fazei în momentul inițial (t=0).
Coeficientul pozitiv al timpului în expresia a fazei a fost notat cu , deoarece e chiar pulsația (frecvența unghiulară) funcții periodice de timp.
Valoarea medie pe un număr n întreg de perioade a unei mărimi sinusoidale este nulă.

## Slide 11
Semnale Electrice
Valoarea efectivă a unei mărimi sinusoidale se calculează cu relația: