## Slide 1: Procesarea Semnalelor de Masura Curs 3 Analiza semnalelor electrice
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Analiza Fourier a semnalelor periodice
Fie un semnal electric periodic:
Scrierea in forma trigonometrica a seriei Fourier
Se observa ca:
Cu notatile :
+ si
Rezulta scrierea sub forma armonica a seriei Fourier:

## Slide 3
Analiza Fourier a semnalelor periodice
Se noteaza:
Rezulta scrierea:
Se introduc coeficienti :
In care este complex conjugatul lui
Deoarece:
Rezulta relatia:

## Slide 4
Analiza Fourier a semnalelor periodice
Forma complexa sau exponentiala a seriei Fourier:
Unde s-a notat
Observatii:
Iar :
= Analiza semnalului cu ajutorul setului de functii ortogonale , unde n este un numar intreg pozitiv sau negativ, iar

## Slide 5
Analiza Fourier a semnalelor periodice
Spectru semnalui:

## Slide 6
Impulsuri, Transformarea Fourier
  Impulsul:
  Semnal determinist de durata finita
  Semnal neperiodic
  Observatie - Nu orice semnal neperiodic este impuls, de exemplu:

## Slide 7
Impulsuri, Transformarea Fourier
  Impulsuri elementare:
a) treapta
b) exponential
c) exponential simetric
d) cloputul lui Gauss
e) Dirac
f) dreptunghiular cu durata

## Slide 8
Impulsuri, Transformarea Fourier
  Se stie:
  Semnalul se poate scrie:
  Daca, foarte mare inseamna , foarte mic :

## Slide 9
Impulsuri, Transformarea Fourier
  Iar pentru , poate lua orice valoare pe axa frecventelor (notam ), iar suma devine astfel integrala; se poate scrie:
  S-a facut trecerea la , in a doua intregrala deoarce inafara intervalului impulsul este null.
  Se noteaza :
  Si rezulta
  Unde functia este transformata Fourier a semnalului .

## Slide 10
Impulsuri, Transformarea Fourier
  Revenind la notatile anterioare putem scrie:
  Aproximatia este mai buna cu cat este mai mare.
  Relatia anterioara ne spune ca impulsul se exprima ca o suma de oscilatii armonice. Frecventele unghiulare are acestora sunt egale cu .
  Daca semnalul este periodic se obtine prin repetarea acestuia la intervale egale cu se deduc relatile: