## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare Cursul 2
Structura generala a unui calculator

## Slide 2: Componentele unui sistem de calcul
Modelul clasic de calculator (J. von Neumann)
  Unitatea de control (UC)
  Unitatea aritmetico-logica (UAL)
  Memoria (M)
  Dispozitiv(e) de intrare (DI)
  Dispozitiv(e) de iesire (DE)
M
UC
DI
DE
UAL
Date de intrare + program
Date de iesire
UCP=UC+UAL
Unitatea Centrala de prelucrare

## Slide 3: Componentele unui sistem de calcul
Sistem de calcul bazat pe un microprocesor
μP
Interfata I/E
Interfata I/E
Interfata I/E
Memorie
Memorie

## Slide 4: Unitatea Centrala de Prelucrare (UCP)
Unitatea de Comanda (UC)
  Responsabila pentru:
    Citirea instructiunilor
    Decodificarea instructiunilor
    Generarea de semnale pentru executia instructiunilor
  Este un circuit secvential (automat de stare)
Unitatea Aritmetico-logica (UAL)
  Efectueaza operatii aritmetice si logice:
    Aritmetice: +,-,/,*, mod, comparare
    Logice: SI, SAU, NU,
    Deplasari/rotatii stanga/dreapta
  Este (in general) un circuit combinational
Registre
  Registre generale (RG)
    Pentru pastrarea temporara a datelor
    Pentru efectuarea de operatii aritmetice si logice
  Registre speciale (RS):
    De adresare
    De stare
    De testare
    De control
UCP
UC
GF
GT
RI
DI + BCC
NP
RS
RG
R1
Rn
Magistrala
sistem
R2
…
UAL

## Slide 5: Unitatea de Comanda (UC)
Este creierul calculatorului
Se compune din:
  Generatorul de tact GT
    Genereaza senalul de ceas
  Generatorul de faze GF
    Genereaza fazele de executie
  Unitatea de decodificare instructiuni (DI) si blocul de comanda si control (BCC)
    Interpreteaza instructiunile si genereaza semnalele de comanda necesare pentru executia lor
  Registrul de instructiuni RI
    Pastreaza instructiunea curenta
  Numaratorul de program NP
    Pastreaza adresa instructiunii urmatoare
  Registrul de stare program RS
UC
GF
GT
RI
DI + BCC
NP
RS
Comenzi
Adresa
Instructiune

## Slide 6: Unitatea aritmetico-logica
Ac – registru acumulator
  Pastreaza un operand si rezultatul operatiei
R – registru pentru al doilea operand
RS registru de stare
R
Ac
UAL
n
n
n
n
n
Operatie
RS

## Slide 7: Unitatea Aritmetico-Logica
Sumator pe un bit
  Si = Ai + Bi + Ti-1
  Ti = Ai*Bi +Ti-1*(Ai + Bi)
Ti-1
Ti
Si
Ai
Bi

## Slide 8: Sumator paralel pe n biti
n-1
Sn-1
Bn-1
An-1
Tn-1
Tn-2
1
S1
B1
A1
T1
T0
0
S0
B0
A0
T-1

## Slide 9: Operatie de adunare cu operanzi in 2 registre
Pas | Operaţie | Comenzi
1 | Şterge registrul A Înscrie registrul D → B (operand 1) | Ad = 0, CLKA = П (impuls) CLKB = П
2 | Transfer B → A , D → B (operand 2) | Ad = 1, CLKA = П, CLKB = П
3 | A ← A + B | Ad = 1, CLKA = П
0
D0
1
D1
A1
n-1
Dn-1
A n-1
A0
B0
B1
Bn-1
CLKB
Ad
CLKA

## Slide 10: Circuit de adunare si scadere in complement fata de 2
La scadere al doilea operand se complementeaza
0
D0
1
D1
A1
n-1
Dn-1
A n-1
A0
B0
B1
Bn-1
CLKB
CLKA
Ad / Sub
T0
T1
Tn-1

## Slide 11: Unitate logica pe un bit
MUX 4:1
Ci-1
Ai-1
Cod operatie
Bi-1
MUX 4:1
Ci
Ai
Bi

## Slide 12: Operatia de inmultire
1100 * 12 *
1010 10
0000
1100
0000
1100
1111000 = 78H = 120
Algoritm de înmulţire modificat:
00000000 Acumulator (AC)
“0” → 0000000 0 Depl. dr.
“1” → 1100 Adunare
0001100 0 Produs parţial
000110 00 Depl. dr.
“0” → 00011 000 Depl. dr.
“1” → 1100 Adunare
1111 000 Produs final

## Slide 13: Implementarea operatiei de inmultire
 (n+1)
Dispozitiv de control
Shift right
X
Q0
Q1
Q n-1
. . .
B0
B1
Bn-1
. . .
BS
A0
A1
An-1
. . .
AS
Q S
Y
Clear
Write
Write
Test
Shift right
Write

## Slide 14: Algoritm de inmultire
Înscriere operanzi în registre B ← X, Q ← Y, şterge acumulatorul A ← 0
Complementare operanzi dacă semnul este negativ „−„
Test Q0
  Q0 = 0, deplasare dreapta A şi Q
  Q0 = 1, adunare A = B + A şi deplasare dreapta A şi Q
Se repetă pasul 3 până când Yn-1 ajunge în Q0. După ultima eventuală adunare nu se mai face deplasare.
AS = BS + QS
Complementare rezultat dacă AS = 1

## Slide 15: Circuit de impartire
Suma, Diferenta
Dispozitiv de control
X
Q0
Q1
Q n-1
. . .
B0
B1
Bn-1
. . .
BS
A0
A1
An-1
. . .
AS
Q S
Y
Ad / Sc

## Slide 16: Secventa de impartire
Încarcă deîmpărţitul în A şi Q
  Încarcă împărţitorul în B
Memorează AS + BS în QS. Dacă
  AS = 1, complementează A, Q
  BS = 1, complementează B
Teste:
  A ≥ B, depăşire de capacitate
  B = 0, împărţire cu 0
  A = 0 şi Q < B, rezultat = 0
Deplasare A, Q la stânga şi pune 0 în Q0
Se scade B din A şi rezultatul se pune în A. Dacă
  AS = 0, deplasare stânga A, Q şi pune 1 în Q0
  AS = 1, adună B la A, deplasare stânga A, Q şi pune 0 în Q0
6. Repetă pasul 5 de n ori
7. Rotunjirea rezultatului. Dacă A ≥ B, se adaugă 1 la complementul registrului Q
8. Dacă QS = 1 se complementează registrul Q

## Slide 17: Adunarea in virgula flotanta
Încărcare operanzi
Se compară exponenţii (5 cazuri):
  ex = ey, se adună mantisele si se copiază exponentul
  ex > ey şi (ex – ey) < numărul poziţiilor binare din mantisă, atunci mantisa my se aliniază prin deplasare la dreapta cu ex-ey poziţii şi se adună mx cu my
  ex >> ey şi (ex – ey) ≥ numărul poziţiilor binare din mantisă, atunci se copiază X în rezultat
  ex < ey şi (ey – ex) < numărul poziţiilor binare din mantisă, atunci mantisa mx se aliniază prin deplasare la dreapta cu ey-ex poziţii şi se adună mx cu my
  ex << ey şi (ey – ex) ≥ numărul poziţiilor binare din mantisă, atunci se copiază Y în rezultat
Adunare
Realiniere. Test bit de după şi dinainte de virgulă, deplasare stânga sau dreapta, incrementare sau decrementare exponent

## Slide 18: Circuit de adunare in Virgula flotanta
Σ
X
exp
mantissa
S
Y
A
exp
mantissa
S
B
Shift
Load
Shift
Load
Dispozitiv de control
Exp A
Exp B
Increment
Increment

## Slide 19: Inmultirea si impartirea in virgula flotanta
Înmulţirea se realizează prin următoarea secvenţă:
  Adunare exponenţi
  Multiplicare mantise
  Realiniere mantisă rezultat si decrementare exponent
Împărţire:
  Scădere exponenţi
  Împărţire mantise
  Realiniere mantise
Σ / Δ
exp
mantissa A
A
mantissa B
Inc/Dec A
Shift
Left/right A
Ad/ Sc
S
exp
B
Inc/Dec B
S
Comand device
Shift
left/right B

## Slide 20: Proiectarea unui calculator simplu
Etape de proiectare:
1. Se stabilesc destinaţia şi domeniul de utilizare al calculatorului;
2 Se defineşte setul de instrucţiuni şi formatul instrucţiune;
3 Se defineşte schema bloc a unităţii centrale;
4 Se descompune fiecare instrucţiune în faze şi microoperaţii;
5 Se determină ecuaţiile microcomenzilor generate de unitatea de comanda;
6 Se construieşte schema logica a modulelor GF şi BCC;
7 Se construiesc schemele logice pentru alte module: RI, NP, RG, UAL, RS, GT;
8 Proiectarea memoriei;
9 Proiectarea interfeţelor de intrare/ ieşire.
10 Se reiau etapele 2, 3 şi 4 pînă la obţinerea unor rezultate optime conform criteriilor stabilite în etapa 1.

## Slide 21: Calculator simplu: Pasi de proiectare
Destinatia:
  Calculatoare de uz general
  Sisteme de calcul cu destinatie speciala:
    Sisteme incapsulate
    Sisteme de procesare a semnalelor
    Sisteme de control
  Sisteme de calcul de inalta performanta:
    Sisteme paralele
Setul de instructiuni:
  Formatul instructiunilor: (lungime si campuri)
    Fix:
    variabil
  Tipuri de operatii:
    Aritmetice
    Logice
    De transfer
    De salt
    Operatii cu stiva