## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 10 Sisteme distribuite
Notes: <number>

## Slide 2: Sisteme distribuite v.s. sisteme centralizate
<number>
Avantajele distribuirii:
  posibilitatea adaptării structurii sistemului informatic la distribuţia geografică intrinsecă a aplicaţiei (ex: sisteme bancare cu filiale distrbuite, sisteme de urmărire şi control cu puncte multiple de intrare/ieşire, baze de date distribuite, etc.)
  creşterea fiabilităţii şi a toleranţei la defecte
  îmbunătăţirea raportului performanţă/preţ, prin utilizarea unor sisteme ieftine realizate pe scară mare
  creşterea interactivităţii sistemului prin alocarea unor terminale inteligente unor utilizatori multipli
  adăugarea unor facilităţi noi: transferul electronic al informaţiilor, controlul de la distanţă al proceselor, poşta electronică, publicaţii electronice, teleconferinţe, etc.
  facilitează lucrul în grup
  utilizarea în comun a unor resurse (baze de date, periferice scumpe, etc.)
Probleme:
  gîndirea umană este în mare parte secvenţială, ceea ce face dificilă transpunerea unor aplicaţii în algoritmi paraleli
  nu există instrumente adecvate pentru descrierea şi controlul concurenţei, a execuţiei paralele şi a sincronizării
  reţeaua induce întîrzieri şi erori în transmiterea datelor
  datorită vitezei limitate de transmisie a informaţiilor în reţea, nu se cunoaşte exact starea globală a sistemului
Notes: <number>

## Slide 3: Forme de distribuire
<number>
Sisteme multiprocesor:
  Sisteme paralele
    noduri strans conectate fizic si logic
    Timpul de comunicatie intre noduri este neglijabil
  Sisteme distribuite
    Noduri slab conectate fizic dar strans conectate logic (cooperare de la distanta)
    Timpul de transmisie a mesajelor este comparabil cu timpul de executie a taskurilor
    Nodurile indeplinesc impreuna o anumita functionalitate (ex: serviciu bancar)
  Calculatoare in retea de tip internet
    Noduri slab conectate fizic si logic;
    nodurile coopereaza in mica masura
Ce se distribuie?
  Distributia echipamentelor
  Distributia datelor
  Distributia controlului (a programului)
Notes: <number>

## Slide 4: Forme de distribuire
<number>
Funcţie de distribuţia resurselor fizice se pot identifica următoarele clase de sisteme:
  - sisteme uniprocesor
  - sisteme multiprocesor bazate pe o magistrală comună
  - sisteme de calcul paralele
  - sisteme de calcul bazate pe o reţea de comunicaţie
Funcţie de gradul de descentralizare a datelor se pot distinge următoarele categorii de sisteme:
  - sistem cu bază de date unică centralizată
  - sistem cu fişiere distribuite dar cu un director centralizat
  - sistem cu baze de date duplicate sau replicate
  - sistem cu baza de date partiţionată şi complect descentralizată
Pe baza modului de realizare a controlului se disting urmatoarele sisteme:
  - sistem cu punct de control unic
  - sistem ierarhic de control cu relaţie de tip master/slave
  - sistem cu puncte multiple de control care execută în mod concurent firele unui task
  - sistem cu puncte de control multiple şi autonome care execută individual sau în comun serviciile unei aplicaţii
Notes: <number>

## Slide 5: Criterii considerate definitorii pentru un sistem distribuit:
<number>
să dispună de resurse fizice şi logice multiple
resursele să fie distribuite fizic
să existe o viziune globală asupra sistemului
să existe independenţă şi în acelaşi timp cooperare între componentele sistemului
distribuţia să fie transparentă pentru interfaţa de utilizare a sistemului
Notes: <number>

## Slide 6: Servicii necesare intr-un sistem distribuit
<number>
Serviciul de nume
  Scopul: de a oferi o modalitate unitară de adresare a resurselor distribuite ale sistemului.
  se ocupă mai ales de regăsirea datelor păstrate în bazele de date sau fişierele distribuite ale sistemului.
  Exemplu: serviciul DNS (Domain Name Server)
Serviciul de timp
  Sincronizarea ceasurilor locale
  Exemplu: NTP (Network Time Protocol)
Serviciul de replicare:
  Redondanta pentru:
    Acces mai eficient la resurse
    Toleranta la defecte
  Problema: pastrarea consistentei datelor
Gestiunea tranzactiilor:
  Scop: rezolvarea accesului concurent la resurse partajate
Notes: <number>

## Slide 7: Servicii necesare intr-un sistem distribuit
<number>
Accesul transparent la resurse
Comunicatia de grup
Notes: <number>

## Slide 8: Sisteme de control
<number>
Utilizarea tehnicii de calcul in controlul proceselor:
  Avantaje:
    precizie mai mare în măsurarea şi procesarea informaţiilor culese
    o mai mare imunitate la perturbaţii de diferite tipuri (ex: zgomote, variaţii ale condiţiilor de mediu sau ale surselor de alimentare, modificarea în timp a valorii componentelor, etc.); pot fi implementate scheme de autocalibrare şi autotestare, prin care se măreşte încrederea în sistemul de control
    posibilitatea implementării prin program a unor scheme/metode complexe de reglaj, ca de exemplu: algoritmi neliniari de control, algoritmi adaptivi, scheme de reglaj cu mai mulţi poli
    posibilitatea stocării datelor culese
    posibilitatea vizualizării procesului pe mai multe nivele de detaliere
    componentele unui sistem complex pot fi corelate prin comunicare digitală
    se pot construi scheme ierarhizate de control
  Dezavantaje ale controlului prin calculator:
    semnalele de proces sunt discretizate în timp
    Valorile semnalelolsunt cuantizate;
    pentru schemele simple de reglaj, utilizarea unui calculator nu se justifică din punct de vedere economic;
    schemele de reglaj implementate prin program sunt mai puţin vizibile pentru utilizatorul banal,
    depanarea sau ajustarea dispozitivului de control necesită un personal de specialitate;
Notes: <number>

## Slide 9: Schema unui sistem de control bazata pe un calculator
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Probleme specifice privind controlul prin calculator al proceselor
<number>
Achiziţia semnalelor de proces
  Semnale digitale:
    inchis/deschis, pornit/oprit,
    de frecventa controlota,
    Tren de impulsuri
    impulsuri de latime controlata
  Semnale analogice:
    De tensiune, de curent,
    Semnale complexe – suma de semnale sinusoidale
  Se stabileste:
    Frecventa de esantionare (citire)
    Numarul de biti alocati pentru un semnal – plaja de variatie a semnalului
    Regimul de achizitie: continu, sau la cerere
Notes: <number>

## Slide 11: Canale analogice de intrare si de iesire
<number>
Canal analogic de intrare:
Canal analogic de iesire:
CNA
EE
Notes: <number>

## Slide 12: Comenzi “analogice” prin semnale digitale – semnale PWM
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Procesarea datelor
<number>
Off-line
  Procesarea nu se face in timpul achizitiei de semnale
  Nu sunt conditii de timp; procesarea poate fi oricat de complexa
On-line
  Procesarea are loc in timpul achizitiei semnalelor
  Restrictii de timp (perioada de esantionare=perioada de procesare a unui set de date)
Moduri de implementare a aplicatiei de control:
  Bucla de control
  Time driven- activarea unor taskuri de achizitie si procesare la anumite intervale de timp
  Event-driven – activarea unor taskuri ca reactie la aparitia unor evenimente
  Activarea taskurilor cu ajutorul unui planificator de timp-real
    Planificare statica – inainte de lansarea aplicatiei
    Planificare dinamica – in timpul executiei aplicatiei
Notes: <number>

## Slide 14: Cerinte impuse sistemelor de control in medii industriale
<number>
Fiabilitate si toleranta la defecte
  Prin replicare spatiala si temporala
Imunitate mai mare la zgomote electro-magnetice
Lucru in conditii de mediu severe
  Variatii mari de temperatura
  Umiditate ridicata
Personal de deservire mai putin calificat
Restrictii:
  Dimensionale si de forma
  De cost
  De consum
Notes: <number>

## Slide 15: Solutii
<number>
Sisteme dedicate si incapsulate
Retele industriale de comunicatii
Procesoare specializate pentru aplicatii de control (microcontroloare) si de procesare a semnalelor (procesoare de semnal)
Memorii nevolatile semiconductoare (ex: flash in locul discurilor)
Carcase robuste, protejate la praf si la umezeala
Notes: <number>

## Slide 16: Nivele de control
<number>
Notes: <number>