## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 6
Proiectarea interfetelor de intrare/iesire
Notes: <number>

## Slide 2: Interfete de intrare/iesire
<number>
Rolul: adaptarea particularităţile unui/unor dispozitiv(e) periferice de intrare/ieşire la cerinţele unui anumit sistem de calcul (adaptarea la o magistrala)
Ce se adapteaza:
  Semnale
  Secventa de transmisie si receptie a datelor
  Ritmul/viteza/frecventa de transfer – interfata este un buffer temporar de date
Structura: 2 parti:
  Adaptor de magistrala
  Adaptor pentru un anumit dispozitiv periferic
Dispozitiv periferic
Interfata cu magistrala
Interfata cu disp. periferic
Magistrala sistem
(adrese, date comenzi)
Notes: <number>

## Slide 3: Schema de principiu a unei interfete de intrare/iesire
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Componente:
<number>
Interfata de magistrala:
  registre de date (de intrare şi/sau ieşire)
  registre de comenzi
  registre de stare
  bloc de selecţie a registrelor (decodificator)
  dispozitiv de comandă
Interfata de dispozitiv periferic:
  Adaptoare/convertoare de semnal
  Memorie tampon (RAM)
  Memorie de program (driver)
  Controlor de dispozitiv (floppy, HDD, video, etc.)
  Controlor DMA
  Etc.
Notes: <number>

## Slide 5: Moduri de transfer
<number>
Functia principala a unei interfete: Transferul de date
Tipuri de transfer:
  Transfer prin program
  Transfer prin intreruperi
  Transfer prin acces direct la memorie (DMA)
  Transfer prin procesor de intrare/iesire
Diferite grade de implicare a procesorului principal
Alegerea modului de transfer optim:
  Viteza de transfer
  Complexitatea transferului
  Restrictii de timp si de cost
Notes: <number>

## Slide 6: Fazele unui transfer
<number>
Initializarea transferului
  sarcini:
    directia de transfer,
    nr. de date transferate,
    adesa zonei de memorie unde/de unde se transfera
Transferul propriu-zis
  Sarcini:
    Transferul de date
    Sincronizarea transferului cu disp. Periferic
Finalizarea transferului
  Sarcini:
    Verificarea corectitudinii transferului
Notes: <number>

## Slide 7: Transferul prin program
<number>
Cel mai simplu mod de transfer
  Hardware simplu
  Program simplu de transfer
Procesorul se ocupa de toate fazele transferului, pe baza unui program (rutina, driver)
  Initializare
  Transfer:
  Finalizare:
Notes: <number>

## Slide 8: Exemplu de program – fara semnal de control (de reactie)
<number>
buf: DB 100 DUP(?)
lbuf EQU $-buf ; lungimea bufferului
adrport EQU 300h ; adresă port de intrare
…….
; iniţializare transfer
mov si, offset buf ; iniţializare poantor memorie
mov dx, adrport ; iniţializare adresă port
mov cx, lbuf ; iniţializare contor
…….
; transfer de date
et1: in al, dx ; citire port de intrare
mov [si], al ; memorare dată
inc si ; avans poantor
call delay ; apel rutină de întîrziere
loop et1 ; buclare (testare încheiere transfer)
……..
Notes: <number>

## Slide 9: Exemplu de program – cu semnal de control (de reactie)
<number>
buf: DB 100 DUP(?)
lbuf EQU $-buf ; lungimea bufferului
adrport EQU 300h ; adresă port de intrare
adrstare EQU 301h ; adresă registru de stare
masca EQU 01h ; mască pentru bitul D0
timeout EQU 100h ; limită de timp
…….
; iniţializare transfer
mov si, offset buf ; iniţializare poantor memorie
mov dx, adrport ; iniţializare adresă port
mov cx, lbuf ; iniţializare contor
…….
; transfer de date
et1: mov bx, timeout ;iniţializare limită de timp pt.
;aşteptare
inc dx ; adresă registru de stare
et2: in al, dx ; citire port de intrare
and al, masca ; testare bit de stare
jnz et3 ; testare bit de stare setat
dec bx ; decrementare contor de timp
cmp bx,0 ; test depăşire limită de timp
jnz et2
jmp sfîrşit ; salt la sfîrşit
et3: dec dx ; adresă port de intrare
in al, dx ; citire port
mov [si], al ; memorare dată
inc si ; avans poantor
loop et1 ; buclare (testare încheiere transfer)
; verificarea corectitudinii transferului
sfîrşit: cmp cx,0 ; se verifică dacă transferul s-a încheiat
jnz eroare ; corect (contor=0)
…….
Notes: <number>

## Slide 10: Transferul prin program, avantaje si dezavantaje
<number>
Avantaje:
  Simplu
  Usor de implementat
  Ieftin
Dezavantaje:
  Lent
  Procesorul este blocat pe toata durata transferului
  Ineficient
Notes: <number>

## Slide 11: Transfer prin întreruperi
<number>
Caracteristicile transferului:
  Solutioneaza problema sincronizarii in faza de transfer propriu-zis
  Procesorul poate efectua alte operatii in paralel cu transferul
  Procesorul se ocupa pe mai departe de initializare, transfer de date si finalizare
Intreruperea: oprirea temporară a execuţiei unui program, la comanda unui semnal extern sau a unui eveniment intern
  Deservirea unei intreruperi: prin executia unei rutine de intrerupere
  Tabela de intreruperi: contine adresele rutinelor de tratare a intreruperilor
Notes: <number>

## Slide 12: Tratarea intreruperilor multiple
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Sistemul de întreruperi al familiei de procesoare Intel x86
<number>
256 de nivele de intrerupere
Intreruperi:
  Interne:
    Divizare cu 0, intreruperi software (INT n), intrerupere de trasare, depasire de capacitate, breakpoint
  Externe:
    Nemascabile: NMI
    Mascabile INTR
Validarea/invalidarea intreruperilor:
  STI: set interrupt – IF=1 - validare
  CLI: clear interrupt – IF=0 – invalidare (mascare)
Notes: <number>

## Slide 14: Deservirea unei cereri de intrerupere de catre microprocesor
<number>
salvează pe stivă adresa instrucţiunii următoare şi conţinutul registrului de stare program PSW
generează două cicluri INTA (INTerrupt Acknowlidge) pentru confirmarea acceptării întreruperii şi pentru identificarea sursei de întrerupere; în al doilea ciclu citeşte vectorul întreruperii de pe magistrala de date
execută salt la rutina de tratare a întreruperii; adresa rutinei este citită din tabela de întreruperi, folosind ca index vectorul de întrerupere citit anterior
la terminarea execuţiei rutinei de întrerupere extrage de pe stivă starea programului întrerupt şi adresa de revenire
se continuă execuţia programului întrerupt
Notes: <number>

## Slide 15: Tipuri de intreruperi
<number>
Hardware: generate de un semnal extern
  Semnale de intrerupere: INTR, NMI
  Semnal de identificare a intreruperii: INTA/
  Surse de intrerupere:
    Interfete de intrare/iesire: mouse, tastatura, HDD, retea
    Detectoare de defect: eroare de paritate la date
Software: generate prin instructiuni
  Simuleaza intreruperile hardware
  Folosite pentru apelul unor functii ale sistemului de operare: apeluri sistem (INT 21H)
  Tipuri de instructiuni de intrerupere:
    INT n
    INTO
    INT 3 (breakpoint)
Notes: <number>

## Slide 16: Controlorul de întreruperi I8259A
<number>
Responsabil pentru gestionarea a 8 intreruperi externe
Notes: <number>

## Slide 17: Structura interna a controlorului de intreruperi
<number>
Notes: <number>

## Slide 18: Programarea controlorului de intreruperi
<number>
cuvinte de initializare (folosite o singură dată la pornirea sistemului) - ICW0-4 (Initialization Command Word)
cuvinte de operare (folosite pentru modificarea dinamică a modului de lucru ) - OCW0-3 (Operation Command Word)
Prin programare se definesc următorii parametri de funcţionare:
  modul de lucru 8080 sau 8086
  modul de detecţie a întreruperilor: pe front (la tranziţia din 0 în 1) sau pe nivel
  modul de imbricare a întreruperilor: normală sau specială (imbricare=deservirea unei alte întreruperi în timpul execuţiei unei rutine de întrerupere)
  tipul de prioritate: fixă sau rotativă
  poziţia întreruperilor deservite în tabela de întreruperi (adresa de bază)
Notes: <number>

## Slide 19: Secventa de deservire a unei intreruperi
<number>
Interfata genereaza o intrerupere prin activarea unui semnal IRQi catre controlor
Controlorul verifica daca intreruperea este permisa si nu este alta mai prioritara in curs de deservire
Daca intreruperea este permisa se genereaza o intrerupere catre procesor prin activarea semnalului INTR
Dupa terminarea instructiunii curente, Procesorul genereaza doua cicluri INTA pt. identificarea sursei de intrerupere
Pe al doilea ciclu controlorul pune pe liniile de date ale magistralei vectorul intreruperii curente
Procesorul foloseste vectorul ca index in Tabela de intreruperi pentru a citi adresa Rutinei de intrerupere
Procesorul salveaza pe stiva adresa de revenire si starea dupa care face un salt la Rutina de intrerupere
La sfarsitul rutinei de intrerupere procesorul da o comanda catre controlor pentru incheierea intreruperii curente (EOI)
La executia instructiuni IRET (revenire din rutina de intrerupere) procesorul ia de pe stiva adresa de revenire si face salt la aceasta adresa, continuind programul intrerupt
Notes: <number>

## Slide 20: Sistemul de întreruperi al calculatoarelor personale compatibile IBM PC AT
<number>
2 controloare de intrerupere
Intreruperi hardware:
  Timer de ceas
  Tastatura
  Canale seriale
  Interfata de imprimanta
  Interfata FDD/HDD
  Interfata de retea
Intreruperi software:
  Intreruperi BIOS: tastatura, interfata video, canal serial, interfata de imprimanta, interfata floppy
  Apeluri sistem (INT 21h): citire canal standard de intrare, scriere canal de iesire, citire/scriere disc, etc.
Notes: <number>

## Slide 21: Exemplu de redirectare a unei intreruperi software
<number>
  VECT DW 2 DUP(?) ; aici se salvează vechiul vector de
  ; întrerupere
  ;initializare
  ……..
  MOV AH, 35h ; 35h-funcţie sistem pentru citirea
  ;vectorului de întrerupere
  MOV AL, n ; n – nivelul de întrerupere redirectat
  INT 21h ;apelul funcţiei sistem; funcţia returnează
  ;în ES:BX adresa rutinei de la nivelul n
  MOV VECT, BX ; salvare adresă offset
  MOV BX, ES
  MOV VECT+2, BX ; salvare adresă segment
  MOV AX, SEG RUT_INT
  MOV DS, AX ;DS <- adresa de segment a noii rutine de
  ; tratare a întreruperii
  MOV DX, OFFSET RUT_INT ; DX <- adresa de offset a noii
  ; rutine de întrerupere
  MOV AH, 25h ;25h - funcţia de scriere vector; în
  ;DS:DX se pune adresa rutinei de întrer.
  MOV AL,n ;n – nivel de întrerupere
  INT 21h ;apelul funcţiei sistem
  ……….
  ; program
  ………
  INT n
  ……
  ; sfîrşit program
  MOV AX, VECT+2 ; refacerea adresei
  MOV DS, AX
  MOV DX, VECT
  MOV AH, 25h ; funcţia de scriere vector
  MOV AL,n ; n – nivel întrerupere
  INT 21h ; înscrierea vechiului vector în
  ;tabela de intreruperi
  …….
Notes: <number>

## Slide 22: Continuare
<number>
  ;rutina de tratare a întreruperii
  RUT_INT PROC FAR ; noua rutina de tratare a intreruperii
  PUSH r ; salvarea registrelor utilizate în cadrul
  ; rutinei (r = AX, BX, ….)
  STI ; validare întrerupere
  ………..
  ; corpul rutinei
  ………..
  ; sfîrşitul rutinei
  POP r ; refacere registre salvate
  IRET
  RUT_INT ENDP
Notes: <number>

## Slide 23: Exemplul 2 – programarea unei intreruperi hardware
<number>
  INTA00 EQU 20H ; adresa portului 0 din controlorul de întreruperi
  INTA01 EQU 21H ; adresa portului 1 din controlorul de întreruperi
  EOI EQU 20h ; comanda de incheiere intrerupere
  MASCA EQU 11011111B ; mască pentru validarea intrării nr. 5
  MASCA1 EQU 00100000B ; mască pentru invalidarea intrării nr. 5
  ………..
  ; initializare întrerupere
  CLI ; invalidarea întreruperilor mascabile
  MOV AX, SEG RUT_INT
  MOV DS, AX
  MOV DX, OFFSET RUT_INT
  MOV AH, 25h ; 25h - funcţia de scriere vector
  MOV AL, 5+8 ; 5+8= nivel de întrerupere programat
  ;adresa de bază a primului controlor de întreruperi este 8
  INT 21h ; apel de funcţie sistem
  MOV DX, INTA01
  IN AL,DX ; citire registru de mască
  AND AL, MASCA ; şterge bit mască pt. întreruperea 5
  OUT DX,AL ; validare intrare de întrerupere
  STI ; validare întreruperi mascabile
  ……….
  ; program
………
Notes: <number>

## Slide 24: Continuare
<number>
; sfîrşit program
  CLI
  MOV DX, INTA01
  IN AL,DX ; citire registru de mască
  OR AL, MASCA1 ; setează bitul mască pt. întreruperea 5
  OUT DX,AL ; invalidarea intrării de întrerupere
  STI
  …….
  ;rutina de tratare a întreruperii
  RUT_INT PROC FAR ; noua rutina de tratare a intreruperii
  PUSH r ; salvarea registrelor utilizate in cadrul rutinei
  STI ; validare întreruperi
  ………..
  ; corpul rutinei
  ………..
  ;sfîrşitul rutinei
  MOV DX, INTA00
  MOV AL,EOI
  OUT DX, AL ; comandă de sfîrşit întrerupere
  POP r ; refacere registre salvate
  IRET
  RUT_INT ENDP
Notes: <number>