## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
<number>
Cursul 8 Proiectarea interfetelor de intrare/iesire (continuare)

## Slide 2: USB – Universal Serial Bus
<number>
Scopul:
  standard de comunicatie pentru conectrarea unei game largi de dispozitive periferice la un PC:
    Mouse, tastatura, joy-stick – dispozitive de intrare
    Imprimanta – dispozitive de iesire
    Scaner, Camera digitala, camera Web – dispozitive multimedia
    Memory-stick – dispozitive de stocare
  inlocuieste interfetele seriale si paralele clasice
Solutia de principiu:
  protocol multinivel de tip master-slave

## Slide 3: Caracteristici de performanta
<number>
Viteza foarte mare
Latime de banda ridicata (12 Mbs)
Facilitati PnP (Plag and Play)
O interfata deserveste simultan mai multe dispozitive
Mai multe canale de comunicatie pe acelasi suport fizic
Facilitati de transmisie adaptate mai multor tipuri de date:
  date sporadice
  date periodice
  date de volum mare

## Slide 4: Caracteristici fizice
<number>
Transmisie pe cablu standard:
  4 fire:
    2 de alimentare: Vcc(rosu), GND(maro) => 5V, 500mA
    2 de date (albastru si galben), torsadate
  Lungimea cablului:
    maxim 5 m
    extensibil cu HUB-uri pana la 30 m
  Conectori standard:
    de tip “A” – pentru calculator (master)
    de tip “B” – pentru dispozitive periferice
  Conectare in timpul functionarii (hot-swappable)

## Slide 5: Topologia fizica a conexiunii (retelei) USB
<number>
Dispozitiv = Device
Gazda = Host
Gazda (calculator)
Root Hub
Dispozitiv
Hub
Hub
Dispozitiv compus
Topologie de tip stea
Dispozitiv
Dispozitiv
Dispozitiv
Dispozitiv
Dispozitiv
Dispozitiv

## Slide 6: Tipuri de dispozitive:
<number>
“Host” (master) – dispozitiv gazda (calculator)
  dispozitivul care controleaza comunicatia in reteaua USB
  distribuie drept de acces la retea celorlalte dispozitive
  monitorizeaza topologia retelei USB
“Device” – dispozitiv periferic conectat la calculator
  ofera o anumita “functionalitate” pentru gazda (ex: mouse, imprimanta, scaner, etc.)
  la conectare, dispozitivul primeste o adresa unica (data de gazda)
  formatul datelor difera functie de dispozitiv
  informatiile schimbate intre host si device pot fi:
    informatii generale
    informatii particulare dependente de tipul dispozitivului

## Slide 7: Tipuri de dispozitive (continuare):
<number>
“Hub” – dispozitiv de amplificare si ramificare
“Compound Device” – dispozitiv compus
  contine un hub si mai multe dispozitive
  fiecare dispozitiv (inclusiv hub-ul) are adresa proprie
Composit Device” – dispozitiv agregat
  contine mai multe functii, dar exista o singura adresa

## Slide 8: Modelul de protocol USB
<number>
protocol organizat pe 3 nivele ierarhice:
  USB bus interface layer – nivelul fizic
    se ocupa de transmisia fizica (pe cablu) a datelor
  USB device layer – nivelul dispozitiv
    asigura conexiunea logica dintre host si dispozitive
    este viziunea sistemului de operare asupra interfetei USB
  Function layer – nivelul functional
    asigura comunicatia logica dintre “softul client” din gazda si “functia dispozitivului”

## Slide 9: Modelul de protocol USB
<number>
Soft client
Soft sistem
Controlor USB
Gazda (host)
Functia
Dispozitiv logic
Interfata de magistrala
Conexiune fizica
Conexiune logica
Dispozitiv

## Slide 10: Topologia logica (nivelul 2)
<number>
Host
Dispozitiv logic
Dispozitiv logic
Dispozitiv logic
Dispozitiv logic
Conexiuni directe intre Host si Dispozitivele logice
Se face abstractie de legaturile fizice, care implica si Hub-uri

## Slide 11: Topologia la nivel de aplicatie (nivel 3)
<number>
Soft client
Soft client
Soft client
Soft client
Functie
Functie
Functie
Functie
Gazda
Dispozitiv

## Slide 12: Canale de comunicatie
<number>
Soft client
Gazda
Dispozitiv
Buffere
Canale (Pipes)
Fluxuri de comunicatie
Puncte terminale (Endpoints)
Functie

## Slide 13: Canale de comunicatie
<number>
Canal de comunicatie: o conexiune logica dintre un dispozitiv si softul care ruleaza pe gazda
un dispozitiv poate avea nevoie de mai multe canale de comunicatie
gazda aloca cate o anumita latime de banda pentru fiecare canal, functie de:
  tipul transferului de date si
  latimea de banda disponibila
Fiecare canal se termina cu un “punct terminal” (endpoint), folosit pentru:
  configurarea canalului de date
  adresarea canalului

## Slide 14: Puncte terminale
<number>
Punct terminal (endpoint): o portiune dintr-un dispozitiv USB care:
  se poate identifica in mod unic printr-un numar
  incheie un canal de comunicatie
  pastreaza parametrii canalului de comunicatie:
    frecventa de acces la magistrala
    largimea de banda necesara
    numarul punctului de capat
    comportamentul in caz de eroare
    marimea maxima a pachetelor acceptate
    tipul de transfer
    directia de transfer

## Slide 15: Puncte terminale
<number>
un dispozitiv USB este o colectie de puncte terminale
fiecare dispozitiv are doua puncte terminale predefinite, unul de intrare si unul de iesire, ambele avand numarul 0 ; restul punctelor sunt nedefinite
celelalte puncte terminale sunt configurate de gazda, la conectare
punctele terminale pot fi de intrare sau de iesire
un canal de comunicatie se identifica in mod unic prin:
  adresa dispozitivului,
  numarul punctului terminal si
  directia fluxului de date

## Slide 16: Comunicatia pe magistrala USB
<number>
Comunicatia USB se desfasoara in cadre (frame-uri) de cate o milisecunda (1000 cadre/s)
Un cadru contine mai multe tranzactii
Un anumit tip de transfer se realizeaza prin mai multe tranzactii
Tipuri de transfer pe magistrala USB:
  transfer de control
  transfer de tip izocron (isochronous), sau periodic
  transfer de tip intrerupere (interrupt), sau aperiodic
  transfer de tip bloc (bulk)

## Slide 17: Transferuri de control
<number>
sunt initiate de gazda, sunt nonperiodice
se folosesc pentru configurarea si interogarea dispozitivului
un transfer de control contine:
  o tranzactie “setup” – prin care se interogeaza dispozitivul
  zero sau mai multe tranzactii de transfer de date
  o transzactie de stare – indica starea dispozitivului
daca se initiaza un nou transfer de control inaintea incheierii celui precedent, atunci cel precedent se abandoneaza
transferurile de control se transmit printr-un canal standard de date prezent in orice dispozitiv USB
canalul standard este folosit pentru configurarea dispozitivului si pentru interogare
prin acest canal se configureaza celelalte canale de date (implicit punctele terminale)

## Slide 18: Transferuri de control
<number>
dimensiunea maxima a pachetelor de control (specificata in punctul terminal) poate fi de 8, 16, 32 sau 64 de octeti
pachetul “setup” are dimensiunea fixa de 8 octeti
descriptorul de dispozitiv specifica lungimea maxima acceptata a pachetelor de date
transferurile de control au prioritate mai mica fata de transferurile izocron sau intrerupere
maxim 10% dintr-un cadru se aloca petru transferuri de control, restul se aloca pentru transferurile izocron si intrerupere
transferul de control are metode “handshake” prin care se garanteaza corectitudinea datelor transmise
  pachetele eronate sau pierdute se retransmit

## Slide 19: Transferuri izocrone (periodice)
<number>
asigura o latime de banda garantata, pentru transferuri periodice
formatul pachetului nu este specificat prin standardul USB (depinde de dispozitiv), continutul se interpreteaza numai la nivelul softului client
transmisia este in flux continu, nu se incheie decat la o comanda expresa
mecanism sumar de detectie a erorilor, cadrele eronate nu se retransmit
un transfer printr-un punct terminal se face intr-un singur sens; pentru transfer bidirectional se folosesc doua puncte terminale

## Slide 20: Transferuri izocrone (periodice)
<number>
dimensiunea maxima a unui pachet izocron este de 1023 octeti
daca sunt conectate mai multe dispozitive cu transmisie izocrona dimensiunea pachetului se divizeaza corespunzator
sistemul aloca 90% din latimea de banda pentru transfer izocron si de tip intrerupere
fiecare dispozitiv va indica rata de transfer de care are nevoie, care poate fi intre 1 si 216 , adica un pachet la un numar de cadre

## Slide 21: Transferuri de tip intrerupere
<number>
folosite pentru transmiterea unor date de volum mic in regim aperiodic (sporadic)
exemple de utilizare: mouse, tastatura, dispozitive cu canale multiple de mai multe tipuri
dimensiunea maxima a pachetului: 64 octeti
pachetele pot fi de dimensiuni variabile dar mai mici decat dimensiunea maxima
pentru un canal de intrerupere se garanteaza o anumita latime de banda prin alocarea unei portiuni dintr-un cadru
la configurare se precizeaza perioada minima de utilizare unui transfer de tip intrerupere, cuprinsa intre 1-255 microsecunde
la configurare sistemul verifica daca se poate aloca latimea de banda care sa garanteze frecventa specificata

## Slide 22: Transferuri pe bloc (bulk)
<number>
se utilizeaza pentru transferul unor blocuri mari de date, la care nu exista restrictii de timp
transferurile sunt aperiodice
exemple de utilizare: imprimanta, camera digitala
transferul pe bloc ocupa latimea de banda maxima disponibila pe maxistrala
pachetele eronate se retransmit
dimensiunea maxima a unui pachet: 8,16, 32, sau 64 pt. USB1.1 sau 512 pt. USB 2.0
nu se garanteaza o anumita latime de banda
transferurile pe bloc au prioritatea minima

## Slide 23: Comunicatia pe o interfata USB
<number>
Soft client
USB Driver
Host Controller Driver
Host Controller
Tranzactie
Transferuri
Date
Tranzactii
Pachete
USB
Interfata USBD
Interfata HCD
Interfata hard
Lista de tranzactii
Tranzactie

## Slide 24: Componente implicate in comunicatie
<number>
Soft-ul client
  determina tipul de transfer realizat cu fiecare dispozitiv
  nu se implica in stabilirea canalelor de comunicatie
  pentru comunicatie foloseste driverele (interfetele USB) oferite de sistemul de operare
Driver-ul USB (USBD)
  trateaza cererile de configurare si de transfer normal primite de la soft-ul client
  stabileste si configureaza canale de comunicatie pe baza cererii primite; unele cereri sunt refuzate datorita limitarilor legate de capacitatea de transmisie

## Slide 25: Componente implicate in comunicatie
<number>
Driver-ul controlorului gazda (HCD)
  primeste cererile de transfer si se ocupa de transmiterea acestora
  pune datele receptionate in buffere
  verifica limitele de comunicatie (cereri v.s latime de banda)
  anunta sfarsitul unui transfer
Lista de tranzactii
  contine lista tranzactiilor in curs de desfasurare
Controlor gazda
  transforma tranzactiile aflate in asteptare in activitate pe magistrala
  se ocupa de controlul cadrelor si transmiterea si receptia pachetelor

## Slide 26: Interfata paralela
<number>
Transferul se realizeaza prin mai multe linii:
  Linii de date (ex: 8) – pentru datele propriu-zise
  Linii de control – pentru sincronizare si pentru controlul fluxului de datei
Caracteristici:
  Viteza mai mare
  Distante mici
  Transfer (de obicei) unidirectional
Tipuri de transfer paralel:
  a) fără semnale de control
  b) protocol asincron fără confirmare
  c) protocol asincron cu confirmare (hand - shaking)

## Slide 27: Tipuri de transfer
<number>
a) fără semnale de control
- se folosesc numai semnale de date
- se poate citi starea unor semnale digitale sau se pot comanda semnale digitale
- nu se pot transfera secvente de date – nu exista semnale care sa indice secventa de date
- exemple: testarea starii unor senzori, comanda unor elemente de actionare
b) protocol asincron fără confirmare
- se foloseste un semnal de control emis fie de transmitator fie de receptor
- se pot transmite secvente de date
- viteza de transfer este controlata de unitatea care genereaza semnalul de control
- nu exista semnal de reactie (confirmare) din partea unitatii partenere; viteza trebuie sa fie suficient de mica pentru a acoperi toate intarzierile posibile

## Slide 28: Transferul paralel
<number>
c) protocol asincron cu confirmare (hand - shaking)
- se folosesc 2 semnale decontrol: unul emis de transmitator si unul de raspuns de la receptor
- transmisie cu “feed-back, cu reactie
- se poate adapta mult mai usor la viteza de lucru a ambelor unitati comunicante; viteza mai mare
- pot sa apara situatii de eroare, in cazul necorelarii corespunzatoare asemnalelor de control
Corect
Eroare
Eroare

## Slide 29: Transferul paralel
<number>
c) protocol asincron cu confirmare (hand - shaking), cu interconditionare intre semnalele de control
- rezolva problema corectitudinii transferului
- activarea si dezactivarea celor 2 semnale de control se face interconditionat;

## Slide 30: Transferul paralel
<number>
Circuitul I8255 – controlor pentru transfer paralel
  3 porturi de date a cate 8 biti (A, B si C)
  Moduri de lucru pentru cele 3 porturi:
    Intrari
    Iesiri
    Transfer bidirectional – mai problematic
    Registrul C se poate diviza in 2 pentru a deservi cu semnale de control registrele A si B

## Slide 31: Circuite de numarare/contorizare/temporizare
<number>
Utilizate pentru:
  contorizarea unor evenimente externe
  generarea unor semnale de o anumită frecvenţă prin divizarea unui semnal de ceas
  întîrzierea unor semnale (monostabil)
  generarea unor întreruperi periodice sau după un anumit timp de la apariţia unui eveniment.
Exemplu de controlor specializat: I8253
  3 contoare a 16 biti
  Diverse moduri de lucru
Utilizare in cadrul unui calculator PC:
  generarea unor întreruperi periodice necesare pentru contorizarea timpului
  declanşarea periodică a unor cicluri de reînprospătare a memoriei
  generarea unor semnale sonore de avarie la difuzorul sistemului

## Slide 32: Proiectarea unei interfete de intrare/iesire
<number>
Etape (pasi):
  definirea schemei bloc funcţionale
  alegerea circuitelor care implementează funcţiile interfeţei
  alocarea adreselor de porturi din spaţiul UCP dedicat perifericelor
  alegerea modului de selecţie
  proiectarea circuitelor de generare a comenzilor şi a selecţiilor.
Blocuri functionale:
  blocul de selecţie
  registre (porturi) de intrare/ieşire
  dispozitiv de comandă
  registre de comandă
  registre de stare
  blocul de interfaţă cu perifericul

## Slide 33: Proiectarea interfetelor de intrare/iesire
<number>
Blocul de selectie:
  Rolul: Selectarea interfetei si selectarea registrelor din interfata
  Mod de selectie:
    Totala – se iau in considerare toate liniile de adresa (nu se prea foloseste)
    Partiala – se considera numai o parte din semnalele de adresa (cel mai frecvent utilizat)
    Liniara – fiecare linie de adresa se considera un semnal de selectie pentru un registru (se foloseste la sistemele mici, dedicate)

## Slide 34: Proiectarea interfetelor de intrare/iesire
<number>
Blocul de registre:
  Registre de date – pentru transferul de date:
    De intrare
    De iesire
  Registru/registre de control
    Genereaza semnale de control catre dispozitivul periferic sau determina modul de lucru al interfetei
  Registru/registre de stare:
    Indica starea interfetei si a dispozitivului periferic
Amplificatorul de date:
  asigura incarcatrea magistralei cu o singura sarcina TTL

## Slide 35: Circuite specializate pentru anumite tipuri de interfete
<number>
Controlor pentru interfata paralela
  PIO – parallel I/O: I8255
Controlor pentru interfata seriala
  SIO – serial I/O, sau USART – universal serial asynchron receiver and transmitters: I8251
Controlor pentru contorizare/temporizare:
  CTC – counter/timer controller: I8253
Controlor pentru interfata floppy: I8272
Controlor DMA: I8237
Controlor de intreruperi: I8259A