## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
Cursul 9 Arhitecturi avansate de calcul
Notes: <number>

## Slide 2: Ce se urmareste ?
cresterea performantelor de calcul prin:
  inovare arhitecturala
  cresterea frecventei de lucru
modelul clasic de calculator:
  modelul Jon von Neumann
  modelul bazat pe un procesor si pe o magistrala
arhitecturi noi:
  diferite forme de executie paralela:
    arhitecturi paralele:
      paralelism la nivel de date - UAL multiple
      paralelism la nivel de instructiuni – arhitectura pipeline
      paralelism la nivel de fire de executie/taskuri:
        arhitecturi multi-core
        arhitecturi multiprocesor
        supercalculatoare – calculatoare paralele
    sisteme distribuite
  structuri simplificate de calcul
    arhitectura RISC
Notes: <number>

## Slide 3: Arhitectura RISC – Reduced Instruction Set Computer
Observatii:
  statisticile arata ca desi procesorul are multe tipuri de instructiuni programatorii obisnuiesc sa foloseasca un set limitat de instructiuni simple
  un set complex de instructiuni cu instructiuni complexe necesita o UCP complexa, ce lucreaza la o frecventa mai scazuta
  cresterea de complexitate datorita setului extins de instructiuni in cele mai multe cazuri nu se justifica
Ideea:
  sa se simplifice la maximum UCP si implicit setul de instructiuni astfel incat procesorul sa lucreze la o frecventa de ceas mai mare
Principiu:
  sacrifica tot pentru viteza
  programatorul sa lucreze mai mult dar programul rezultat sa fie mai eficient din punct de vedere al timpului de executie
Notes: <number>

## Slide 4: Evolutia arhitecturii RISC
primele realizari:
  RISC I si II – Univ. Berkley
  MIPS – Univ. Stanford
  IBM 801 – compania IBM
  ALPHA – compania DEC
  PowerPC – IBM si Motorola
tendinte CISC:
  cresterea complexitatii instructiunilor masina pentru a se apropia de instructiunile din limbajele de nivel inalt
  programare mai simpla, mai eficienta d.p.d.v. al timpului de programare
  consecinta: executie mai lenta a programului
  utilizarea microprogramarii ca tehnica de implementare a UCP cu instructiuni complexe:
    o instructiune complexa executata printr-o secventa de micro-operatii
tendinta RISC:
  reducerea numarului de instructiuni
  renuntarea la instructiuni complexe
  limitarea instructiunilor care lucreaza cu memoria – se prefera lucrul cu registre
  moduri de adresare simple
  cresterea frecventei de lucru
  instructiunile executate intr-o singura perioada de ceas
  promovarea arhitecturii pipeline
Notes: <number>

## Slide 5: RISC v.s. CISC
Parametru | RISC | CISC
Tip de instructiune | Simplu | Complex
Numar de instructiuni | Redus | extins
Durata unei instructiuni | Un ciclu | Mai multe cicluri
Formatul instructiunii | Fix | Variabil
Mod de executie instr. | In paralel (pipeline) | Secvential
Moduri de adresare | Simple | Complexe
Instructiuni de acces la memorie | Doua: Load si Store | Aproape toate din set
Set de registre | multiplu | unic
Complexitatea | In compilator | In UCP (microprogram)
Notes: <number>

## Slide 6: Avantaje/dezavantaje RISC v.s. CISC
RISC
  Avantaje:
    frecventa mai mare de lucru
    mai multe instructiuni executate in unitatea de timp (MIPS)
    obliga programatorul sa lucreze eficient
    program executabil mai scurt (timp si spatiu)
  Dezavantaje:
    dificil de programat la nivel de asamblare,
    timp mai lung pentru dezvoltarea unei aplicatii
    daca se lucreaza in limbaj de nivel inalt se pierde eficienta castigata prin simplitate (discutabil)
CISC:
  Avantaje:
    usor de programat
    timp mai scurt pentru programare
    compilatoarele de limbaje de nivel inalt se scriu mai usor
    pot fi implementate usor structuri complexe de date si de program
  Dezavantaje:
    timp de executie mai mare pentru programe
    cod mai lung
    unitate centrala mai complexa, care consuma mai mult
Concluzie:
  combinarea celor 2 tehnici in cadrul aceluias procesor:
    arhitectura Pentium: RISC in interior, CISC in exterior
Notes: <number>

## Slide 7: Arhitecturi paralele
Motivatii:
  reducerea timpului de executie sub limita impusa de tehnologie
principiu:
  acolo unde un procesor nu face fata se pun mai multe procesoare
Dificultati:
  descompunerea problemei in secvente executabile in paralel
  sincronizarea intre taskuri paralele
Legea lui Amdahl
  limiteaza performantele unui calculator paralel, datorita portiunii de program ce nu se poate paraleliza
  speed-up= texec_vechi/texec_nou =
  texec_vechi exemplu: 90% paralelizabil
  = -------------------- speed-upmax = 10
  tsecv. + tparalel/n n->∞
  n- numarul de procesoare
Notes: <number>

## Slide 8: Clasificare
Taxonomia lui Flynn:
  numar de fluxuri de instructiuni
  numar de fluxuri de date
Tipuri de paralelism:
  SISD – single instruction single data
    arhitectura scalara (neparalela)
  SIMD – single instruction multiple data
    arhitectura cu mai multe UAL
    paralelism de date
  MISD – multiple instruction single data –
    (?) arhitectura pipeline
  MIMD – multiple instruction multiple data –
    arhitectura paralela propriu-zisa
    mai multe procesoare executa in paralel secvente diferite de program
Notes: <number>
SISD[modificare | modificare sursă]
Flux de instrucțiuni singular, flux de date singular (SISD)- un computer secvențial (scalar) care nu folosește paralelismul nici în fluxul de date, nici în fluxul de instrucțiuni. Aici se încadrează microprocesoarele clasice cu arhitectură von Neumann pe 8, 16, 32 și 64 de biți cu funcționare ciclică - preluare instrucțiune, execuție instrucțiune, depunere a rezultatului în memorie și de la capăt. Exemple de arhitecturi SISD sunt mașinile tradiționale uniprocesor, ca și computerele personale sau sistemele mainframe tradiționale.
MISD[modificare | modificare sursă]
Fluxuri de instrucțiuni multiple, flux de date singular (MISD)- neobișnuit datorită faptului că fluxurile de instrucțiuni multiple au nevoie, de obicei, de fluxuri multiple de date pentru a fi eficient. Totuși, acest tip este folosit când se ajunge la paralelism redundant, ca de exemplu la avioane sau centrale atomice, care sunt obligate să posede câteva procesoare care rulează simultan: în cazul în care unul se defectează nu e nevoie să se întrerupă rularea, din cauza prezenței a cel puțin unui sistem de rezervă (backup). Mai sunt cunoscute și sisteme MISD cu 3 sau 5 procesoare; dacă cumva rezultatele procesării nu sunt identice, decide majoritatea.
Sistemele recente de tip SISD și MISD folosesc de obicei microprocesoare cu tehnologia pipeline (conductă). La un astfel de microprocesor, de exemplu, au loc în paralel, simultan: execuția instrucțiunea „n”, decodificarea instrucțiunii „n+1” și aducerea în memoria de lucru a instrucțiunii „n+2”. Ideea acestei arhitecturi provine de la benzile de montaj a produselor industriale (automobile, televizoare etc.).
Supercomputerele de tip Cray din anii 1970 foloseau arhitectura MISD. Procesoarele Pentium MMX, PentiumPro, Pentium 2 și următoarele au implementate o structură de tip MISD având în pipeline 2 benzi de asamblare (Pentium MMX) sau 3 benzi de asamblare (Pentium Pro și următoarele din serie), care fac ca în fiecare tact (= impuls al ceasului calculatorului) să se afle în execuție simultan două sau trei instrucțiuni, dar fiecare în altă fază a execuției. Dacă de exemplu fiecare instrucțiune are nevoie de câte un tact pentru aducerea în memorie, decodificare și execuție, deci este încheiată câte o instrucțiune la 3 tacte, technica pipeline permite încheierea unei instrucțiuni pe tact, deci în principiu de 3 ori mai repede decât fără pipeline.
SIMD[modificare | modificare sursă]
Schemă SIMD
Flux de instrucțiuni singular, fluxuri de date multiple (SIMD)- un sistem de calcul care folosește fluxuri de date multiple împreună cu un singur flux de instrucțiuni pentru a face operații care pot fi paralelizate. Acestea sunt sisteme cu microprocesoare matriceale, la care operațiile aritmetice se execută în paralel pentru fiecare element al matricei, operația necesitând o sngură instrucțiune (se mai numesc și sisteme de procesare vectorială).
Eficiența SIMD-urilor este puternic evidențiată în cazul unor programe care au o cantitate masivă de date paralele reliefate de anumite bucle de programe. Acest tip de arhitectură este folosit în familia de procesoare Intel Pentium MMX (Multi-Media eXtension), care are la bază o arhitectură SIMD. Această familie de procesoare cuprinde un set de 57 de instrucțiuni noi, 4 noi tipuri de date și un set nou de regiștri destinați accelerării execuției aplicațiilor multimedia (grafica 2D și 3D, video, procesare imagine și sunete stereo). Aplicațiile multimedia impun manipularea unor date de dimensiuni mici (8 sau 16 biți) în paralel pentru cele 3 canale de culoare sau cele 2 canale de sunet stereo, cu aceeași instrucțiune, dar date diferite pe aceste canale multimedia.
MIMD[modificare | modificare sursă]
Fluxuri multiple de instrucțiuni, fluxuri multiple de date (MIMD)- multiple procesoare autonome care execută diferite instrucțiuni asupra unor date diferite. Sistemele de calcul distribuite folosesc, de obicei, arhitecturi MIMD exploatând fie un spațiu de memorie partajat, fie un spațiu de memorie distribuit.
Există o extensie uzuală la această taxonomie. Aceasta este:
Program singular, fluxuri de date multiple (SPMD)- multiple procesoare autonome execută simultan același set de instrucțiuni (dar în puncte independente) pe date diferite. Cunoscut ca și proces singular, date multiple.

## Slide 9: Taxonomia lui Flynn
.
.
.
M
P
C
M
.
.
.
M
.
.
.
SI
MI
SD
MD
.
.
.
M
.
.
.
C
C
C
C
C
C
P
P
P
P
P
P
P
I
D
Notes: <number>

## Slide 10: Alte forme de clasificare
arhitecturi functional-paralele
  ILP (Instruction Level Parallelism)
    paralelism la nivel de instructiuni; exemple:
      executie pipeline
      VLIW - very large instruction word
  TLP (Thread Level Parallelism)
    paralelism la nivel de fire de executie; exemple:
      arhitecturi multi-core
  PLP (Process Level Parallelism)
    paralelism la nivel de procese; exemple:
      arhitecturi paralele, sisteme distribuite, GRID, cloud
arhitecturi cu paralelism de date
    arhitecturi de tip vector
    arhitecturi sistolice; ex: arh. cu destinatie speciala, procesare de imagini
    arhitecturi asociative si neurale
    SIMDs
Notes: <number>

## Slide 11: Caracteristicile arhitecturilor paralele
Procesor si memorie
  Granularitate
  Autonomie
  Cuplare
Retea de interconectare
  Topologie
  Latenta si latime de banda
M
C
Retea de interconectare
...
P
Nod:
Notes: <number>

## Slide 12: Organizarea memoriei la arhitecturile MIMD
Memorie partajata - Shared-Memory:
  spatiu liniar si global de adrese
  variante:
    UMA - Uniform Memory Access
      timp uniform de acces la memorie
    NUMA - Non-Uniform Memory Access
      timp de acces = F (adresa de memorie)
    COMA - Cache Only Memory Architecture
    Symmetric Multiprocessor:
      Shared-Memory + Shared I/O
Memorie privata - Private-Memory:
  multe adrese/memorii locale, private pentru fiecare procesor
Notes: <number>

## Slide 13: Arhitecturi cu memorie partajata
P
Toate procesoarele (P) au acces direct la toate modulele de memorie (M)
mecanism rapid si simplu de comunicatie
probleme pot apare la accesul simultan la mediul de comunicatie (magistrala) sau la acelasi modul de memorie
Interconnection Network
M
M
M
...
...
Memorie centralizata sau distribuita
P
P
Notes: <number>
(Culler p. 2.4)
Alle Proz. koennen direkt auf alle Speicherstellen zugreifen.
-> einfach
  Zugriffsmechanismus gleich fuer alle Speicherstellen
  gleiche Abstraktion wie fuer konv. Uniprozessoren
->schnell ?
  rel. schnell fuer Zugriff auf gemeinsame Var.
  fuer private Var. besser privaten Speicher
Speicher
  zentral: als eigenes Modul am Netzwerk angeschlossen
  verteilt: auf den Proz.modulen
Verb.netzwerk
  Bus -> nidrige Kosten, wenig Leistung
  Xbar -> hohe Kosten, hohe Leistung
Bsp. Firefly, Firefox (DEC)
  < 8 uVax Proz.
  zentraler Speicher
  Proz. mit lokalen Caches (Zugriffszeit fuer Cache gleich wie fuer Speicher, Cache reduzieren Bus-Verkehr)
  heute werden Speicherhierarchien benoetigt, um mit hohen P-Taktraten mitzuhalten

## Slide 14
Comunicatie prin memorie partajata
Spatiu virtual de adrese
Spatiu fizic de adrese
P3
P2
P1
local
comun
store
load
Schimb de date si sincronizare prin operatii
Load- and Store-Operations
X:
X:
X:
Notes: <number>
saemtl. Kommunikation (gemeinsame Var., Synchronisation) geschieht mittels gemeinsamer Var. und entsprehenden Op. (test&set, store-cond.)
jeder P hat seinen virt. Adr.raum
  Adr.bereich fuer gemeinsame Var.
  Adr.bereich fuer lokale/private Var.
ein gemeinsamer physikal. Adr.raum
  gemeinsame virt. Adr.bereiche werden auf gl. physikal. Adr.bereich gemappt

## Slide 15: Arhitectura cu memorie privata
Procesoarele au acces direct numai la memoriile proprii (locale)
comunicatia intre procesoare se face prin schimb de mesaje
Interconnection Network
...
M
P
M
P
M
P
Notes: <number>
Proz. koennen direkt nur lokalen Speicher zugreifen
Saemtl. Kommunikation + Synchronisation mittels Message Passing

## Slide 16: Comunicatia in cazul memoriilor private
local
x:
local
y:
Proces P
Proces Q
Send(x,Q)
Rec(y,P)
Rendezvous
Schimb de date si sincronizare prin operatii Send + Receive
Procedura de comunicatie:
- construirea antetului (header)
- copierea datelor in bufferul emitentului
- transmiterea datelor
- copierea datelor din bufferul de intrare al receptorului
Notes: <number>
Send + entspr. Receive bewirken
  Kopieren von Daten aus einem lokalen Sp.in einen anderen lokalen Sp.
  Synchronisation der entspr. beiden Prozesse
Beachtlicher SW-Overhead zw. Benutzerprimitiven und HW-Organisation
  Verpacken und Auspacken von Daten
  Flusskontrolle (Pufferverwaltung)
  Fehlererkennung

## Slide 17: Retele de interconectare
Probleme de proiectare
  performanta ridicata – conexiuni multiple
  Cost redus – conexiuni putine
Tipuri de topologii de interconectare:
  fiecare cu fiecare
    costisitor pentru numar mare de procesoare
    nr. canale = n(n-1/2
  structura de tip matrice (bidimensionala)
    fiecare procesor dialogheaza direct cu 4 vecini si indirect cu orice alt nod prin intermediul unor noduri intermediare
    compromis intre viteza si cost
    implementari practice: transputere
      procesor simplu cu 4 canale de comunicatie, conectabil in structura matriciala
Fiecare cu fiecare
Matrice bidimensionala
Notes: <number>
Verbindungsnetzwerke = Draehte + Router(-Prozessoren)
Frueher: Prozessor fuer Berechnung + Kommunikation
Heute: separate Prozessoren, d.h. Berechnung und Kommunikation geschen parallel/ueberlappt (Bsp. Paragon)
Entwurfskriterien
  Kosten vs. Leistung widersprechen einander
Klassifikationskriterien
  Topologie
    dyn. veraenderbar waehrend Progr.ausfuehrung und somit den Benutzeranspruechen anpassbar
  Routing
    stat. oder dyn. (bsp.weise dem Workload anpassbar)

## Slide 18: Retele de interconectare
  structura de tip magistrala
    un singur mediu de comunicatie
    necesita protocol de acces la mediu de comunicatie
    transfer rapid intre toate nodurile, vizibilitate directa
    pot fi implementate transmisii multicast si broadcast
  structura de tip hipercub
    structura ce optimizeaza numarul de conexiuni si calea menima intre colturile structurii
Magistrala
Hipercub de ordinul 2,3 si 4
Notes: <number>