## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare Cursul 3
Structura unui calculator

## Slide 2: Formatul instructiunilor
Cod operatie
- Fara operanzi expliciti
Operand1 - Adresa
Cod operatie
Operand1 - Adresa
Cod operatie
Operand2 - Adresa/Data
- Cu un singur operand
Operand1 - Adresa
Cod operatie
Operand2 - Adresa/Data
Rezultat - Adresa
- Cu doi operanzi
- Cu doi operanzi si rezultat

## Slide 3: Moduri de adresare
Cum se determina operandul
  Adresare imediata – pentru constanta
    MOV AX, 1234h
  Adresare directa – pentru variabile simple
    SUB BX, [100h]
  Adresare indexata – pentru vectori
    ADD [SI+500h], AX
  Adresare bazata – pentru inregistrari
    AND DX, [BX+200h]
  Adresare mixta (bazat-indexata) – pentru structuri complexe
    OR CX, [SI+BX+100h]

## Slide 4: Setul de instructiuni pentru un calculator simplu
Instr. | Cod instr. | explicatii
JMP | 01 adr | NP=adr
ADD | 10 adr | A=A+M[adr]
MEM | 11 adr | M[adr]=A
Cod
operaţie:
0 0
0 1
1 0
1 1
7 6
5 0
Cîmp adresă
Cod
operaţie
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0
a b c x x x
0 0 0
0 0 1
. . .
1 1 1
NOP | 00 000 xxx | -
CLA | 00 001 xxx | A=0
CPL | 00 010 xxx | A=Not A
SHR | 00 011 xxx | A=A>>1
SHL | 00 100 xxx | A=A<<1
SKIPO | 00 101 xxx | If A0=1 NP++
SKIPN | 00 110 xxx | If A7=1 NP++
HLT | 00 111 xxx | 

## Slide 5: Schema generala a unui calculator simplu
Gen. ceas
STOP
START
Gen. faze
INIT
OC
OC/Adr
Decodificator si Bloc de comanda si control
microcomenzi
M
U
X
Program counter
LdPC
IncPC
MUX
Panou frontal
MUX
A
SHR
SHL
M
WrM
UAL
Ld_A
Ld_IR
Sel_I/D
IR – Reg. instructiuni
1
0
Comut. adrese Comut. date
Man/Auto
Man/Auto
CLK
Sel_Op
Display date
Display adrese
RstA

## Slide 6: Descompunerea instructiunilor in faze de executie
I1
Sel_I/D=0 Ld_IR
IncPC
I2
E1
JMP
INIT
LdPC
E2
Sel_I/D=1
ADD
Sel_I/D=1
Sel_op=0
E2
LdA
MEM
Sel_I/D=1
E2
WrM
NOP
E2
CLA
RstA
E2
CPL
E2
A0
E1
SHR
E2
SHR
SHL
E2
SHL
SKIPO
E2
STOP
E2
STOP
IncPC
1
0
A7
SKIPN
E2
IncPC
1
0
Sel_op=1
LdA

## Slide 7: Generatorul de faze, decodificatorul de instructiuni si blocul de comanda si control
DEC
I1
I2
E1
E2
Numarator modulo 4
CLK
CG
INIT
a. Generatorul de faze
RI
7 6
5 4 3
2 1 0
DEC
JMP
ADD
MEM
DEC
Stop
NOP
00
2
3
b. Decodificatorul de instructiuni
a. Blocul de comanda si control
b. Implementarea c-zii Sel_I/D.
Sel_I/D = E1  (ADD + MEM)
E1
MEM
ADD
Sel_I/D
CCB
Sel_I/D
STOP
I1
I2
E1
E2
MEM
NOP
microcomenzi

## Slide 8: Executia secventiala a instructiunilor (arhitectura scalara)
Fazele de executie ale unei instructiuni:
  Citire instructiune (CI)
  Decodificare instructiune (ID)
  Executie operatie (Ex)
  Operatie cu memoria (Mem)
  Scriere rezultat (Scr)
  CPI = 5
CI
DI
Ex
Me
Scr
CI
DI
Ex
Me
Scr
CI
DI
Ex
Me
Scr
Instr. 1
Instr. 2
Instr. 3

## Slide 9: Executia paralela instructiunilor intr-o arhitectura pipeline (banda rulanta)
CI DI Ex Mem Scr CI DI Ex Mem Scr
instrucţiunea i1 instrucţiunea i2
Execuţie secvenţială CPI = 5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Execuţie pipeline CPI=1 (în cazul ideal)
i1
i2
i3
i4
i6
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
CI DI Ex Mem Scr
Figura 6.1 Comparaţie între execuţia secvenţială şi de tip pipeline
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

## Slide 10: Exemplu de arhitectura pipeline
R
I
P
C
Mem
inst.
Mem
date
adr ins.
Bloc reg.
+4
Bloc reg.
adr Do
Di
CI DI Ex Mem Scr
Figura 6.8 UCP în structură pipeline
A
B
R
I
M
D
D
e
c
ex
me
scr
me
scr
scr
C1
C2
C3

## Slide 11: Situatii de hazard in arhitecturile paralele
Hazardul de date
  Dependenta de date intre instructiuni consecutive
  Solutionare:
    Stari de asteptare, multiplicarea registrelor, reordonarea instructiunilor
CI DI Ex Mem Scr MOV AX, 5
CI DI Ex Scr ADD BX, AX
CI DI Ex Scr SUB CX, 5
CI DI Ex Mem MOV DX, CX

## Slide 12: Situatii de hazard
Hazardul de control
  Datorat instructiunilor de salt
  Solutionare: predictia salturilor, memorarea salturilor anterioare
JE et1 CI DI Ex
ADD AX, BX CI DI Ex Scr
SUB CX, DX CI DI Ex Scr
...............
et1: MOV SI, 1234h CI DI Ex Mem Scr

## Slide 13: Situatii de hazard
Hazardul structural
  Doua faze diferite ale unor instructiuni consecutive solicita aceea si unitate structurala
  Solutionare: stari de asteptare, reordonarea instructiunilor, duplicarea unitatilor solicitate
CI DI Ex Scr
CI DI Ex Mem Scr

## Slide 14: Arhitecturi superscalare şi superpipeline
instr. i CI DI Ex Mem Scr
instr. i+1 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+2 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+3 CI DI Ex Mem Scr
T1 T2 T3 T4 T5 T6
a. arhitectură superscalară
CPI=1/2
instr. i CI DI Ex Mem Scr
instr. i+1 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+2 CI DI Ex Mem Scr
instr. i+3 CI DI Ex Mem Scr
T1 T2 T3 T4 T5 T6
b. arhitectură superpipeline
CPI=1/2
Figura 6.13 Comparaţie între arhitectura superscalară şi superpipeline

## Slide 15: Planificarea executiei instructiunilor
Obiectiv: reordonarea instructiunilor in scopul evitarii situatiilor de hazard si implicit pentru cresterea performantelor
Planificarea statica:
  Reordonarea instructiunilor in faza de compilare
  Gruparea instructiunilor in super-instructiuni foarte lungi
    VLIW – Very Long Instructiun Word
Planificarea dinamica:
  Reordonarea instructiunilor in timpul executiei programului
  Tehnici folosite: analiza fluxurilor de date, arbori de dependente, predictia salturilor