## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
Cursul 5 Ierarhii de memorii
Notes: <number>

## Slide 2: Parametrii de performanta ai unei memorii
 | SRAM | DRAM | HD, CD
Capacitate | Mica 1-64ko | Medie 256-2Go | Mare 20-160Go
Timp de acce | Mic 1-10ns | Mediu 15-70ns | Mare 1-10ms
Cost | mare | mediu | Mic
Notes: <number>

## Slide 3: Ierarhie de memorii
Procesor
Cache
Memorie interna (operativa)
Memorie virtuala
SRAM DRAM HD, CD, DVD
Notes: <number>

## Slide 4: Principii in favoarea ierarhizarii memoriei
Localitate temporala – probabilitatea este mare ca o locatie accesata sa fie solicitata si in viitorul apropiat
Localitate spatiala – probabilitatea este mare ca si vecinii locatiei accesate sa fie solicitate in viitorul apropiat
90/10 – 90% din timp se executa 10% din program
ideea de baza: de a aduce mai aproape de procesor acele zone de memorie care au o probabilitate mai mare de a fi utilizate in viitorul apropiat
Notes: <number>

## Slide 5: Memoria cache
Memorie foarte rapida, de capacitate mica
Memoria cea mai apropiata de procesor
Organizare: linii de memorie cache
Pastreaza copii ale unor zone (linii) din memoria interna
Memoria cache nu este vizibila programatorului
Transferul intre memoria cache si memoria interna se face automat sub controlul Unitatii de mamagement a memoriei (MMU)
Notes: <number>

## Slide 6: Parametrii tipici ai unei memorii cache
Parametru | Valoare
Dimensiune memorie | 32kocteţi-2Moctet
Dimensiune linie cache | 16-256 octeţi
Timp de acces | 0.5-10 ns
Viteza de transfer (lăţime de bandă) | 800-5000Mocteţi/sec.
Tip circuit | RAM-ul intern al procesorului sau RAM static extern
Notes: <number>

## Slide 7: Proiectarea memoriilor cache
Probleme de proiectare:
  1.Care este dimensiunea optimă a unei linii cache ?
  2.Unde se amplasează o nouă linie cache ?
  3.Cum se regăseşte informaţia conţinută în memoria cache ?
  4.Care linie se înlocuieşte în cazul în care memoria este plină şi se solicită transferul unei noi linii ?
  5.Cum se rezolvă operaţiile de scriere ?
Arhitecturi de memorii cache:
  memorii cache cu mapare directă
  memorii cache asociative
  memorii cache set asociative
  memorii cache organizate pe sectoare
Notes: <number>

## Slide 8: Memorii cache cu mapare directă
Tag
Notes: <number>

## Slide 9: Memorii cache cu mapare directă
Principiu: adresa unei linii in memoria cache este determinata direct (un camp) din adresa fizica a liniei – “direct mapping”
  tag-ul este folosit pentru a face diferenta intre linii care in principiu ocupa aceeasi pozitie in memoria cache
Avantaje:
  usor de implementat
  usor de a plasa, de a regasi si de a inlocui o linie
Dezavantaje:
  in anumite cazuri doua linii se inlocuiesc repetat, chiar daca memoria cache nu este plina
  utilizare ineficienta a spatiului de memorie cache
Notes: <number>

## Slide 10: Memoria cache asociativă
Notes: <number>

## Slide 11: Memoria cache asociativă
Principiu:
  o linie este plasata in orice zona libera (cadru de linie gol) din memoriei cache
  o locatie se regaseste in cache prin compararea campului propriu de descriptor cu descriptorii liniilor pastrate in cache
    comparatie hardware – necesita foarte multe circuite de comparatie (un circuit/linie)
    comparatie secventiala – necesita mult timp pentru comparatii repetate
avantaje:
  utilizare eficienta a spatiului cache
Dezavantaje:
  numar limitat de linii cache si implicit capacitate redusa a memoriei cache – datorita operatiei de comparare
Notes: <number>

## Slide 12: Memoria cache set asociativa
Notes: <number>

## Slide 13: Memoria cache set asociativa
Principiu: combinarea celor 2 metode anterioare, asociatica si cu mapare directa
  mai multe linii organizate in blocuri
  blocurile identificate prin mapare directa
  liniile (in cadrul blocului) identificate prin metoda asociativa
Avantaje:
  combina avantajele metodelor anterioare:
    numar mare de linii, fara limitari de capacitate
    utilizarea eficienta a capacitatii memoriei cache
Dezavantaj:
  implementare mai complexa
Notes: <number>

## Slide 14: Memoria cache organizată pe sectoare
Notes: <number>

## Slide 15: Memoria cache organizată pe sectoare
Principiu: similar cu metoda set asociativa, dar ordinea este schimbata:
  sectorul (blocul) este identificat prin metoda asociativa, iar linia in cadrul sectorului prin metoda maparii directe
Avantaje si dezavantaje:similare cu metoda anterioara
Notes: <number>

## Slide 16: Scrierea in memoria cache
Problema cu operatia de scriere: apare o inconsistenta intre memoria interna si copia din memoria cache daca scrierea se face numai in cache
2 metode posibile:
  Write back – scriere numai in memoria chache si actualizare in memoria interna numai la descarcarea liniei cache
    Avantaj: eficienta maxima
    Dezavantaj: inconsistenta temporara intre cache si memoria interna, critica in cazul sistemelor multi-master (multi-procesor)
  Write through – scriere atat in memoria cache cat si in memoria interna
    Avantaj: nu exista inconsistenta
    Dezavantaj: operatiile de scriere se fac la viteza (mai mica) a memoriei interne
      dar operatiile de scriere sunt mai rare decat cele de citire (in raport de 1 la 10)
Notes: <number>

## Slide 17: Eficienta memoriei cache
ta = tc + (1-Rr)*tp
  unde:
    ta – timpul de acces mediu
    tp – timpul de acces al memoriei
    principale
    tc – timpul de acces al memoriei cache
    Rr – rata de succes
    (1-Rr) – rata de eşec ( miss rate)
Notes: <number>

## Slide 18: Memoria virtuala
Obiective:
  Extinderea memorie interne peste memoria externa
  Protejarea zonelor de memorie impotriva unor accese neautorizate
Tehnici de implementare:
  Paginarea
  Segmentarea
Notes: <number>

## Slide 19: Segmentarea
Impartirea memoriei in blocuri (segmente)
Adresarea unei locatii prin:
  Adresa de segment+Adresa de offset = Adresa fizica
Atasarea de atribute de acces la fiecare segment
Avantaje:
  - accesul unui program sau task este limitat numai la locaţiile conţinute în segmentele care i-au fost alocate
  -se pot separa zonele de memorie funcţie de destinaţia acestora: cod, date, stivă
  - specificarea adresei relative în cadrul segmentului necesită un număr mai mic de biţi, ceea ce duce implicit la reducerea lungimii instrucţiunilor
  - segmentele unui program pot fi amplasate în diferite locuri ale spaţiului de adresare sau pot fi relocatate, cu modificări minore în codul programului
Notes: <number>

## Slide 20: Segmentarea la procesoarele Intel
Calculul adresei in modul real
Calculul adresei in modul protejat
Notes: <number>

## Slide 21: Segmentarea la procesoarele Intel
Detalii de implementare a segmentarii in Modul protejat:
  Selector:
    contine:
      Index – pozitia descriptorului de segment intr-o tabela de descriptori
      TI – table identification bit: GDT sau LDT
      RPL – requested privilege level – nivelul de privilegiu pe care trebuie sa-l detina un task pentru a accesa segmentul
  Descriptor de segment:
    controleaza accesul la segment prin elementele sale componente:
      adresa segmentului
      lungimea segmentului
      drepturile de acces (privilegii)
      indicatori
  Tabele de descriptori:
    General Descriptor Table (GDT) – pastreaza descriptori pentru segmente comune
    Local Descriptor Tables (LDT) – unul pentru fiecare task; contine descriptori pentru segmente alocate unui singur task
  Tipuri de descriptori
    Descriptori pentru segmente de Cod si de Date
    Descriptori de sistem
    Descriptori pentru porti de acces – controleaza accesul la functii ale sistemului de operare
Notes: <number>

## Slide 22: Mecanisme de protectie oferite prin segmentare (in cazul procesoarelor Intel)
Acces la memorie numai prin descriptori pastrati in GDT si LDT
  GDT pastreaza descriptorii segmentelor accesibile mai multor taskuri
  LDT pastreaza descriptorii segmentelor alocate unui singur task => segmente protejate
Operatiile de citire si scriere sunt permise in functie de tipul segmentului (Cod sau date) si starea anumitor indicatori (pastrati in descriptor)
  pentru segmente de cod: citire instructiuni (in vederea executiei) si eventual citire date
  pentru segmente de date: citire si eventual scriere
Nivele de privilegiu:
  4 nivele, 0 cel mai privilegiat, 3 cel mai putin privilegiat
  nivelele 0,1 si 2 alocate pentru sistemul de operare, iar nivelul 3 pentru programele utilizator
  un task mai putin privilegiat nu poate accesa un segment cu nivel de privilegiu mai mare (ex: un program utilizator nu poate accesa segmente alocate sistemului de operare)
Notes: <number>

## Slide 23: Paginarea
Impartirea memoriei interne si externe in blocuri (pagini) de lungime fixa
Incarcarea in memoria interna a paginilor care au probabilitatea cea mai mare de a fi utilizate in viitorul apropiat
Implementare similara cu memoria cache
Probleme de proiectare:
  dimensionarea optimă a paginii
  amplasarea în memorie a unei noi pagini
  regăsirea paginilor în memorie
  selectarea paginilor care se descarcă din memorie
  implementarea operaţiilor de scriere.
Notes: <number>

## Slide 24: Paginarea – implementare prin tehnica asociativa
Notes: <number>

## Slide 25: Paginarea la procesoarele Intel
Notes: <number>

## Slide 26: Paginarea – operatia de scriere
Problema: la scriere apare o inconsistenta intre memoria interna si cea virtuala
  este mai critica in cazul sistemelor multi-master (multi-procesor)
Solutia: Write back
  tehnica “write through” nu este fezabila deoarece timpul de acces la memoria externa este foarte mare, ceea ce ar afecta timpul mediu de acces la memorie
Notes: <number>