## Slide 1: Sisteme cu microprocesoare
Notes: <number>

## Slide 2: Scurt istoric
<number>
Generatia 0 – calculatoare mecanice – (??-1940)
  ?? - abac
  sec. 17 – Pascal –masina de calcul pt. adunare si scadere
  sec. 17-18 – Leibnitz – masina pentru 4 operatii aritmetice
  sec 19 - Ch. Babbage (Cambridge)– masina diferentiala si masina analitica (Ada Byron-prima programatoare)
    parti componente: memorie, unitate de calcul, cititor de cartele si perforator de cartele
  inceputul sec. 20
    Konrad Zuse -
    John Athanasoff - sistemul binar de numeratie
    H. Aiken – Mark I, II
    Stibbitz
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Prima generatie – 1945-55
  tehnologie: tuburi electronice
  1943-46 – P. Eckert & J. Mauchley – ENIAC – primul calculator
    18000 tuburi, 1500 relee, 30 tone
  J. von Neumann – IAS
    primul care a scris despre calculatoare
    modelul clasic de calculator: 5 componente:
      memorie, UC, UAL, DI,DE
  Shanonn – teoria informatiei
    defineste unitatea de informatie
    informatia = inversul entropiei
  Alan Turring – Colossus – modelul Turring
  alte variante: EDVAC, ILLIAC, MANIAC, Wirlwind, UNIVAC
  IBM 701,704,709 – primele calculatoare comerciale
  DACICC, CIFA, MECIPT – variante romanesti
Notes: <number>

## Slide 4: Prima generatie de calculatoare
<number>
Eckart&Mauchley
John von Neumann
UNIVAC
Shanonn
Notes: <number>

## Slide 5: Prima generatie de calculatoare
<number>
ENIAC
ADVAC
IBM 701
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Generatia a doua – 1955-65
  tehnologia: tranzistorul
  Shockley&Brattain – primul tranzistor (Bell labs)
  primul calculator tranzistorizat: TX-0
  IBM 7090 – varianta tranzistorizata, IBM 1401
  Wirlwind – MIT
  PDP-1, PDP-8, firma DEC
  CDC 6600 – primul calculator paralel
  CETA – calc. romanesc
TX-0
PDP-1
Primul tranzistor
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
Generatia a treia – 1965-75
  tehnologia: circuite integrate
  familii de calculatoare:
    mainframe: IBM 360, IBM 370
    mini: PDP 11
  calculatoare romanesti:
    Felix c-256, c-512, c-32
    Independent, Coral – copiaza PDP-11
  imbunatatiri:
    viteza
    fiabilitate
    dimensiuni mici
    memorii de capacitate mai mare (256k-512k)
    periferice noi
    consola de tip display (PDP11)
Notes: <number>

## Slide 8: Generatia a treia
<number>
Primul circuit integrat
Apollo
Calculator HP
HP (1972)
Seymour – LOGO
1967
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Generatia a 4-a 1975-90??
  tehnologia: VLSI
        avantaje: viteza, grad ridicat de integrare, fiabilitate mare, cost redus, dimensiuni mici
  aparitia primului microprocesor - Intel 4004
  circuite de memorie ROM, RAM, DRAM de capacitate mare (1-16ko)
  aparitia microcalculatoarelor – care au la baza un microprocesor
  aparitia calculatoarelor personale:
    home-computer: ZX81, Spectrum
    PC: IBM-PC, XT, AT, Apple, Machintosh
  calculatoare romanesti:
    seria M18, PRAE, aMIC, Felix PC, Telerom-PC
Notes: <number>

## Slide 10: Generatia a 4-a
<number>
Intel 4004
IBM-PC
Apple
Notes: <number>

## Slide 11: Generatia a 4-a
<number>
Calculator portabil (Osborn)
Calc. cu display TV
IBM PS2
Motorola 68040
Notes: <number>

## Slide 12: Generatia a 4-a
<number>
Bill Gates
Steve Jobs si Steve Wozniak
Notes: <number>

## Slide 13: Evolutia microprocesoarelor
<number>
1971 | I4004 | 4 biti |  | primul uP
1972 | I8008 | 8 biti | 16ko | primul pe 8 biti
1974 | 8080 | 8 biti | 64ko | primul uP de succes
1978 | 8086, 8088 | 16 biti | 1Mo | primul uP pe 16 biti
1982 | 80286 | 16 biti | 16Mo | PC-AT
1985 | 80386 | 32 biti | 4Go | primul uP pe 32 biti
1989 | 80486 | 32 biti | 4 Go | FPU incorporat
1993 | Pentium | 32 biti | 4Go | pipeline
1995 | P. Pro | 32 biti | 64 Go | arh. P6 superpipeline
1997 | P. II | 32 biti | 64 Go | MMX
1999 | P. III | 32 biti | 70 To | SSE2
2002 | P. IV | 32 biti | 70 To | Arh. NetBurst
2004 | P. IV | 64 biti | 70 To | Arh. Hiper-threading
2006 | Core 2 | 64 biti | 70 To | Arh. multicore (2 core-uri/cip)
2007 | Dual Core | 64 biti | 70 To | 2 procesoare/cip
2008-9 | I5, I7 | 64 biti | 70 To, 8Mo L3 cache | Arhitectura Nehalem, multicore si hyperthreading 4core-uri/8 multithread cache 8Mo (L3)
Notes: <number>

## Slide 14: Evolutia microprocesoarelor
<number>
Anul | Cod model | Structura pipeline | Frecventa ceas | 
2011 | Sandy bridge | 12-14 | 2,5 GHZ | 
2013 | Silvermont | 14-17 (16-19 with fetch/retire) | 2,67-3 GHz | 
2013 | Haskell | 14 (16 with fetch/retire) | ≈4 GHz | 
2015 | Skylake | 14 (16 with fetch/retire) | ≈4 GHz | 
2016 | Goldmont | 20 unified with branch prediction (Atom microarchitecture) | 3,500 GHz | 
2016 | Kabylake | 14 (16 with fetch/retire) | ≈4,2 GHz | 
2017 | Cannonlake | ? | ? | 
Notes: <number>

## Slide 15: Evolutia microprocesoarelor
<number>
Alte familii de microprocesaore:
  Motorola: 6800 (8 biti), 68000 (16 biti), 68020, 68030 (32 biti), 68040
  Zilog: Z80, Z8000
  Texas Instruments: -procesoare de semnal: TMS320c10/20/30/50/80
  Microchip: microcontrolare: PIC12/16/18
  MIPS, ARM, etc.
Notes: <number>

## Slide 16
<number>
Numarul de tranzistoare se dubleaza la fiecare 24/18 luni
8086
4004
Pentium 4
‘486
‘386
‘286
Pentium
8080
Legea lui Moor
Notes: <number>

## Slide 17: Limitele legii lui Moor
Limitarea frecventei de lucru (3-4 GHz)
Limitarea performantei pe un core
Limitarea numarului de core-uri (4-8 pt. PC)
Limitarea pasului de integrare (10nm)
Limitarea puterii consumate/disipate
Notes: <number>

## Slide 18: Pasul de integrare
Dimensiunea unui atom= 0,1-0,5nm !!!
Notes: <number>

## Slide 19: Tendinte si perspective de evolutie a sistemelor bazate pe microprocesoare
<number>
cresterea gradului de integrare
  dimensiune mai mica a elementului de comutare (tranzistor): 35nm
  cresterea numarului de tranzistoare/circuit
    procesoare - peste 1 miliard de tranzistoare
    memorii – peste 64-512 miliarde
reducerea puterii consumate
  distributie inteligenta a consumului
  controlul dinamic al consumului: energie mai mare daca este nevoie si unde este nevoie
  limitarea frecventei de lucru
arhitecturi multicore si multi-threading
  de la 2 core-uri/chip la 128 core-uri
  arhitecturi simetrice si asimetrice (ex: Intel v.s. Pover PC)
network-on-chip
  inlocuirea magistralelor paralele cu magistrale seriale – retele in interiorul procesorului
Notes: <number>

## Slide 20: Tendinte si perspective de evolutie a sistemelor bazate pe microprocesoare
<number>
ierarhizarea memoriei
  mai multe nivele de memorie cache (in interiorul procesorului)
  memorie virtuala
  anticiparea cererilor de acces
memorii externe pe siliciu
  inlocuirea discurilor magnetice si optice cu memorii flash (pe siliciu)
arhitecturi multiprocesor
  arhitecturi paralele
  arhitecturi distribuite
retele de calculatoare
  Internetul – resursa indispensabila pentru un calculator
  retele fara fir
calculatoare mobile si portabile:
  laptopuri, tablete grafice
  PDA, GPS
  telefoane inteligente
Notes: <number>

## Slide 21: Parametri de performanta ai unui calculator
<number>
Frecventa de lucru, CLOCK
Numarul de cicluri pe instructiune - CPI
Numarul mediu de instructiuni executate in unitatea de timp – MIPS, FLOPS
Timpul de executie al unui program
Timpul de executie al unui set de tranzactii
Capacitatea si viteza memoriei
Performantele dispozitivelor de I/E
Capacitatea de comunicare (latime de banda, viteza)
Notes: <number>

## Slide 22: Structura fizica a unui sistem cu microprocesor
<number>
Schema simplificata:
μP
Memorie
Memorie
Interfata I/E
Interfata I/E
Disp. I/E
Disp. I/E
Adrese
Date
Comenzi
Notes: <number>

## Slide 23: Structura unui calculator personal
<number>
μP
Chipset
N
Chipset
S
SVGA
AGP
PCI
Mem
Mem
Net
Tastatura
Mouse
Notes: <number>

## Slide 24: Structura stratificata a unui calculator
<number>
mai multe nivele de abstractizare
mai multe forme de acces la resursele unui calculator
masina virtuala:
  un limbaj de programare
  un set de facilitati
  ex: masina Java, masina Basic, etc.
necesitatea stratificarii:
  programare mai simpla, mai eficienta
  utilizatori de diferite categorii
  scaderea complexitatii prin descompunere functionala
Notes: <number>

## Slide 25: Structura stratificata a unui calculator
<number>
Aplicatie
Limbaje de nivel inalt
Limbajul de asamblare
Sistemul de operare
Masina conventionala
Microprogram
Circuite digitale
Translatare
Interpretare
Interpretare (secvente microprg)
Interpretare (apeluri sistem)
Decodificare
Translatare (asamblare)
Translatare (compilare)
Translatare si interpretare (agregare, compilare)
ISA
Notes: <number>