## Slide 1: Informatica industriala
IoT - Internet of Things,
IIoT - Industrial Intertnet of Things
Notes: <number>

## Slide 2: IoT – Internet of Things
IoT – Internet of Things – internetul obiectelor –
  Definire: tehnologie care sa permita conectarea unor dispozitive simple la Internet
  Obiectiv: toate dispozitivele care ne inconjoara sa fie accesibile prin Internet
Scopul:
  Monitorizarea si controlul de la distanta a diferitelor dispozitive
  Suport pentru aplicatii distribuite raspandite pe o arie geografica foarte mare
  Suport pentru:
    Cladiri inteligente
    Orase inteligente
    Transport inteligent
    Fabricatie inteligenta (IIoT)
  Monitorizarea factorilor de mediu:
    Meteorologie
    Hidrologie
    Mediu
    Poluare
Notes: <number>

## Slide 3: IoT – Exemple de echipamente IoT
Exemple de dispozitive conectabile la Internet:
  Dispozitive portabile:
    Telefoane mobile, tablete,
    Dispozitive medicale portabile
  Echipamente pentru case/cladiri inteligente:
    Electrocasnice: frigider, cuptor cu microunde, aer conditionat, centrala termica,
    sistem de securitate pentru cladiri
  Echipamente pentru transport inteligent:
    Autovehicole
    Echipamente folosite in trafic (semafoare, senzori de trafic),
  Senzori de mediu
    Senzori de temperatura, presiune, nivel hidro,
  Echipamente industriale
    In cadrul unei unitati de fabricatie
    Intr-o retea de distributie a unor utilitati: energie, apa, gaz, canalizare
<number>

## Slide 4: IoT - utilitate
Pentru detinatorii de echipamente IoT
  O mai buna monitorizare a functionarii unor dispozitive
  Control de la distanta
Pentru producatorii de echipamente IoT
  Colectarea de date privind functionarea echipamentelor pe termen lung
  Posibilitatea de adaptare a echipamentelor la regimul de exploatare (optimizarea functionarii)
  Ex: monitorizarea autovehicolelor, a sistemelor de panouri solare
<number>

## Slide 5: Provocari:
Numar foarte mare de obiecte conectabile pe Internet (de ordinul 10-100 miliarde de obiecte)
  Probleme de adresare
  Trafic mult mai intens pe Internet
  Probleme de securitate si de protectie a datelor cu caracter personal
Optimizarea comunicatiei pentru:
  Mesaje scurte, periodice, cu restrictii de timp
Dispozitive cu resurse limitate conectate la Internet
  Memorie limitata
  Capacitate de procesare limitata
  Sisteme fara SO care sa ofere multitasking
Internetul NU a fost gandit pentru IoT
<number>

## Slide 6
Notes: <number>

## Slide 7
Notes: <number>

## Slide 8
Notes: <number>

## Slide 9: Probleme specifice (de solutionat)
Adresarea unui numar foarte mare de obiecte
  Protocolul IPv6 ar permite 2128 adrese fizice – adresarea fiecarui atom …. Dar nu se utilizeaza peste tot
  Adresare simbolica – adresare pe baza de functionalitate (similar cu URL, URI ) ; ex: temperatura din Cluj
  Identificarea si urmarirea obiectelor individuale – ex. RFID
Transmisia optimala a datelor culese
  Pachete adaptate la traficul specific: lungime, continut, mod de interogare
  Cerinte de timp-real
Modele noi de comunicatie
  Gateway – intre obiecte simple si Internet
    Adaptare intre WLAN/PLAN si TCP/IP
    Achizitia periodica de date si stocare temporara
    Conversie nume simbolic, adresa fizica
    Protectie prin criptare
  Cloud de senzori
    stocarea datelor si accesul transparent la date senzoriale
Strategii de acces
  Acces liber – infrastructuri publice
  Acces pe baza de abonament
  Acces privat – infrastructuri proprietare (ex. proces industrial)
Notes: <number>

## Slide 10: Arhitectura generala IoT– varianta V1
1. Nivelul de percepție (Perception Layer)
  Acesta este nivelul fizic, unde are loc colectarea datelor din mediul înconjurător.
  Dispozitive IoT: senzori, actuatori, camere, RFID, etc.
  Funcții: măsurarea temperaturii, umidității, mișcării, luminii, etc.
2. Nivelul de rețea (Network Layer)
  Responsabil pentru transmiterea datelor de la dispozitivele IoT către sistemele centrale sau cloud.
  Tehnologii: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, 5G
  Protocoale: MQTT, CoAP, HTTP, TCP/IP
  Funcții: rutare, securitate, identificare dispozitive
<number>

## Slide 11: Arhitectura generala IoT – V1
3. Nivelul de procesare (Processing Layer / Middleware)
  Aici se face prelucrarea, stocarea și analiza datelor.
  Platforme Cloud: AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT
  Funcții: filtrare date, agregare, analiză, machine learning
  Baze de date: SQL/NoSQL, Time Series DB (ex. InfluxDB)
4. Nivelul de aplicație (Application Layer)
  Interfața cu utilizatorul și sistemele de decizie.
  Aplicații: smart home, agricultură inteligentă, orașe inteligente, industrie 4.0
  Funcții: vizualizare date, control dispozitive, notificări, automatizări
<number>

## Slide 12: Arhitectura generala IoT – V1
5. Nivelul de securitate (Security Layer)
  Integrează măsuri de protecție pentru date și dispozitive.
  Autentificare și autorizare
  Criptare date
  Detectare intruziuni
  Managementul identității dispozitivelor
<number>

## Slide 13
Arhitectura generala IoT – V2
Notes: <number>

## Slide 14: Protocoale de comunicatie pentru IoT
1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
  Tip: Protocol de mesagerie publicare-abonare (publish-subscribe)
  Ușor și eficient: ideal pentru rețele cu lățime de bandă redusă și dispozitive cu resurse limitate
  Transport: TCP/IP
  Avantaje:
    Consum redus de energie
    Fiabilitate ridicată
    Ideal pentru comunicații asincrone
  Utilizare: Smart home, monitorizare industrială, agricultură
<number>

## Slide 15: Protocoale de comunicatie pentru IoT
2. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
  Tip: Protocol de comunicație wireless pe distanțe lungi
  Transport: RF (radio frequency), nu IP
  Avantaje:
    Consum foarte redus de energie
    Acoperire mare (până la zeci de km)
    Ideal pentru comunicații intermitente
  Dezavantaje:
    Lățime de bandă mică
    Nu potrivit pentru date în timp real
  Utilizare: Agricultură, orașe inteligente, mediu rural
<number>
3. Zigbee
  Tip: Protocol wireless mesh pentru comunicații pe distanțe scurte
  Transport: IEEE 802.15.4
  Avantaje:
    Consum redus de energie
    Rețele mesh robuste
    Suport pentru mii de dispozitive
  Dezavantaje:
    Distanță limitată (10–100 m)
    Interferențe cu Wi-Fi
  Utilizare: Automatizări casnice, iluminat inteligent, senzori

## Slide 16: Protocoale de comunicatie pentru IoT
4. HTTP (HyperText Transfer Protocol)
  Tip: Protocol client-server
  Transport: TCP/IP
  Avantaje:
    Standardizat și larg utilizat
    Ușor de integrat cu aplicații web
  Dezavantaje:
    Consum mare de resurse
    Nu este optim pentru dispozitive IoT cu energie limitată
  Utilizare: Aplicații web IoT, dashboard-uri, API-uri
<number>
5. CoAP (Constrained Application Protocol)
  Tip: Protocol RESTful similar cu HTTP, dar optimizat pentru IoT
  Transport: UDP (mai rapid, dar mai puțin fiabil decât TCP)
  Avantaje:
    Ușor și rapid
    Suport pentru multicast
    Ideal pentru rețele cu constrângeri severe
  Utilizare: Automatizări, senzori wireless, aplicații embedded

## Slide 17: Comparatie intre mijloace de comunicatie IoT
Protocol | Tip comunicație | Transport | Energie | Distanță | Ideal pentru
MQTT | Publish/Subscribe | TCP/IP | Scăzut | Medie | Aplicații industriale
CoAP | RESTful | UDP | Scăzut | Medie | Senzori, embedded
HTTP | Client-Server | TCP/IP | Ridicat | Medie | Aplicații web
LoRaWAN | RF, LPWAN | RF | Foarte scăzut | Mare | Agricultură, orașe inteligente
Zigbee | Mesh | IEEE 802.15.4 | Scăzut | Mică | Automatizări casnice
<number>

## Slide 18: Platforme hardware pentru IoT
1. Arduino
  Modele: Uno Rev3, Nano 33 IoT, Mega, Portenta H7
  Avantaje:
    Ușor de utilizat, ideal pentru începători
    Comunitate mare și multe resurse
    Suport pentru senzori, actuatori, WiFi/Bluetooth
  Aplicații: Educație, prototipare rapidă, automatizări simple
<number>
2. Raspberry Pi
  Modele: Raspberry Pi 4B, Pi 5, Raspberry Pi Pico
  Avantaje:
    Putere de procesare mare (Linux-based SBC)
    Suport pentru camere, ecrane, periferice
    Ideal pentru aplicații complexe și edge computing
  Aplicații: Smart home, edge AI, gateway-uri IoT [ro.hwlibre.com]

## Slide 19: Platforme hardware pentru IoT
3. ESP32 / ESP8266 (Espressif)
  Avantaje:
    WiFi și Bluetooth integrate
    Consum redus de energie
    Suport pentru MicroPython și Arduino IDE
  Aplicații: Automatizări wireless, senzori, control la distanță
4. Teensy 4.0
  Avantaje:
    Procesor de 600 MHz
    Performanță ridicată pentru aplicații audio și timp real
    Suport pentru Arduino IDE
  Aplicații: Audio IoT, robotică, analiză în timp real
<number>
5. STM32 Nucleo Boards
  Avantaje:
    Microcontrolere ARM Cortex-M
    Suport pentru dezvoltare profesională
    Compatibilitate cu mbed și Arduino
  Aplicații: Aplicații industriale, embedded systems
6. Adafruit & SparkFun Boards
  Avantaje:
    Gama largă de senzori și module
    Suport educațional și documentație excelentă
  Aplicații: Educație, prototipare, wearable IoT

## Slide 20: Platforme/Suport software pentru IoT
<number>
1. AWS IoT Core (Amazon)
  Scalabilitate mare, integrare cu alte servicii AWS
  Suport pentru milioane de dispozitive
  Funcții: securitate, procesare în timp real, machine learning
2. Microsoft Azure IoT Hub
  Integrare cu ecosistemul Microsoft
  Suport pentru edge computing și AI
  Ideal pentru aplicații enterprise

## Slide 21: Platforme/Suport software pentru IoT
3. Google Cloud IoT (în tranziție)
  A fost o platformă puternică, dar multe servicii sunt în migrare
  Recomandare: migrare către alte platforme precum AWS sau Azure
4. IBM Watson IoT Platform
  Puternic în analiza datelor și AI
  Utilizat în industrie, sănătate, logistică
5. Oracle IoT Cloud Service
  Integrare cu ERP și alte soluții Oracle
  Bun pentru aplicații enterprise și industriale
<number>

## Slide 22: IIoT – Industrial IoT
Definire II0T – tehnologie care presupune conectarea dispozitivelor, echipamentelor si instalatiilor industriale la Internet
Scopul:
  controlul de la distanta al proceselor
  Servicii utilitare accesibile de la distanta (ex. energie electrica
Diferente fata de IoT
  Echipamente/protocoale care satisfac cerintele unei aplicatii industriale: fiabilitate, toleranta la defecte, rezistenta la mediul industrial
  IIoT – presupune o infrastructura stabila, proiectata pentru o anumita aplicatie
  IoT – centrat pe utilizator v.s. IIoT – centrat pe echipamente
<number>

## Slide 23: Comparatie IoT v.s. IIoT
Caracteristică | IoT (Internet of Things) | IIoT (Industrial IoT)
Domeniu de aplicare | Consumator (smart home, wearables) | Industrial (fabrici, energie, logistică)
Fiabilitate | Medie | Foarte ridicată (timp de funcționare critic)
Securitate | Important | Esențial (risc operațional major)
Scalabilitate | Zeci-sute de dispozitive | Mii-milioane de dispozitive
Tipuri de date | Necritice | Critice (temperatură, presiune, vibrații)
Rețele | Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet industrial, LoRaWAN, 5G, OPC-UA
Timp real | Opțional | Necesitate (control și monitorizare)
<number>

## Slide 24: Componente IIoT
Senzori/traductoare industriale,
Elemente de executie: motoare electrice, robinete, valve
Controloare industriale: PLC-uri – unitati standardizate de automatizare; Regulatoare
Module de comunicație – pentru retele industriale
Gateway-uri IIoT - conectează dispozitivele locale la rețele externe
Sisteme SCADA,
Servere și platforme industriale
Componente de securitate – firewall-uri industriale, VPN
<number>

## Slide 25: Platforme IIoT
1. PTC ThingWorx
  Specializată în aplicații industriale
  Funcții: conectivitate, analiză, AR (realitate augmentată)
  Utilizată în producție, energie, automotive
2. Siemens MindSphere
  Platformă cloud pentru industrie 4.0
  Integrare cu echipamente Siemens
  Analiză avansată, vizualizare date, AI
3. GE Predix
  Dezvoltată pentru sectorul energetic și industrial
  Funcții: monitorizare, mentenanță predictivă
  Puternică în analiza datelor operaționale
<number>

## Slide 26: Platforme IIoT
4. Bosch IoT Suite
  Soluții pentru mobilitate, clădiri inteligente, industrie
  Focus pe securitate și interoperabilitate
5. ABB Ability
  Platformă pentru automatizări industriale
  Integrare cu sisteme SCADA și PLC
  Analiză și optimizare procese
6. Honeywell Forge
  Orientată spre performanță operațională
  Funcții: monitorizare echipamente, optimizare energetică
<number>

## Slide 27: Securitate in IoT si IIoT
Provocări comune IoT și IIoT
  Autentificare slabă: parole implicite, lipsa autentificării multi-factor
  Actualizări firmware nesigure: lipsa patch-urilor sau update-urilor automate
  Date necriptate: interceptarea comunicațiilor
  Atacuri DDoS: folosirea dispozitivelor compromise în botnet-uri
  Interoperabilitate: dispozitive de la producători diferiți cu standarde variabile
<number>

## Slide 28: Diferente de securitate IoT, IIoT
Aspect | IoT (consumator) | IIoT (industrial)
Impact atac | Pierdere date personale | Oprirea producției, pierderi financiare
Standardizare | Variabilă | Riguros (IEC 62443, NIST)
Nivel securitate | Mediu | Foarte ridicat (control acces strict)
Protecție fizică | Rareori | Necesitate (medii dure, sabotaj)
<number>

## Slide 29: Masuri de securizare pentru IoT
Autentificare și autorizare robustă - Certificate digitale, autentificare multi-factor
Criptare end-to-end - TLS/SSL pentru comunicații, criptare la nivel de dispozitiv
Segmentarea rețelei - Separarea traficului IoT/IIoT de rețelele corporative
Monitorizare și detectare anomalii- IDS/IPS, SIEM pentru analiza traficului
Actualizări regulate- Patch-uri automate, firmware securizat
Politici Zero Trust - Verificare continuă a identității și integrității dispozitivelor
<number>

## Slide 30: Studii de caz pt. IIoT
1. Mentenanță predictivă și optimizare energetică (Platforma moneo – ifm)
  Context: Utilajele industriale au nevoie de disponibilitate maximă și reducerea timpilor de nefuncționare.
  Soluție: Platforma IIoT moneo colectează date de la milioane de senzori și le analizează în timp real.
  Beneficii:
    Detectarea abaterilor înainte de apariția defectelor
    Reducerea consumului de energie
    Creșterea durabilității proceselor
<number>

## Slide 31: Studii de caz pt. IIoT
2. Automatizare integrată pentru linii flexibile de fabricație
  Context: Industria 4.0 cere flexibilitate și conectivitate între sisteme IT și OT.
  Soluție: Implementarea IIoT cu protocoale OPC-UA și MQTT, integrare multi-protocol (Profinet, Modbus), plus edge computing (NVIDIA Jetson).
  Beneficii:
    Control ierarhic și adaptabil
    Decizii bazate pe date în timp real
    Reducerea costurilor și creșterea eficienței
<number>

## Slide 32: Studii de caz pt. IIoT
3. Transformarea proceselor de producție (Industrie 4.0)
  Context: Producția tradițională era fragmentată între proiectare și execuție.
  Soluție: IIoT conectează mașini, PLC-uri, senzori și cloud pentru fluxuri integrate.
  Beneficii:
    Eliminarea discrepanțelor între proiectare și producție
    Creșterea productivității și calității
    Utilizarea AI și ML pentru optimizare
<number>

## Slide 33: Studii de caz pt. IIoT
4. Optimizarea consumului de energie în fabrici
  Context: Costurile energetice sunt al doilea cel mai mare cost operațional.
  Soluție: IoT industrial pentru monitorizarea în timp real a consumului și prevenirea fluctuațiilor.
  Beneficii:
    Reducerea pierderilor
    Creșterea eficienței energetice
    Vizualizare centralizată a datelor
<number>